| Inwestor: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy:

Adres budowy:

Rodzaj robót: BRANŻA SANITARNA: PRZYŁĄCZA WOD-KAN.

Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 6, KNR 4-01W, KNNR 1

Waluta: PLN

Stawka r-g: ……………………zł.   wg SEKOCENBUD ………..kwartał 2020r. W cenach materiałów uwzględniono wskaźnik narzutów kosztów zakupu w wysokości ……………%.

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |  |  |  |
| Zysk od R | % |  |  |  |  |
| Zysk od S | % |  |  |  |  |
| Zysk od KR | % |  |  |  |  |
| Zysk od KS | % |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | % |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |

Słownie: ………………….. PLN ……………… gr

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty drogowe - policzono odbudowę drogi warstwą kamienia łupanego 15cm na szerokości wykopu pod kanalizację deszczową- długość 441m x szerokość 1,1m Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI -podłoże gruntowe Is>1 441m *1,1m | m2 | 485,10 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-060-050 | Nawierzchnia z kamienia wapiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 441,0m*1,1m | m2 | 485,10 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-090 | analogia- badanie zagęszczenia gruntu | kpl | 1,00 |

2. Roboty ziemne kanalizacjia deszczowa Uwaga: W kosztorysie uwzględniono koszty wymiany gruntu na trasie przewodu kanalizacji deszczowej Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(441,0m*1,1m*2,5m) | m3 | 970,20 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III-- przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(441,0m*1,1m*2,5m) | m3 | 242,55 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - poszerzenie i pogłębienie wykopów pod studnie rewizyjne 3,0m*3,0m*3,2m+2,5m*2,5m*3,23m+2szt*2,5m*2,5m*3,02m+2szt*2,5m*2,5m*2,70m+2,5m*2,5m*2,07m+2,5m*2,5m*1,45m | m3 | 142,49 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 4 km 4*(970,2m3+242,55m3+142,49m3) | m3 | 5 420,96 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka z piasku 441,0m*0,7m*0,1m | m3 | 30,87 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu ,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia UWAGA: w pozycji materiał uwzględnić koszt zakupu piasku 970,2m3+242,55m3+142,49m3-441,0m*3,14*0,16m*0,16m-3,14*0,85m*0,85m*3,2m-3,14*0,7m*0,7m*3,23m-2szt*3,14*0,7m*0,7m*3,02m-2szt*3,14*0,7m*0,7m*2,7m-3,14*0,7*0,7*2,07m-3,14*0,7m*0,7m*1,45m-441,0m*1,1m*0,15m | m3 | 962,25 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 9 km 9*962,25m3 | m3 | 8 660,25 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3,23m 441m*2,5m*2 | m2 | 2 205,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-030-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II -przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 0,8*(962,25m3-30,87m3) | m3 | 745,10 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III-przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(962,25m3-30,87m3) | m3 | 186,28 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-030-060 | Zagęszczanie ziemi zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II | m3 | 186,28 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10527-010-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów - rozpiętość 1,1m- zabezpieczenie kolizji z innymi przewodami | kpl | 4,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0209-02-050 | Przebicie otworów o powierzchni w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm- włączenie do istniejącej studni | m2 | 0,16 |

3. Roboty montażowe-kanalizacja deszczowa Kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-050-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 x9,2 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8 | m | 441,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-040-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC o średnicy nominalnej 300 mm- przyjęto średnią długość odcinków do próby L=110,0m | próba | 4,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-030-020 | Studnie rewizyjne, tranzytowe z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę | szt | 7,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-040-041 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | 0,5 m | -7,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-080-060 | Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie | m3 | 4,22 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-050-020 | Studnie rewizyjne, tranzytowe z kręgów betonowych średnicy 1400 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-080-060 | Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie | m3 | 0,68 |

Kosztorys ofertowy  skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty drogowe - policzono odbudowę drogi warstwą kamienia łupanego 15cm na szerokości wykopu pod kanalizację deszczową- długość 441m x szerokość 1,1m CPV: 45233120-6, Roboty w zakresie budowy dróg |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI -podłoże gruntowe Is>1 441m *1,1m | 485,10 | m2 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0204-060-050 | Nawierzchnia z kamienia wapiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 441,0m*1,1m | 485,10 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0111-010-090 | analogia- badanie zagęszczenia gruntu | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne kanalizacjia deszczowa Uwaga: W kosztorysie uwzględniono koszty wymiany gruntu na trasie przewodu kanalizacji deszczowej CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(441,0m*1,1m*2,5m) | 970,20 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III-- przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(441,0m*1,1m*2,5m) | 242,55 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - poszerzenie i pogłębienie wykopów pod studnie rewizyjne 3,0m*3,0m*3,2m+2,5m*2,5m*3,23m+2szt*2,5m*2,5m*3,02m+2szt*2,5m*2,5m*2,70m+2,5m*2,5m*2,07m+2,5m*2,5m*1,45m | 142,49 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0208-02020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 4 km 4*(970,2m3+242,55m3+142,49m3) | 5 420,96 | m3 |  |  |
| 8 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka z piasku 441,0m*0,7m*0,1m | 30,87 | m3 |  |  |
| 9 | KNNR 1 0206-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu ,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia UWAGA: w pozycji materiał uwzględnić koszt zakupu piasku 970,2m3+242,55m3+142,49m3-441,0m*3,14*0,16m*0,16m-3,14*0,85m*0,85m*3,2m-3,14*0,7m*0,7m*3,23m-2szt*3,14*0,7m*0,7m*3,02m-2szt*3,14*0,7m*0,7m*2,7m-3,14*0,7*0,7*2,07m-3,14*0,7m*0,7m*1,45m-441,0m*1,1m*0,15m | 962,25 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0208-02020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 9 km 9*962,25m3 | 8 660,25 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3,23m 441m*2,5m*2 | 2 205,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0214-030-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II -przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 0,8*(962,25m3-30,87m3) | 745,10 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III-przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(962,25m3-30,87m3) | 186,28 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0408-030-060 | Zagęszczanie ziemi zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II | 186,28 | m3 |  |  |
| 15 | KNNR 1 0527-010-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów - rozpiętość 1,1m- zabezpieczenie kolizji z innymi przewodami | 4,00 | kpl |  |  |
| 16 | KNR 4-01W 0209-02-050 | Przebicie otworów o powierzchni w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm- włączenie do istniejącej studni | 0,16 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty montażowe-kanalizacja deszczowa CPV: 45232400-6, Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 1308-050-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 x9,2 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8 | 441,00 | m | ] |  |
| 18 | KNNR 4 1610-040-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC o średnicy nominalnej 300 mm- przyjęto średnią długość odcinków do próby L=110,0m | 4,00 | próba | ] |  |
| 19 | KNNR 4 1413-030-020 | Studnie rewizyjne, tranzytowe z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę | 7,00 | szt | ] |  |
| 20 | KNNR 4 1413-040-041 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | -7,00 | 0,5 m | ] | ] |
| 21 | KNNR 4 1413-080-060 | Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie | 4,22 | m3 | ] | ] |
| 22 | KNNR 4 1413-050-020 | Studnie rewizyjne, tranzytowe z kręgów betonowych średnicy 1400 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę | 1,00 | szt | ] | ] |
| 23 | KNNR 4 1413-080-060 | Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie | 0,68 | m3 | ] | ] |
|  |  | Razem: |  |  |  | ] |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  | ] |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Roboty drogowe - policzono odbudowę drogi warstwą kamienia łupanego 15cm na szerokości wykopu pod kanalizację deszczową- długość 441m x szerokość 1,1m Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 91,2958 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Roboty ziemne kanalizacjia deszczowa Uwaga: W kosztorysie uwzględniono koszty wymiany gruntu na trasie przewodu kanalizacji deszczowej Kod Słownika Zamówień: 45231100-6 Ilość r-g: 3 207,4459 |  |  |  |  |  |
| 3. | Roboty montażowe-kanalizacja deszczowa Kod Słownika Zamówień: 45232400-6 Ilość r-g: 567,9161 |  |  |  |  |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |