KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Pogodnej w Piotrkowie Kuj.

km  0+000 – 0+452 ( ETAP I )

| L.p. | Element rozlicz. | Nr poz. cen | Element rozliczeniowy | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. W zł | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| ELEMENT A : Odwodnienie |
| 1. | D.01.01.01. | 11 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,452 |  |  |
| 2. | D.01.02.04. | 29 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grubości 15cm. | m2 | 9,50 |  |  |
| 3. | D.02.01.01. | 12 | Roboty ziemne wykon. koparkami z transportem na odl. 1km | m3 | 21,2 |  |  |
| 4. | D.02.01.01. | 12 | Roboty ziemne wykonane koparkami na odkład. | m3 | 31,8 |  |  |
| 5. | D.03.02.01. |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200mm | mb | 46,00 |  |  |
| 6. | D.03.02.01. |  | Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500mm, z osadnikiem, bez syfonu | szt | 20,00 |  |  |
| 7. | D.03.02.01. |  | Studzienki ściekowe – montaż kratek ściekowych | szt | 3,00 |  |  |
| 8. | D.03.02.01. |  | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi „PS” | szt | 20,00 |  |  |
| 9. | D.02.03.01. | 10 | Ręczne zasypanie wykopów o ścianach pionowych | m3 | 31,80 |  |  |
| 10. | D.02.03.01. | 10 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 31,80 |  |  |
| 11. | D.05.03.03. |  | Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych grubości 15cm | m2 | 9,50 |  |  |
| 12. | D.02.03.01. | 10 | Ręczne wykonanie koryta głębokości 40cm pod ściek | m2 | 416,20 |  |  |
| 13. | D.04.01.01. | 14 | Ręczne profilowanie i zagęszcz. podłoża pod warstwy konstruk. | m2 | 416,20 |  |  |
| 14. | D.04.02.01. |  | Warstwa odcinająca z piasku grubości 15cm pod ściek. | m2 | 416,20 |  |  |
| 15. | D.05.03.04. | 14 | Podbudowa z betonu B-15, grubości 20cm pod ściek. | m2 | 347,80 |  |  |
| 16. | D.08.03.01. | 12 | Obrzeża betonowe 25x8cm na podsypce cem.-piaskowej. | mb | 856,00 |  |  |
| 17. | D.05.03.23a | 12 | Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 212,90 |  |  |
| 18. | D.05.03.23a | 12 | Nawierzchnia z kostki brukowej j. w. lecz szarej | m2 | 134,90 |  |  |
| RAZEM ELEMENT A - Odwodnienie | .................... |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| ELEMENT B : Roboty nawierzchniowe |
| 19. | D.01.02.04. | 29 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grubości 15cm | m2 | 68,50 |  |  |
| 20. |  |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniow. | m3 | 10,3 |  |  |
| 21. | D.08.01.01. | 11 | Krawężniki betonowe o wym. 8 x 15cm, na ławie betonowej z oporem, beton B-12,5 | mb | 137,8 |  |  |
| 22. | D.02.01.01. | 12 | Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. na odl. 1km-koryto głębokości 40cm | m3 | 1.188,50 |  |  |
| 23. | D.04.01.01. | 14 | Mechaniczne profilowanie i zagęszcz. podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2.210,80 |  |  |
| 24. | D.04.02.01. |  | Warstwa odcinajaca z piasku grubości 15cm pod nawierzchnię | m2 | 2.210,80 |  |  |
| 25. | D.05.03.04. | 14 | Wykonanie podbudowy betonowej grubości 20cm, beton B-7,5 | m2 | 2.210,80 |  |  |
| 26. | D.05.03.23a | 12 | Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej. | m2 | 2.210,80 |  |  |
| RAZEM ELEMENT B - Roboty nawierzchniowe | .................... |
| ELEMENT C : Roboty uzupełniające |
| 27. | D.07.02.01. | 11 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy570mm | szt | 11,00 |  |  |
| 28. | D.07.02.01. | 11 | Przymocowanie niepodśw. tablic znaków drogowych – trójkątne o boku 90cm. | szt | 5,00 |  |  |
| 29. | D.07.02.01. | 11 | Przymocowanie niepodśw. tablic znaków drogowych – kwadratowe i boku 60cm | szt | 6,00 |  |  |
| 30. | D.07.03.01. | 71 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 25,00 |  |  |
| 31. | D.07.03.01. | 71 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 16,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT C - Roboty uzupełniające | .................... |
| WARTOŚĆ ROBÓT : ELEMENT A – C | ................. |
| PODATEK VAT 22% | ................. |
| OGÓŁEM | ................ |

Słownie złotych : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Sporządził :

............................................................

............................................................

( data )