| Inwestor: MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI UL. KOŚCIELNA 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI |  |
| --- | --- |

Kosztorys OFERTOWY

Nazwa budowy: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.WIŚNIOWEJ

W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ( WYMIANA SKORODOWANEGO

STALOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ

Z WYMIANA PRZYŁĄCZY)

:

Adres budowy: UL.WIŚNIOWA DZ. NR 420/6; 421/1; 427/1 OBR. PIOTRKÓW KUJAWSKI,

:

Słownie:

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sieć wodociągowa - roboty drogowe CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0802-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego o grubości 15 cm 280,0mx1,5m | 420,00 | m2 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0804-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 140,0m*1,5m | 210,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 4-04I 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 63,00 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 4-04I 1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- dodatek za dalsze 4 km | 252,00 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0218-020-050 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiIII-IV - ponowne ułozenie tłucznia | 420,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Sieć wodociągowa -roboty ziemne CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(420,0m*0,9m*1,8m+2szt*1,5m*1,5m*1,8m) | 550,80 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(420,0m*0,9m*1,8m+2szt*1,5m*1,5m*1,8m) | 137,70 | m3 |  |  |
| 8 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*(137,7m3+550,8m3-140,0m*0,9m*0,3m) | 2 602,80 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-19W 0104-01-020 | Montaż bloków oporowych | 2,00 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 11 0501-050-060 | Podłoża z dowiezionego piasku - grubość warstwy podsypki 10cm 420,0m*0,6m*0,1m | 25,20 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0206-03020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz piasku zagęszczalnego pod nawierzchnie drogowe do wymiany gruntu. UWAGA: w wycenie pozycji uwzględnic koszt zakupu i przywozu piasku. 280,0m*0,9m*1,55m+1,5m*1,5m*1,55m-280,0*3,14*0,045m*0,045+140,0m*0,9m*1,4m-140,0m*3,14*0,045m*0,045m+1,5m*1,5m*1,4m | 570,97 | m3 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*570,97m3 | 2 283,88 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0214-04010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II | 570,97 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 420,0m*1,8m*2 | 1 512,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Sieć wodociągowa - roboty montażowe CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 11 0301-010-040 | Rurociągi PVC ciśnieniowe kielichowe PN10, łączone na uszczelkę gumową. Rury o średnicy zewnętrznej 90 x4,3mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. .Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej | 420,00 | m |  |  |
| 16 | KNNR 11 0304-02010-020 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm z obudową na rurociągach PVC i PE. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. | 2,00 | szt |  |  |
| 17 | KNR 4-05 0112-01-020 | analogia- Wstawienie w rurociąg trójnika PCW PN 10 ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego uszczelką 90/90/90 wraz z nasuwką | 2,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 4 1119-010-090 | Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm na kolanie stopowym kołnierzowym. Zamontowanie, króćca żeliwnego dwukołnierzowego, zasuwy kołnierzowej i kształtek.Ustawienie skrzynek żeliwnych: zasuwy i hydrantu oraz obudowy zasuwy. | 2,00 | kpl |  |  |
| 19 | KNKRB 06 1305-04-060 | Obrukowanie skrzynek od zasuw wodociągowych 4szt*0,5m*0,5m*0,1m | 0,10 | m3 |  |  |
| 20 | KNR 2-19W 0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy wodociagu- lokalizacja zauw | 4,00 | kpl |  |  |
| 21 | KNR 2-19W 0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 420,00 | m |  |  |
| 22 | KNR 4-05 0227-03-090 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm | 2,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Przyłącza wodociagowe - roboty drogowe CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 0802-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego o grubości 15 cm 5m*8szt*0,9m | 36,00 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0804-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 7szt*8,0m*0,9 | 50,40 | m2 |  |  |
| 25 | KNR 4-04I 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 15,12 | m3 |  |  |
| 26 | KNR 4-04I 1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- dodatek za dalsze 4 km | 60,48 | m3 |  |  |
| 27 | KNNR 1 0218-020-050 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiIII-IV - ponowne ułozenie tłucznia | 36,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Przyłącza wodociągowe -roboty ziemne CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(14szt*9,0m*1,8m+16szt*5,0m*1,8m) | 296,64 | m3 |  |  |
| 29 | KNNR 1 0301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(14szt*9,0m*1,8m+16szt*5,0m*1,8m) | 74,16 | m3 |  |  |
| 30 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*(296,64m3+74,16m3) | 1 483,20 | m3 |  |  |
| 31 | KNR 2-19W 0104-01-020 | Montaż bloków oporowych | 30,00 | szt |  |  |
| 32 | KNNR 11 0501-050-060 | Podłoża z dowiezionego piasku - grubość warstwy podsypki 10cm 206,0m*0,6m*0,1m | 12,36 | m3 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0206-03020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz piasku zagęszczalnego pod nawierzchnie drogowe do wymiany gruntu. UWAGA: w wycenie pozycji uwzględnic koszt zakupu i przywozu piasku. 80,0m*0,9m*1,55m-80,0*3,14*0,016m*0,016+126,0m*0,9m*1,4m-126,0m*3,14*0,016m*0,016m | 270,03 | m3 |  |  |
| 34 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*270,03m3 | 1 080,12 | m3 |  |  |
| 35 | KNNR 1 0214-04010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II | 270,03 | m3 |  |  |
| 36 | KNNR 1 0313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 206,0m*1,8m*2 | 741,60 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Przyłącza wodociągowe - roboty montażowe CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 11 0306-010-090 | Nawiertki odcinające na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm- nawiertaka NN 90/32mm z zasuwą odcinającą. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. | 30,00 | kpl |  |  |
| 38 | KNNR 11 0307-010-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR 11 . Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. .Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej | 206,00 | m |  |  |
| 39 | KNNR 4 1011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD100 SDR 11 o średnicy zewnętrznej 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- mufy 32 | 30,00 | złącze |  |  |
| 40 | KNR 2-19W 0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy wodociagu- lokalizacja zasuw | 30,00 | kpl |  |  |
| 41 | KNR 2-19W 0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 210,00 | m |  |  |
| 42 | KNNR 4 1014-010-020 | analogia- połączenia PE100 SDR 11 śred. 32 /stal śred. 25 zakończone gwintem | 30,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Sieć wodociągowa - roboty drogowe Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego o grubości 15 cm 280,0mx1,5m | m2 | 420,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60804-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 140,0m*1,5m | m2 | 210,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 63,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- dodatek za dalsze 4 km | m3 | 252,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10218-020-050 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiIII-IV - ponowne ułozenie tłucznia | m2 | 420,00 |

2. Sieć wodociągowa -roboty ziemne Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(420,0m*0,9m*1,8m+2szt*1,5m*1,5m*1,8m) | m3 | 550,80 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(420,0m*0,9m*1,8m+2szt*1,5m*1,5m*1,8m) | m3 | 137,70 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*(137,7m3+550,8m3-140,0m*0,9m*0,3m) | m3 | 2 602,80 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0104-01-020 | Montaż bloków oporowych | szt | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-050-060 | Podłoża z dowiezionego piasku - grubość warstwy podsypki 10cm 420,0m*0,6m*0,1m | m3 | 25,20 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-03020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz piasku zagęszczalnego pod nawierzchnie drogowe do wymiany gruntu. UWAGA: w wycenie pozycji uwzględnic koszt zakupu i przywozu piasku. 280,0m*0,9m*1,55m+1,5m*1,5m*1,55m-280,0*3,14*0,045m*0,045+140,0m*0,9m*1,4m-140,0m*3,14*0,045m*0,045m+1,5m*1,5m*1,4m | m3 | 570,97 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*570,97m3 | m3 | 2 283,88 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II | m3 | 570,97 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 420,0m*1,8m*2 | m2 | 1 512,00 |

3. Sieć wodociągowa - roboty montażowe Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110301-010-040 | Rurociągi PVC ciśnieniowe kielichowe PN10, łączone na uszczelkę gumową. Rury o średnicy zewnętrznej 90 x4,3mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. .Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej | m | 420,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110304-02010-020 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm z obudową na rurociągach PVC i PE. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. | szt | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050112-01-020 | analogia- Wstawienie w rurociąg trójnika PCW PN 10 ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego uszczelką 90/90/90 wraz z nasuwką | szt | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-010-090 | Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm na kolanie stopowym kołnierzowym. Zamontowanie, króćca żeliwnego dwukołnierzowego, zasuwy kołnierzowej i kształtek.Ustawienie skrzynek żeliwnych: zasuwy i hydrantu oraz obudowy zasuwy. | kpl | 2,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061305-04-060 | Obrukowanie skrzynek od zasuw wodociągowych 4szt*0,5m*0,5m*0,1m | m3 | 0,10 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy wodociagu- lokalizacja zauw | kpl | 4,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 420,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050227-03-090 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm | kpl | 2,00 |

4. Przyłącza wodociagowe - roboty drogowe Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego o grubości 15 cm 5m*8szt*0,9m | m2 | 36,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60804-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 7szt*8,0m*0,9 | m2 | 50,40 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 15,12 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- dodatek za dalsze 4 km | m3 | 60,48 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10218-020-050 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiIII-IV - ponowne ułozenie tłucznia | m2 | 36,00 |

5. Przyłącza wodociągowe -roboty ziemne Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(14szt*9,0m*1,8m+16szt*5,0m*1,8m) | m3 | 296,64 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(14szt*9,0m*1,8m+16szt*5,0m*1,8m) | m3 | 74,16 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*(296,64m3+74,16m3) | m3 | 1 483,20 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0104-01-020 | Montaż bloków oporowych | szt | 30,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-050-060 | Podłoża z dowiezionego piasku - grubość warstwy podsypki 10cm 206,0m*0,6m*0,1m | m3 | 12,36 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-03020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III- przywóz piasku zagęszczalnego pod nawierzchnie drogowe do wymiany gruntu. UWAGA: w wycenie pozycji uwzględnic koszt zakupu i przywozu piasku. 80,0m*0,9m*1,55m-80,0*3,14*0,016m*0,016+126,0m*0,9m*1,4m-126,0m*3,14*0,016m*0,016m | m3 | 270,03 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV -za dalsze 4km 4*270,03m3 | m3 | 1 080,12 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II | m3 | 270,03 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 206,0m*1,8m*2 | m2 | 741,60 |

6. Przyłącza wodociągowe - roboty montażowe Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110306-010-090 | Nawiertki odcinające na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm- nawiertaka NN 90/32mm z zasuwą odcinającą. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. | kpl | 30,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-010-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR 11 . Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. .Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej | m | 206,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD100 SDR 11 o średnicy zewnętrznej 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- mufy 32 | złącze | 30,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy wodociagu- lokalizacja zasuw | kpl | 30,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 210,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-010-020 | analogia- połączenia PE100 SDR 11 śred. 32 /stal śred. 25 zakończone gwintem | szt | 30,00 |