K O S Z T O R Y S      O F E R T O W Y

Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie

Przebudowa szlaków pieszo-rowerowych

Odcinek  A – B – C  od  km  0+000  do  km  0+033

Odcinek wschodni C-D-E-F-G-H od  km  0+033  do  km  0+580

Odcinek zachodni C-I-J-K-L-M od  km  0+033  do  km  0+641

Odcinki łącznikowe  D – I  od  km  0+000  do  km  0+056

E – J  od  km  0+000  do  km  0+059

F – K  od  km  0+000  do  km  0+066

G – L  od  km  0+000  do  km  0+023

| Lp | SST | O p i s r o b ó t | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV – 45100000-8 I. Roboty przygotowawcze |
| 1 |  | Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym. Ilość 0,033+0,547+0,608+0,204 | km | 1,392 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne karczowanie pni średnicy ponad 1,00 m z odwozem poza teren budowy wraz z zasypa -niem dołów i zagęszczeniem. Ilość Sztuk 7 | Szt. | 7 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z zagospodarowaniem w obrębie bu dowy, grubość warstwy do 15 cm. Ilość 295,0+152,5+458,0 | M2 | 905,5 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne frezowanie nawierz -chni asfaltowej na zimno z odwie -zieniem ścinki poza plac budowy przy głębokości frezowania 3 cm (wcięcia). Ilość 30 | M2 | 30 |  |  |
| 5 |  | Rozebranie krawężników betonowych ulicznych o wym 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej wraz z odwozem gruzu. Ilość 66 + 12 | m | 78 |  |  |
| 6 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z odwozem gruzu. Ilość 26 | M2 | 26 |  |  |
| CPV – 45233000-9 II. Podbudowa |
| 1 |  | Mechaniczne wykonanie koryta przy pomocy równiarki samojed dnej i walca wibracyjnego na głębokość średnio 15 cm. Ilość 173 | M2 | 173 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne wykonanie koryta przy pomocy równiarki samojed dnej i walca wibracyjnego na głębokość średnio 20 cm. Ilość 270 | M2 | 270 |  |  |
| 3 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II. Ilość 656+2.128+748 | M2 | 3.532 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęsz czenie warstwy piasku na całej szerokości drogi (uzupełnienie podłoża), warstwa grubości 15 cm. Ilość 656,0+815,5+126,0+748,0 | M2 | 2.345,5 |  |  |
| 5 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęsz czenie warstwy piasku na całej szerokości drogi (uzupełnienie podłoża), warstwa grubości 20 cm. Ilość 147 | M2 | 147 |  |  |
| 6 |  | Mechaniczne wykonanie pod budowy z chudego betonu b-7,5, warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu z dowozem betonu samochodami. Pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą. Ilość 1.824,0+653,3 | M2 | 2.477,3 |  |  |
| 7 |  | Mechaniczne wykonanie podbu- dowy z kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna grubości 15 cm wraz z zagęszcz.. Ilość 619 | M2 | 619 |  |  |
| 8 |  | Mechaniczne oczyszczenie istnie -jącej nawierzchni bitumicznej. Ilość 372+1.146 | M2 | 1.518 |  |  |
| 9 |  | Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa kamien nego emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 . Ilość 619 | M2 | 619 |  |  |
| 10 |  | Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2 . Ilość 372+1.146 | M2 | 1.518 |  |  |
| 11 |  | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, standard II w ilości 60 kg/m2 z transportem samochodami samowyładowczymi 10 – 15 ton wraz z zagęszczeniem. Ilość 22,34 + 68,76 | ton | 91,1 |  |  |
| CPV – 45233000-9 III. Nawierzchnia |
| 1 |  | Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2. Ilość 372+1.146 | M2 | 1.518 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton. Ilość 1.100 | M2 | 1.110 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm po zagęsz -czeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transpor -tem mieszanki samochosdami samowyładowczymi 10-15 ton. Ilość 370,0+562,5 | M2 | 932,5 |  |  |
| 4 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Ilość 912,0+326,7 | M2 | 1.238,7 |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Ilość 912,0+326,7 | M2 | 1.238,7 |  |  |
| CPV – 45233100-0 IV. Krawężniki i obrzeża |
| 1 |  | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsyp -ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betono –wej z oporem z betonu b-10. Ilość 76 | M | 76 |  |  |
| 2 |  | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu b-10 pod obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z transportem betonu na plac budowy. Ilość 41,6+15,4 | M3 | 57 |  |  |
| 3 |  | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Ilość 16+1.189+440 | M | 1.645 |  |  |
| CPV – 45233253-7 V. Chodniki |
| 1 |  | Podsypka piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ilość 40 | M2 | 40 |  |  |
| 2 |  | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm po zagęszczeniu spoiny wypełnione piaskiem. Ilość 40 | M2 | 40 |  |  |
| CPV – 45233280-5 VI. Oznakowanie |
| 1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienko warstwo -wymi (farbą chlorokauczukową) – linie ciągłe, wykonane sposobem mechanicznym. Lina P-2a. Ilość 4,2+65,64 | M2 | 69,84 |  |  |
| 2 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienko warstwo -wymi (farba chlorokauczukowa) – symbole, wykonane ręcznie. Symbol P-23 co 50 m. Ilość 7,28 | M2 | 7,28 |  |  |
| CPV – 45233000-9 VII. Roboty wykończeniowe |
| 1 |  | Ręczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III. Ilość 547,0+1.783,5+270 | M2 | 2.600,5 |  |  |
| 2 |  | Humusowanie z obsianiem poboczy o szerokości do 1,00 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem brakującej ilości na plac budowy. Ilość 547,0+1.783,5+270 | M2 | 2.600,5 |  |  |
| CPV – 45112712-9 VIII. Mała architektura ogrodowa |
| 1 |  | Ustawienie obrzeża betonowego 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Ilość 26 | M | 26 |  |  |
| 2 |  | Podsypka piaskowa pod place na ławki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ilość 16,5 | M2 | 16,5 |  |  |
| 3 |  | Wykonanie placu pod ławki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Ilość 16,5 | M2 | 16,5 |  |  |
| 4 |  | Wykonanie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych – siedzenia z drewna, bez oparcia. Ilość 10 | M | 10 |  |  |
| R a z e m |  |
| V a t % |  |
| O g ó ł e m |  |
| Słownie: |

Data:

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Zadanie: Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie

Przebudowa szlaków pieszo-rowerowych

Odcinek  A – B – C  od  km  0+000  do  km  0+033

Odcinek wschodni C-D-E-F-G-H od  km  0+033  do  km  0+580

Odcinek zachodni C-I-J-K-L-M od  km  0+033  do  km  0+641

Odcinki łącznikowe  D – I  od  km  0+000  do  km  0+056

E – J  od  km  0+000  do  km  0+059

F – K  od  km  0+000  do  km  0+066

G – L  od  km  0+000  do  km  0+023

Wspólny  Słownik  Zamówień:

Grupa  robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

Klasa  robót:   45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg,

lotnisk i kolei

Kategoria  robót: 45111000-8 Roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232000-6 Konstrukcje

Zamawiający:   Urząd  Miasta  i  Gminy    Piotrków Kujawski

Powiat  Radziejowski

Województwo Kujawsko –Pomorskie

Opracował:  Wojciech  Klatecki

Zamieszkały: Bydgoszcz, ulica  Dolina  18/23

Data  opracowania:    marzec 2010 r.

Podpis:

# T A B E L A   P R Z E D M I A R U     R O B Ó T

Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie

Przebudowa szlaków pieszo-rowerowych

Odcinek  A – B – C  od  km  0+000  do  km  0+033

Odcinek wschodni C-D-E-F-G-H od  km  0+033  do  km  0+580

Odcinek zachodni C-I-J-K-L-M od  km  0+033  do  km  0+641

Odcinki łącznikowe  D – I  od  km  0+000  do  km  0+056

E – J  od  km  0+000  do  km  0+059

F – K  od  km  0+000  do  km  0+066

G – L  od  km  0+000  do  km  0+023

| Poz. | Nr CPV | Element robót |
| --- | --- | --- |
| I | 45100000-8 | Roboty przygotowawcze |
| II | 45233000-9 | Podbudowa |
| III | 45233000-9 | Nawierzchnia |
| IV | 45233100-0 | Krawężniki, obrzeża |
| V | 45233253-7 | Chodniki |
| VI | 45233280-5 | Oznakowanie |
| VII | 45233000-9 | Roboty wykończeniowe |
| VIII | 45112712-9 | Mała architektura ogrodowa |

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie

Szlak pieszo-rowerowy

I. Odcinek  A – B – C  od  km  0+000  do  km  0+033

| CPV-45100000-8 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  0,033

Km  0+000  -  0+033    L  =  0,033 km

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki poza plac budowy przy głębokości frezowanie 3 cm (wcięcia)

M2  -  30

Km  0+000    F = 1,00 x 30,00          =    30,0 m2

- Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza teren budowy

M2  -  26

Km 0+023      F  =    2,00  x  13,00     =      26,0 m2

- Ręczne rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej  z odwozem materiału poza teren budowy

M  -  66

Km  0+000 –  0+033               L  =   2 x 33,00  =  66,0 m

| CPV-45233000-9 | II. Podbudowa |
| --- | --- |

- Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej

M2  -   372

Km  0+000  -  0+015  L  =  15,00 m

F  = 0,5(30,00 x 5,10) x 15,00          =    263,2 m2

Km  0+015  -  0+028  L  =  13,00 m

F = 5,10  x 13,00                              =     66,3 m2

Km  0+028  -  0+033   L  =   5,00 m

F = 0,5(5,10 + 12,00) x 5,00             =     42,8 m2

====================

372,3 m3

- Mechaniczne skropienie istniejącej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2

M2  -   372

Km  0+000  -  0+015  L  =  15,00 m

F  = 0,5(30,00 x 5,10) x 15,00          =    263,2 m2

Km  0+015  -  0+028  L  =  13,00 m

F = 5,10  x 13,00                              =     66,3 m2

Km  0+028  -  0+033   L  =   5,00 m

F = 0,5(5,10 + 12,00) x 5,00             =     42,8 m2

====================

372,3 m2

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, standard II w ilości 60 kg/m2 z transportem samochodami samowyładowczymi 10 – 15 ton wraz z  zagęszczeniem

Ton – 22,34

Km  0+000  -  0+033

V =   372,3 m2  x  0,060 t/m2  =  22,34 ton

| CPV-45233000-9 | III. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

M2  -   372

Km  0+000  -  0+015  L  =  15,00 m

F  = 0,5(30,00 x 5,10) x 15,00          =    263,2 m2

Km  0+015  -  0+028  L  =  13,00 m

F = 5,10  x 13,00                              =     66,3 m2

Km  0+028  -  0+033   L  =   5,00 m

F = 0,5(5,10 + 12,00) x 5,00             =     42,8 m2

====================

372,3 m2

- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości  4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton wraz z  zagęszczeniem

M2  -   370

Km  0+000  -  0+015  L  =  15,00 m

F  = 0,5(30,00 x 5,00) x 15,00          =    262,5 m2

Km  0+015  -  0+028  L  =  13,00 m

F = 5,00  x 13,00                              =     65,0 m2

Km  0+028  -  0+033   L  =   5,00 m

F = 0,5(5,00 + 12,00) x 5,00             =     42,5 m2

====================

370,0 m2

| CPV-45233100-0 | IV. Krawężniki i obrzeża |
| --- | --- |

- Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm wystającego na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu b-10.

M  -   76

Km  0+000 –  0+033     L  =   2 x 33,00 + 6,0 + 4,0  =  76,0 m

- Ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

M  -   16

Km  0+023       L  =  16,0 m

| CPV-45233253-7 | V. Chodniki |
| --- | --- |

- Podsypka piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

M2  -   40

Chodnik  - strona prawa

Km  0+023    F  =  2,50 x   16,00       =   40,0 m2

- Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   40

Chodnik  - strona prawa

Km  0+023    F  =  2,50 x   16,00       =   40,0 m2

| CPV-45233280-5 | VI. Oznakowanie |
| --- | --- |

- Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie ciągłe, wykonane sposobem mechanicznym.

Lina P-2a.

M2  -   4,2

Km  0+000  -  0+033    F  =  0,12 x  35,00     =   4,2 m2

II. Odcinek wschodni C-D-E-F-G-H

od  km  0+033  do  km  0+580

| CPV-45100000-8 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  0,547

Km  0+033  -  0+580    L  =  0,547 km

- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z zagospodarowaniem w obrębie budowy, grubość warstwy do 15 cm

M2  -  295

Km  0+450 – 0+530  L = 80,0 m

F = 1,50 x 80,00          =   120,0 m2

Km  0+530 – 0+580  L = 50,0 m

F = 3,50 x 50,00          =   175,0 m2

======================

295,0 m2

| CPV-45233000-9 | II. Podbudowa |
| --- | --- |

- Mechaniczne wykonanie koryta przy pomocy równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na głębokość średnio 15 cm

M2  -   173

Km  0+392,50  -  0+442  L  =  49,50 m

F  = 3,50 x 49,50   =     173,25 m2

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II

M2  -   656

Km  0+392,50  -  0+580    L  =  187,50 m

F  = 3,50 x 187,50,00                =     656,25 m2

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi, warstwa grubości 15 cm

M2  -   656

Km  0+392,50  -  0+580    L  =  187,50 m

F  = 3,50 x 187,50,00                =     656,25 m2

- Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna grubości  15 cm  wraz z  zagęszczeniem

M2  -   619

Km  0+392,50  -  0+580    L  =  187,50 m

F  = 3,30 x 187,50,00                =     618,75 m2

- Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa kamiennego emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2

M2  -   619

Km  0+392,50  -  0+580    L  =  187,50 m

F  = 3,30 x 187,50,00                =     618,75 m2

- Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej

M2  -   1.146

Km  0+033  -  0+092  L  =  59,00 m

F  = 3,60 x 59,00                         =     212,4 m2

Km  0+092  -  0+100  L  =  8,00 m

F = 0,5(3,60 + 3,10) x 8,00         =       26,8 m2

Km  0+100  -  0+392,50   L  =  292,50 m

F = 3,10 x 292,50                       =     906,8 m2

====================

1.146,0 m2

- Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2

M2  -   1.146

Km  0+033  -  0+092  L  =  59,00 m

F  = 3,60 x 59,00                         =     212,4 m2

Km  0+092  -  0+100  L  =  8,00 m

F = 0,5(3,60 + 3,10) x 8,00         =       26,8 m2

Km  0+100  -  0+392,50   L  =  292,50 m

F = 3,10 x 292,50                       =     906,8 m2

====================

1.146,0 m2

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, standard II w ilości 60 kg/m2 z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton

Ton – 68,76

Km  0+033  -  0+092  L  =  59,00 m

F  = 3,60 x 59,00                         =     212,4 m2

Km  0+092  -  0+100  L  =  8,00 m

F = 0,5(3,60 + 3,10) x 8,00         =       26,8 m2

Km  0+100  -  0+392,50   L  =  292,50 m

F = 3,10 x 292,50                       =     906,8 m2

====================

1.146,0 m2

V = 1.146,0 m2 x 60 kg/m2  = 68,76 ton

| CPV-45233000-9 | III. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

M2  -   1.146

Km  0+033  -  0+092  L  =  59,00 m

F  = 3,60 x 59,00                         =     212,4 m2

Km  0+092  -  0+100  L  =  8,00 m

F = 0,5(3,60 + 3,10) x 8,00         =       26,8 m2

Km  0+100  -  0+392,50   L  =  292,50 m

F = 3,10 x 292,50                       =     906,8 m2

====================

1.146,0 m2

- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości  3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton

M2  -   1.110

Km  0+033  -  0+092  L  =  59,00 m

F  = 3,50 x 59,00                         =     206,5 m2

Km  0+092  -  0+100  L  =  8,00 m

F = 0,5(3,50 + 3,00) x 8,00         =       26,0 m2

Km  0+100  -  0+392,50   L  =  292,50 m

F = 3,00 x 292,50                       =     877,5 m2

====================

1.110,0 m2

- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości  4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton

M2  -   562,5

Km  0+392,50  -  0+580    L  =  187,50 m

F  = 3,0 0 x 187,50,00                =     562,5 m2

| CPV-45233280-5 | VI. Oznakowanie |
| --- | --- |

- Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba chlorokauczukowa) – linie ciągłe, wykonane sposobem mechanicznym.

Lina P-2a.

M2  -   65,64

Km  0+033  -  0+580    F  =  0,12 x  547,00     =   65,64 m2

- Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba chlorokauczukowa) – symbole, wykonane  ręcznie. Symbol P-23 co 50 m.

M2  -   7,28

Km  0+033  -  0+580   Sztuk 11  F  =  0,662 x  11     =   7,28 m2

| CPV-45233000-9 | VII. Roboty wykończeniowe |
| --- | --- |

- Ręczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III

M2  -   547

Km  0+033  -  0+580  L  =  547,00 m

F  = 2 x 0,50 x 547,00   =    547,00 m2

- Humusowanie z obsianiem poboczy o szerokości do 1,00 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem brakującej ilości na plac budowy

M2  -   547

Km  0+033  -  0+580  L  =  547,00 m

F  = 2 x 0,50 x 547,00   =    547,00 m2

III. Odcinek zachodni C-I-J-K-L-M

od  km  0+033  do  km  0+641

| CPV-45113000-2 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  0,608

Km  0+033  -  0+641    L  =  0,608 km

- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z zagospodarowaniem w obrębie budowy, grubość warstwy do 15 cm

M2  -  152,5

Km  0+580  - 0+641      L  =  61,0 m

F = 2,50 x 61,00    =   152,5 m2

- Ręczne rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej  z odwozem materiału poza teren budowy

M  -  12

Km  0+067   L =  4,0 m

Km  0+118   L =  4,0 m

Km  0+255   L =  4,0 m

===============

12,0 m

| CPV-45233000-9 | II. Podbudowa |
| --- | --- |

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II

M2  -   2.128

Km  0+033  -  0+641    L  =  608,00 m

F  = 3,50 x 608,00         =    2.128,00 m2

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi, warstwa grubości 15 cm

M2  -   815,5

Km  0+060  -  0+140    L  =  80,00 m

F  = 3,50 x 80,00                =     280,0 m2

Km  0+175  -  0+328    L  =  153,00 m

F  = 3,50 x 153,00                =    535,5 m2

====================

815,5 m2

- Mechaniczne wykonanie podbudowy z chudego betonu b-7,5, warstwa  grubości  15 cm  po zagęszczeniu z dowozem betonu samochodami.  Pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą

M2  -   1.824

Km  0+033  -  0+641  L  =  608, m

F = 3,00  x  608,00        =      1.824,0 m2

| CPV-45233000-9 | III. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   912

Km  0+033  -  0+641  L  =  608,00 m

F  = 1,50 x 608,00     =     912,0 m2

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   912

Km  0+033  -  0+641  L  =  608,00 m

F  = 1,50 x 608,00     =     912,0 m2

| CPV-45233100-0 | IV. Krawężniki i obrzeża |
| --- | --- |

- Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu b-10 pod obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z transportem betonu na plac budowy.

M3  -   41,62

Km  0+033 –  0+641     L = 2 x 608,00 – (5,00 + 8,00 + 10,00 + 4,00)  = 1.189,0 m

V = 0,035m3 /m x 1.189,0 m =   41,62 m3

- Ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

M  -   1.189

Km  0+033 –  0+641     L = 2 x 608,00 – (5,00 + 8,00 + 10,00 + 4,00)  = 1.189,0 m

| CPV-45233000-9 | VII. Roboty wykończeniowe |
| --- | --- |

- Ręczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III

M2  -   1.783,5

Km  0+033  -  0+641  L  =  608,00 m

F  = (2 x  608,00 – 27,00) x 1,50   =   1.783,5 m2

- Humusowanie z obsianiem poboczy o szerokości ponad 1,00 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem brakującej ilości na plac budowy

M2  -   1.783,5

Km  0+033  -  0+641  L  =  608,00 m

F  = (2 x  608,00 – 27,00) x 1,50   =   1.783,5 m2

| CPV-45112712-9 | VIII. Mała architektura ogrodowa |
| --- | --- |

- Podsypka piaskowa pod place na ławki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

M2  -   16,5

Km  0+098

Km  0+138

Km  0+177             F  =  5 x 2,20 x 1,50  =   16,5 m2

Km  0+257

Km  0+310

- Ustawienie obrzeża betonowego 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

M  -   26

Km  0+098  L  =   2,20 + 2 x 1,50   =   5,20 m

Km  0+138  L  =   2,20 + 2 x 1,50   =   5,20 m

Km  0+177  L  =   2,20 + 2 x 1,50   =   5,20 m

Km  0+257  L  =   2,20 + 2 x 1,50   =   5,20 m

Km  0+310  L  =   2,20 + 2 x 1,50   =   5,20 m

================

26,0 m

- Wykonanie placu pod ławki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   16,5

Km  0+098

Km  0+138

Km  0+177             F  =  5 x 2,20 x 1,50  =   16,5 m2

Km  0+257

Km  0+310

- Wykonanie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych – siedzenia z drewna, bez oparcia

M  -   10

Km  0+098

Km  0+138

Km  0+177             L  =  5 x 2,00   =   10,0 m2

Km  0+257

Km  0+310

IV. Odcinki łącznikowe

D – I  od  km  0+000  do  km  0+056

E – J  od  km  0+000  do  km  0+059

F – K  od  km  0+000  do  km  0+066

G – L  od  km  0+000  do  km  0+023

| CPV-45113000-2 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  0,204

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  0,056 km

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  0,059 km

Odcinek  F-K     Km  0+000  -  0+066    L  =  0,066 km

Odcinek  G-L     Km  0+000  -  0+056    L  =  0,023 km

==================

0,204 km

- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z zagospodarowaniem w obrębie budowy, grubość warstwy do 15 cm

M2  -  458

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F = 0,5(5,50 + 3,50) x 3,00    =     13,5 m2

F = 3,50 x 51,00      =   178,5 m2

F = 0,5(3,50 + 5,00) x 2,00     =      8,5 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F = 3,00 x 59,00       =   177,0 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F = 3,50 x 23,00       =    80,5 m2

======================

458,0 m2

- Mechaniczne karczowanie pni średnicy ponad 1,00 m z odwozem poza teren budowy wraz z zasypaniem dołów i zagęszczeniem

Szt. - 7

Odcinek  D-I    -   3 szt.

Odcinek  E-J    -   2 szt.

Odcinek  G-L   -   2 szt.

===============

7 sztuk

| CPV-45233000-9 | II. Podbudowa |
| --- | --- |

- Koryto o głębokości 20 cm wykonane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego w gruncie kat. II

M2  -  270

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  = 66,00 m

F = 0,5(10,0 + 3,50) x 5,00    =     33,8 m2

F = 3,50 x 54,00      =   189,0 m2

F = 0,5(3,50 + 10,0) x 7,00     =     47,2 m2

======================

270,0 m2

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II

M2  -   748

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F = 0,5(5,50 + 3,50) x 3,00    =     13,5 m2

F = 3,50 x 51,00      =   178,5 m2

F = 0,5(3,50 + 5,00) x 2,00     =      8,5 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F = 3,00 x 53,00       =   159,0 m2

F = 0,5(3,00 + 8,00) x 6,00     =      33,0 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F = 0,5(10,0 + 3,50) x 5,00    =     33,8 m2

F = 3,50 x 54,00      =   189,0 m2

F = 0,5(3,50 + 10,0) x 7,00     =     47,2 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F = 0,5(6,00 + 3,50) x 3,00    =     14,2 m2

F = 3,50 x 18,00      =     63,0 m2

F = 0,5(3,50 + 5,00) x 2,00     =       8,5 m2

======================

748,2 m2

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi (uzupełnienie podłoża), warstwa grubości 15 cm

M2  -   126

Odcinek  D-I      Km  0+020  -  0+056    L  =  36,0 m

F = 3,50 x 36,00      =   126,0 m2

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi (uzupełnienie podłoża), warstwa grubości 20 cm

M2  -   147

Odcinek  E-J      Km  0+010  -  0+059    L  =  49,0 m

F = 3,00 x 49,00      =   147,0 m2

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku ( w-wa odsączająca)   na całej szerokości drogi, warstwa grubości 15 cm

M2  -   748

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F = 0,5(5,50 + 3,50) x 3,00    =     13,5 m2

F = 3,50 x 51,00      =   178,5 m2

F = 0,5(3,50 + 5,00) x 2,00     =      8,5 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F = 3,00 x 53,00       =   159,0 m2

F = 0,5(3,00 + 8,00) x 6,00     =      33,0 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F = 0,5(10,0 + 3,50) x 5,00    =     33,8 m2

F = 3,50 x 54,00      =   189,0 m2

F = 0,5(3,50 + 10,0) x 7,00     =     47,2 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F = 0,5(6,00 + 3,50) x 3,00    =     14,2 m2

F = 3,50 x 18,00      =     63,0 m2

F = 0,5(3,50 + 5,00) x 2,00     =       8,5 m2

======================

748,2 m2

- Mechaniczne wykonanie podbudowy z chudego betonu b-7,5, warstwa  grubości  15 cm  po zagęszczeniu z dowozem betonu samochodami.  Pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą

M2  -   653,3

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F = 0,5(5,50 + 3,00) x 3,00    =     12,8 m2

F = 3,00 x 51,00      =   153,0 m2

F = 0,5(3,00 + 5,00) x 2,00     =      8,0 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F = 2,50 x 53,00        =   132,5 m2

F = 0,5(2,50 + 8,00) x 6,00     =      31,5 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F = 0,5(10,0 + 3,00) x 5,00    =     32,5 m2

F = 3,00 x 54,00      =   162,0 m2

F = 0,5(3,00 + 10,0) x 7,00     =     45,5 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F = 0,5(6,00 + 3,00) x 3,00    =     13,5 m2

F = 3,00 x 18,00      =     54,0 m2

F = 0,5(3,00 + 5,00) x 2,00     =       8,0 m2

======================

653,3 m2

| CPV-45233000-9 | III. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   326,7

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F = 0,5(2,75 + 1,50) x 3,00    =      6,4 m2

F = 1,50 x 51,00      =    76,5 m2

F = 0,5(1,50 + 2,50) x 2,00     =      4,0 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F = 1,75 x 53,00        =      66,2 m2

F = 0,5(1,75 + 8,00) x 6,00     =      15,8 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F = 0,5(10,0 + 1,50) x 5,00    =     16,2 m2

F = 1,50 x 54,00      =     81,0 m2

F = 0,5(1,50 + 10,0) x 7,00     =     22,8 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F = 0,5(6,00 + 1,50) x 3,00    =       6,8 m2

F = 1,50 x 18,00      =     27,0 m2

F = 0,5(1,50 + 5,00) x 2,00     =       4,0 m2

======================

326,7 m2

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   326,7

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F = 0,5(2,75 + 1,50) x 3,00    =      6,4 m2

F = 1,50 x 51,00      =    76,5 m2

F = 0,5(1,50 + 2,50) x 2,00     =      4,0 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F = 1,75 x 53,00        =      66,2 m2

F = 0,5(1,75 + 8,00) x 6,00     =      15,8 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F = 0,5(10,0 + 1,50) x 5,00    =     16,2 m2

F = 1,50 x 54,00      =     81,0 m2

F = 0,5(1,50 + 10,0) x 7,00     =     22,8 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F = 0,5(6,00 + 1,50) x 3,00    =       6,8 m2

F = 1,50 x 18,00      =     27,0 m2

F = 0,5(1,50 + 5,00) x 2,00     =       4,0 m2

======================

326,7 m2

| CPV-45233100-0 | IV. Obrzeża |
| --- | --- |

- Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu b-10 pod obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z transportem betonu na plac budowy.

M3  -   15,4

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

L = 2 x 56,0 + 4 x 1,00    =     116,0 m

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

L = 2 x 59,0 + 2,0 + 5,0    =     128,0 m

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

L = 2 x 66,0 + 4 x 3,50    =     146,0 m

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

L = 2 x 23,0 + 4 x 1,00    =       50,0 m

======================

440,0 m

V = 0,035m3 /m x 440,0 m =   15,42 m3

- Ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

M  -   440

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

L = 2 x 56,0 + 4 x 1,00    =     116,0 m

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

L = 2 x 59,0 + 2,0 + 5,0    =     128,0 m

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

L = 2 x 66,0 + 4 x 3,50    =     146,0 m

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

L = 2 x 23,0 + 4 x 1,00    =       50,0 m

======================

440,0 m

| CPV-45233000-9 | VII. Roboty wykończeniowe |
| --- | --- |

- Ręczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III

M2  -   270

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F =   2 x 0,50 x 56,00    =      56,0 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F =   2 x 0,50 x 59,00      =      59,0 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F =  2 x 1,00 x 66,00      =     132,0 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F =  2 x 0,50 x 23,00       =      23,0 m2

======================

270,0 m2

- Humusowanie z obsianiem poboczy o szerokości ponad 1,00 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem brakującej ilości na plac budowy

M2  -   270

Odcinek  D-I      Km  0+000  -  0+056    L  =  56,0 m

F =   2 x 0,50 x 56,00    =      56,0 m2

Odcinek  E-J      Km  0+000  -  0+059    L  =  59,0 m

F =   2 x 0,50 x 59,00      =      59,0 m2

Odcinek  F-K      Km  0+000  -  0+066    L  =  66,0 m

F =  2 x 1,00 x 66,00      =     132,0 m2

Odcinek  G-L      Km  0+000  -  0+023    L  =  23,0 m

F =  2 x 0,50 x 23,00       =      23,0 m2

======================

270,0 m2

O p r a c o w a ł