OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA

MIEJSCOWOŚCI BYCZ, TROJACZEK,

STAWISKA, WINCENTOWO,

TEODOROWO

GMINA  PIOTRKÓW KUJAWSKI

- Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor:                             	Gmina  Piotrków Kujawski

1.2. Zadanie inwestycyjne:  	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości

Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo

gm. Piotrków Kujawski

1.3.  Obiekt: 			Przewody  wodociągowe

1.4. Lokalizacja:  		   Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo

gm. Piotrków Kujawski

1.5. Umowa nr		  35/08

1.6.  Branża:			Sanitarna

1.7.  Faza: 			Projekt budowlany

1.8. Autor  opracowania: 	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD”

w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin

II. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska,

Wincentowo, Teodorowo gm. Piotrków Kujawski

opracowany przez  Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD" w Koninie, ul. Okólna 59,

62-510 Konin

2.3. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali l : 1000 .

2.4. Opracowania branżowe

2.5. Uzgodnienia wg załączonych dokumentów

III. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  sieci wodociągowej z przyłączami obejmującej tereny

miejscowości   Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowi, gm. Piotrków

Kujawski

Przewody wodociągowe o długości  			-     29 678  m.

Przyłącza  wodociągowe  w ilości  42szt. o długości  	-       1 180  m.

Wodociąg  został zlokalizowany na działkach zgodnie z  decyzją celu publicznego dla

miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo gm. Piotrków

Kujawski.

IV. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez który przebiega projektowana trasa sieci wodociągowej i przyłączy, jest

uzbrojonym terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej oraz letniskowej.

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowę  sieci wodociągowej  znajdują się n/w

urządzenia:  przyłącza wodociągowe, kable  elektryczne, kable telefoniczne

Teren, na którym projektowana jest sieć wodociągowa, położony jest nad jeziorem Głuszyńskim.

Zasilanie w wodę odbywać się będzie z sieci wodociągowe istniejącej w m. Trojaczek, Bycz, Józefowo.

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sieć wodociągowa  zostanie ułożona w drogach o nawierzchni nieumocnionej średnio   1,6 m. Projektuje się sieć wodociągową  o średnicy 110 i 90 mm z rur typ PCV PN 10  do pracy pod ciśnieniem do 1,0 Mpa. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi

29 678 m.

Połączenie przyłączy z siecią wodociągową należy wykonać za pomocą nawiertki

żeliwnej z zaworem odcinającym 110/32, 110/40, 110/50, 110/63, 90/32, 90/40 mm. Przyłącza wykonane będą z rur wodociągowych ciśnieniowych PE o średnicy 32, 40, 50 i  63 mm. Zakończenie odcinków wyprowadzanych przyłączy od nawiertak do posesji należy uzbroić w węzeł wodomierzowy, zawory czerpalne i zawór przeciwskażeniowy.

Roboty ziemne pod ułożenie przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie            z normą PN-B-10736/1999. Montaż  przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725/1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociągowej  z przyłączami

OBIEKT:  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA

MIEJSCOWOŚCI BYCZ, TROJACZEK,

STAWISKA, WINCENTOWO,  TEODOROWO

GMINA  PIOTRKÓW KUJAWSKI

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone                          do Kategorii XXVI - sieci, jak : wodociągowe o współczynniku wielkości obiektu = 2,5

1. Dane ogólne.

Inwestor:    GMINA  PIOTRKÓW

KUJAWSKI

2. Podstawa opracowania.

a/ Zlecenie

b/  Mapy sytuacyjne w skali    l : 1000;  l : 10 000

c/  wizja lokalna

3. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą  Piotrków  Kujawski niniejsze opracowanie  obejmuje budowę
sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo  gmina Piotrków Kujawski.

Zasilanie w wodę odbywać się będzie z sieci wodociągowe istniejącej w m. Trojaczek, Bycz,

Józefowo.

3.1. Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej rozdzielczej.

Rozdzielczą sieć wodociągową  projektuje się z rur ciśnieniowych z polichlorku winylu

PCV PN 10  110 i 90 mm oraz  armatury  żeliwnej.

Przyłącza wodociągowe natomiast będą wykonane z rur PE o średnicy wewnętrznej

32 , 40, 50 i 63 mm.

Rury PCV  kielichowe  w sieci rozdzielczej łączone będą przy  pomocy uszczelek

gumowych.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy,  które należy obudować płytami

betonowymi. Aby uniemożliwić wysunięcie się bosego końca rury  PCV z kielicha,

na  wszystkich węzłach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano  betonowe bloki

oporowe z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym.

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 29 678 m, zaś przyłączy 1180 m.

Na sieci  zaprojektowano hydranty nadziemne p.poż. w odległościach zgodnych

z normą oraz  niezbędne zasuwy usytuowane w punktach węzłowych sieci.

Hydranty zlokalizowano w sposób zapewniający odwodnienie i odpowietrzenie sieci

wodociągowej.

Przyłącza wodociągowe na sieci rozdzielczej będą wykonane przy pomocy nawiertek

żeliwnych z zaworami.

W celu oznakowania instalacji i  uzbrojenia sieci wodociągowej należy:

- odpowiednimi tabliczkami oznakować uzbrojenie sieci wodociągowej

- tabliczki informacyjne umieścić na trwałych budynkach i na słupkach betonowych

przy trasie wodociągu

- wszystkie skrzynki umocnić płytami betonowymi i oznakować tabliczkami

3.2.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem; ponadto należy zachować minimalną odległość osi rurociągów:

- od budynków        					-   3,0 m

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych      	-   0,8 m

- od słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych 	-    l ,0 m

- od pasów drzew  						-   1,5 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu wodociągowego w odległości mniejszej od podanych wyżej za zgodą właściciela urządzeń, obiektów - pod warunkiem wykonania robót ręcznie, metodą przewiertów lub przecisków w stalowej rurze osłonowej. W trakcie wykonawstwa należy zachować minimalną odległość zajęcia pasa drogowego dla utrzymania ruchu. Trasę wodociągu zaprojektowano poza pasem drogowym lub w pasie drogowym w zależności           od możliwości terenowych (budynki, kable).

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod przewody wodociągowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Średnią głębokość ułożenia rurociągu przyjęto l ,6 m. Wykopy  należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych ścianką stalową lub obudową stalową. Zasypanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności przewodów wodociągowych - spychaczem lub ręcznie z ubijaniem warstw.                                                  Po zakończeniu robót teren po wykonanych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w profilu robót ziemnych  koszt pompowania wody zostanie pokryty z rezerwy na podstawie protokołu konieczności.

3.4. Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z "Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastikowanego polichlorku winylu" oraz zgodnie ze schematem węzłów załączonym do niniejszej dokumentacji i warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych - Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal - COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa 2001 r,       a także zgodnie z normą PN - B - 10725: 1997 - wodociągi. Połączenia 6-metrowych odcinków rur PCV wykonywane będą przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych. Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych i PCV. Zmontowane odcinki rurociągu 200-300 m długości należy zasypać 30 cm warstwą piasku, zostawiając nie zasypane miejsca połączeń kielichowych i uzbrojenia. Przygotowany odcinek rurociągu należy poddać próbie ciśnienia l0 kG/cm2. Wynik uważa się za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia powyżej 0,1 kG/cm2 na każde l00 mb przewodu i jeżeli nie będzie przecieków na połączeniu rur i armatury. Z uwagi na znaczne umniejszenie elastyczności rur z PCV w niskich temperaturach, należy unikać montowania tych rur przy temperaturze poniżej 0° C. Po ewentualnych przymrozkach należy zawsze poczekać do chwili podniesienia się temperatury powyżej + 5° C. Uszczelnienie połączeń węzłowych należy wykonać folią aluminiową.

3.5. Przejścia rurociągów wodociągowych pod przeszkodami.

Przejścia rurociągów wodociągowych pod drogami umocnionymi wykonać jak poniżej :

- przewiertem w rurze osłonowej,

- przekopem w rurze osłonowej uwzględniając naprawę nawierzchni umocnionej.

Przejścia pod ciekami wodnymi wykonać syfonem w rurze osłonowej.

Z uwagi na kolizję projektowanych rurociągów wodociągowych z kablami należy je wykonać jak poniżej :

- kable elektroenergetyczne zgodnie z normą PN-76/E-05125 zastosować dwudzielną osłonę rurową PS do kabli ( AROT ) A 110PS ( 0660340) na dł. 0,5 m od osi skrzyżowania w obydwie strony;

- Kable telekomunikacyjne – zastosować dwudzielną osłonę rurową PS do kabli (AROT) A 110PS (0660340) na długości 0,5 m od osi skrzyżowania w obydwie strony.

Wszystkie przejścia wykonać pod bezpośrednim nadzorem właścicieli urządzeń.

Uszkodzone w trakcie wykonywania robót rurociągi drenarskie i inne należy niezwłocznie naprawić. Przed rozpoczęciem w/w robót uzyskać zgodę na ich wykonanie od właścicieli urządzeń.

3.6. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robót ziemnych i montażowych, prowadzonych w obrębie pasa drogowego, należy zabezpieczyć zgodnie z niżej wymienionymi rozporządzeniami:

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw wewnętrznych

z 21.06.1999 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 poz. 622

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.2000 r

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchu na drogach Dz. U. Nr 90

poz. 1006

-  Instrukcja o znakach drogowych pionowych Tom I Załącznik Nr l do

Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 03.03.1994 r  MP

Nr 16 p. 120

-  Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym załącznik do

Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.06.1990 r MP Nr 24 p. 184

3.7.Próba ciśnienia, dezynfekcja i płukanie sieci.

Próby ciśnieniowe wodociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 :   1997 -wodociągi przewody zewnętrzne - wymagania i badania przy odbiorze. Dezynfekcję i płukanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r." Płukanie i dezynfekcję rurociągów należy przeprowadzić przed oddaniem wodociągu do użytku. Rury należy płukać czystą wodą przy przepływie dostatecznym do wypłukania wszystkich naniesionych zanieczyszczeń przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu. Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100mg/l lub chloraminą w proporcji 20-30 mg/1 wody. Po 24 do 48 godz. stójce wody w rurociągu należy wodociąg płukać wodą  do czasu wypłynięcia z hydrantów p.poż. wody pozbawionej zapachu chloru.

3.8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Projektowana sieć wodociągowa dla celów gospodarczych i bytowych jest jednocześnie

zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Do gaszenia ewentualnego pożaru mają służyć

hydranty nadziemne zaprojektowane na sieci wodociągowej. Wydajność wodociągu wynosi

10  l/s zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r,  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

(Dz.U.nr 121, poz. 121).

3.9. Przyłącza wodociągowe.

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur HDPE PN10 o 32, 40, 50 i 63 mm. Łączna długość przyłączy wynosi 1180 m. Roboty ziemne dla przyłączy należy przeprowadzić tak jak dla sieci rozdzielczej. Połączenie przewodu przyłącza z siecią rozdzielczą przy pomocy nawiertek dla   110  i 90 mm.

Zgodnie z ustaleniami zakończenia przyłączy na terenie posesji według „Albumu typowych przyłączy zagrodowych” z podstawowymi punktami poboru wody typ D. Miejsce zakończenia przyłączy uzgodniono z poszczególnymi właścicielami działek zgodnie z wykazem.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko                i  jego wykorzystanie  oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem :

a/ przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw i energii (w trakcie budowy) :

-  ok. 300 m3 wody wodociągowej do prób szczelności przewodów wodociągowych.

b/ rozwiązania chroniące środowisko :

-   roboty ziemne wykonywane będą  sposobem  ręcznym i mechanicznym

w szalunkach stalowych, co pozwoli na  zminimalizowanie szkód, temu samemu służyć

będzie  ograniczenie głębokości położenia przewodów wodociągowych do

max. 1,7 mp.p.t..

-  teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego.

c/  projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan,

glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana  technologia przewiduje szczelną sieć wodociągową, co uniemożliwi

ewentualne zalewanie terenów sąsiadujących. Zabezpiecza to wpływ jej na  środowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Wykonanie wodociągu  poprawi

znacznie warunki zdrowotne,  higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciążliwość dla

mieszkańców. Przyjęte rozwiązania  techniczne spełniają wymogi  paragrafu 11 ust. 2 pkt.10

Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Opracował:

CZĘŚĆ   OPISOWA

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami

OBIEKT:  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA

MIEJSCOWOŚCI BYCZ, TROJACZEK,

STAWISKA, WINCENTOWO,  TEODOROWO

GMINA  PIOTRKÓW KUJAWSKI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  część opisowa zawiera :

1. Zakres robót:

- Sieć wodociągowa		  -   29 678   m

- Przyłącza wodociągowe	  -    1 180 m/42 szt

Przewiduje się kolejność realizacji :

I     etap   -  sieć wodociągowa.

II    etap  -  przyłącza wodociągowe

III  etap  -  próby ciśnieniowe, dezynfekcja wodociągu, płukanie.

IV   etap  -  roboty porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym inwestycja istnieją urządzenia podziemne takie jak:

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- przyłącza wodociągowe

Obiekty nadziemne istniejące:

- zabudowa rozproszona

- drogi nieumocnione  : gminne

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Wysoki stopień zagrożenia:

- roboty wzdłuż dróg powodujące ograniczenie ruchu,

-  roboty ziemne i instalacyjne w ciągu dróg : gminnych

- dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2

po uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

- przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem należy

zapoznać  pracowników:

- z technologią ich wykonawstwa,

- z przestrzeganiem zabezpieczeń, urządzeń,

- z dokumentacją budowlaną ze wskazaniem szczegółowym urządzeń

podziemnych między innymi:  kable energetyczne, przyłącza wodociągowe,

- z organizacją ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w wypadkach

przy  pracy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym         z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, p.poż. i podręczne medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia ruchu

w ciągu terenu na którym przewiduje się roboty,

Zaleca się, aby Kierownik budowy opracował plan „bioz" przed przystąpieniem do robót zgodnie z rozporządzeniem Nr 1126 z 23. 06. 2003 r. Ministra Infrastruktury §  3 - 7.

Opracował: