O p i s     T e c h n i c z n y

Remont nawierzchni dróg gminnych

I. Kaspral – Nowa Wieś  nr 180704 C  km  0+000  –  2+430

II. Połajewek  -  Jerzyce  nr 180707 C  km  0+760  –  1+7400

Gmina: Piotrków Kujawski

Powiat:  Piotrków  Kujawski

Województwo: Kujawsko – Pomorskie

- Dane  ogólne.

Podstawą opracowania projektu remontu dróg gminnychjest:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.08.2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.) wraz z póżniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 43 poz. 430),

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe

- Pomiary uzupełniające projektanta

- Stan  istniejący.

Drogi gminne stanowią dwa ciągi:

- Kaspral – Nowa Wieś

- Połajewek - Jerzyce

Drogi obsługują przyległy teren zabudowany budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Nawierzchnia odcinków dróg jest gruntowa.  .

Szerokości pasa drogowego wynoszą od 3,00 m  do  6,50 m.

- Zakres  projektowany.

Parametry projektowe:

- Klasa drogi gminnej  D – dojazdowe w obszarze zamieszkania

- Kategoria ruchu  -  KR – 1 – ruch lekki

- Prędkość projektowa  V = 30 km/godz.

- Szerokość jezdni 5,0  do  3,00 m

Konstrukcja obejmuje

- Wykonanie profilowania równiarką dla odkładu gruntu na pobocza wraz z zagęszczeniem

- Wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego grubości 15 cm,

- Wykonanie zamiałowania kruszywem kamiennym – grubość 3 cm

- Wykonanie poboczy gruntowych szerokości 0,50 m,

Odwodnienie przewiduje się  powierzchniowo.

Istniejący pas drogi zostaje bez zmian a szerokość eksploatacyjna jezdni będzie wynosić

do 3,00 do 5,00 m.

- Uwagi końcowe.

Szczegóły rozwiązań zawierają:

- Plan sytuacyjny,

- Przekrój poprzeczny ,

Ujawnione i odkryte uzbrojenie należy zgłosić właścicielowi i wykonywać roboty na warunkach przez nich określonych.

Obowiązującym elementem w trakcie realizacji są warunki zawarte w uzgodnieniach.

Przed przystąpieniem do robót  drogowych należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem i go stosować

w trakcie realizacji.

O p r a c o w a ł