##### eNazwa i adres obiektu

„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ

w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

##### Działki oznaczone numerami       424

##### Rodzaj opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

SKRÓCONY

##### Nazwa i adres zamawiającego / inwestora

URZĄD MIASTA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

ul. Kościelna 1

88- 230  Piotrków Kujawski
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

| Projektant | Roman Skrzypiński Uprawnienia projektowe nr ewid. 148/78/94 Uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/94 KUP/BD/2272/01 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowujący | ROMAN SKRZYPIŃSKI |  |

Data opracowania SIERPIEŃ 2013 r

1

O Ś W I A D C Z E N I E

projektanta

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

ROMAN SKRZYPIŃSKI

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Nr PESEL : 57091315537

zamieszkały w RADZIEJOWIE.. ul. ..Wyzwolenia 59/7

kod pocztowy .....88-200.. Radziejów

Oświadczam, że projekt (opracowanie z dnia   sierpień 2013 r.)

dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) :

„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ

w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

opracowany na rzecz Inwestora (podać pełną nazwę inwestora)

URZĄD MIASTA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

ul. Kościelna 1

88- 230  Piotrków Kujawski
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

..................................................................

(data złożenia oświadczenia)					    (czytelny podpis składającego oświadczenie)

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego(skróconego) na

„ PRZEBUDOWĘ  ULICY POZNAŃSKIEJ

w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

- Część opisowa, ogólna

1 Nazwa inwestycji			        „ PRZEBUDOWA DROGI

w  MIEJSCOWOŚCI JERZYCE”

2Adres inwestycji			         –  Ulica Poznańska  m. Piotrków Kujawski

działki oznaczone numerami

geodezyjnymi   424

3 .Inwestor			URZĄD MIASTA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

ul. Kościelna 1

88- 230  Piotrków Kujawski
                                                   WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Projektant					–

................................................

II.  Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora tj. Urząd Miasta Gminy Piotrków Kujawski

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

- Wytyczne Projektowania Dróg WPD-3.

- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED.

- Katalogi Kosztorysowych norm nakładów rzeczowych KNNR-1, KNNR-6.

- Ustawa z dnia 20 czerwca – Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. nr 98, poz. 602).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. Szczegółowe warunki techniczne dla znakow i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załącznik do nr 220, poz. 2181.z dnia 23 grudnia 2003 r.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500.

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

III. Istniejący stan zagospodarowania terenu

1. Lokalizacja   zadania

Ulica Poznańska leży na terenie administracyjnym miejscowości Piotrków Kujawski

w części południowo zachodniej w rejonie osiedla domków jednorodzinnych.

Odcinek ulicy objęty inwestycją zlokalizowany jest pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Akacjową a zjazdem do posesji nr 5 po stronie lewej o łącznej długości 381 mb

2. Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem jest zurbanizowany. Wzdłuż ulicy zlokalizowane jest budownictwo jednorodzinne.

Po stronie lewej drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (szarej) wraz z wjazdami  wykonanymi z kostki brukowej kolorowej.

Pomiędzy krawędzią jezdni ,a chodnikiem znajduje się pas zieleni o zmiennej szerokości

Przy krawędzi jezdni wyboje i zaniżenia   stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

, oraz powodują gromadzenie  się wód opadowych.

Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia zjazdów łącząca  wjazdy w chodniku z jezdnią

o nawierzchni bitumicznej jest  gruntowa lokalnie wzmocniona .  Stanowi utrudnienie dla mieszkańców posesji zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku ulicy, oraz wpływa na estetykę tego miejsca. Ponadto występuje lokalne zaniżenie nawierzchni bitumicznej przy krawędzi jezdni   (km 0 +103 powodujące  występowanie lokalnego zastoiska wodnego.

Stan taki uniemożliwia swobodny dojazd do posesji  a stojąca na nawierzchni woda stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Na przedmiotowym odcinku brak jest kanalizacji deszczowej uniemożliwiający   odprowadzenie wód opadowych.

Obecnie  woda z jezdni ul. Poznańskiej spływa  na  sąsiednie ulice jak i wpływa na niektóre posesje prywatne.

Na zjeździe przy posesji nr 5 jest zlokalizowany wpust  uliczny do którego spływa część wody opadowej .Dalej znajduje się studnia  osadnikowa z  wpustem ulicznym ,stan techniczny nie spełnia  zadania  .-wymaga przebudowy.

Przy skrzyżowaniu z ulicą Akacjową znajduje się studnia kanalizacji deszczowej do której należy odprowadzić wodę z odcinka  pomiędzy ul, Klonową , a Akacjową.

3. Stan projektowany

Na podstawie  wizji lokalnej , wykonanych pomiarów ,istniejących urządzeń odwaniających i uzgodnień z Inwestorem  założono :

- wykonanie wjazdów z kostki brukowej

- wykonanie odwodnienia jezdni   poprzez ułożenie  cieku prefabrykowanego z korytek TYP TRÓJKĄTNY  , a na wjazdach ułożenie odwodnienia liniowego TYP  ACO.

- wykonanie studni  chłonnej przy wjeździe do posesji nr 5

-wykonanie  studzienki wpustowej i podłączenie do studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową

- likwidacja zaniżenia  przy  krawędzi   nawierzchni jezdni w obrębie wjazdu

zlokalizowanego w km  0+103 na długości około 20 mb , poprzez wykonanie  frezowania

i wykonanie nowej wstawki bitumicznej  na przedmiotowym odcinku.

4. Projektowana konstrukcja

Mając na  względzie ruch panujący na zjazdach zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Projektowane zjazdy są zlokalizowane w miejscach oznaczonych kostką kolorową na wcześniej wybudowanym chodniku.Projekt zakłada połączenie wcześniej wykonanych zjazdów z nawierzchnią  bitumiczną jezdni.

Długości i szerokości zjazdów dostosowano do istniejących  warunków.

Geometria zjazdów  - dostosować do istniejących wysokości

4.1 Konstrukcja  zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej koloru

czerwonego

- podbudowa z chudego betonu B-15 gr 15cm

- warstwa odsączająca z piasku gr 10cm.

Nawierzchnia zjazdu od strony pasa zieleni ograniczona obrzeżem betonowym  8 x30 x100

Na ławie betonowej z oporem  .Natomiast od strony nawierzchni krawężnikiem wjazdowym

15 x 22x 100 na ławie betonowej   .Wysokość posadowienia krawężnika  2-3 cm od poziomu

nawierzchni bitumicznej.

W nawierzchni zjazdu zamontowane zostaną  elementy odwodnienia liniowego typu

ACO DRAIN    multiline V 200 klasa B 125

W celu umożliwienia przepływu wód opadowych do  korytek odwadniających..

4.2 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie liniowe poprzez  wybudowanie  ścieku drogowego

„TRÓJKĄTNY”  na odcinkach pomiędzy projektowanymi zjazdami .

Ściek drogowy  ułożyc na ławie betonowej.

Szczelinę na połączeniu  korytka z nawierzchnią bitumiczną wypełnić masą zalewową

Wbudowanie na szerokości projektowanych  zjazdów odwodnienia liniowego ACO DRAIN    multiline  V 200 klasa B125

Odwodnienie liniowe wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta

Wody opadowe odprowadzić  z odcinka od ul. Klonowej do ulicy Akacjowej wykorzystując spadek podłużny niwelety jezdni do projektowanego wpustu ulicznego z kratą wklęsła i podłączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej  zlokalizowanej w pasie zieleni  w obrębie skrzyżowania z ulicą  Akacjową.

Wody opadowe z odcinka od ulicy Akacjowej do wjazdu na Posesji nr 5 odprowadzić do projektowanej Studni  chłonnej wykorzystując spadek podłużny niwelety  jezdni.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wody opadowe w obrębie jezdni ulicy objętej opracowaniem zostaną poddane podczyszczeniu dzięki zastosowaniu wpustów z osadnikami i studni osadnikowej przed skierowaniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

Wszelkie roboty prowadzone będą w sposób wykluczający skażenie warstw wodonośnych, sprawnym sprzętem a wymiana gruntu ograniczona do minimum.

Urobek pochodzący z wymiany gruntów zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. ORGANIZACJA RUCHU.

Bezwzględnie  Wymagany  Projekt Organizacji Ruchu . dla prowadzenia robót

na przedmiotowym  Zadaniu.

7. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

8. Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. Nr 120 z 2003 r ,poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty

Budowlane których charakter ,organizacja lub miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

9. Ogólne wytyczne Inwestycji

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonać ręcznie

Wykonując przekopy próbne.

W czasie realizacji robót należy dokonywać odbioru robót cząstkowych lub ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy.

Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości i atest zdrowotny.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających  odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

O ewentualnym zamiarze  dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz  w przypadkach  opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu SSTWi OR.

W czasie prowadzenia  robót budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących

BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

CZĘŚĆ    RYSUNKOWA

##### Nazwa i adres obiektu

„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ

w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

##### Rodzaj opracowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

##### Nazwa i adres zamawiającego / inwestora

URZĄD MIASTA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

ul. Kościelna 1

88- 230  Piotrków Kujawski
                                                   WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

| Projektant | Roman Skrzypińśki uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg, typowych mostów i przepustów KUP/BD/2272/01 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowujący | ROMAN SKRZYPIŃSKI |  |

Data opracowania sierpień 2013 r

#### Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZJAZDY)

(SSTWiOR)

#### I	Część ogólna

#### Przedmiot zamówienia

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

obejmujący remont  zjazdów  i wykonanie odwodnienia jezdni  w miejscowości Piotrków

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Remont   nawierzchni zjazdów  poprzez ustawienie krawężników, obrzeży i wykonanie nawierzchni

z  kostki brukowej

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to:

- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem wjazdów, spadków , urządzeń  odwadniających występujących  na remontowanym odcinku,

  - Informacje o terenie budowy.

Teren budowy obejmują chodniki przy jezdni. W otoczeniu terenu budowy zlokalizowane są  posesje prywatne. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruch opracuje wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwóch ciągów pieszych (po obu stronach drogi), także wjazdy na posesje prywatne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 6 godzin . Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2 i 45233222-1

  - Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Użyte w SSTWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

    - Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

    - Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji

    - Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram

    - Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

    - Inspektor Nadzoru  lub Koordynator robót – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

    - Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

    - Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

    - Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

    - Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

    - Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

    - Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

    - Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 	służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 	dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

    - Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 	przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

    - Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 	specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez    Inspektora Nadzoru.

    - Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 	obiektu mostowego.

    - Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 	przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 	danego rodzaju robót budowlanych.

    - Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 	związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 	przewidziany 	do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed   uciążliwościami powodowanymi 	przez ruch na drodze.

    - Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 	organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 	konstrukcji nawierzchni.

    - Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

    - Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   Inspektora Nadzoru, w 	formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 	przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

    - Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 	charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

    - Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 	naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez   Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez   Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

II	Część techniczna

#### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania 	związane z ich składowaniem i kontrolą jakości.

  - Chodniki

    - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę brukową  przewidzianą do wbudowania na chodniki.

    - Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ( 80 mm.

    - Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubości 60 mm. Chodnik zostanie ułożony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach o grubości 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości		( 3 mm,

- na szerokości		( 3 mm,

- na grubości		( 5 mm.

    - Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: a) pęknięcia próbki b) strata masy, %, nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż | 4 |

    - Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

- Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701,

- Kruszywo ( należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda ( właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki ( do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.

  - Wjazdy do bram

Wjazdy do bram  będą wykonane z betonowej kostki brukowej kolorowej (czerwony) 
gr. 8cm.

    - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na kostkę przewidzianą do wbudowania na wjazdach.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny jak w pkt 2.2.2

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje się betonową kostkę brukową kolorową o grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości		( 3 mm,

- na szerokości		( 3 mm,

- na grubości		( 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.4

2.2.5. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.5

Krawężniki

    - Klasyfikacja materiałów	Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Zastosowany zostanie krawężnik betonowy Typ uliczny-U; 
prostokątny ścięty - rodzaj „a”; Odmiana- krawężnik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.

a) krawężnik rodzaju „a”

Tablica 1. Wymiary krawężnika

| Typ | Rodzaj | Wymiary krawężników, cm |
| --- | --- | --- |
| krawężnika | krawężnika | l | b | h | c | d | r |
| U | a | 100 | 15 | 30 | min. 3 max. 7 | min. 12 max. 15 | 1,0 |

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

| Rodzaj | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 |
| l | ( 8 |
| b, h | ( 3 |

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm | 2 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm | niedopuszczalne |
|  | ograniczających pozostałe powierzchnie: |  |
|  | - liczba max | 2 |
|  | - długość, mm, max | 20 |
|  | - głębokość, mm, max | 6 |

Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

    - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy.

  - Obrzeża

    - Klasyfikacja materiałów

Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i 
BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostaną obrzeża niskie	- On; gatunek 1 	- G1.

Wymagania techniczne

Kształt i wymiary obrzeży betonowych jakie mają być ustawione

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

| Rodzaj | Wymiary obrzeży, cm |
| --- | --- |
| obrzeża | 1 | b | h | r |
| On | 100 | 8 | 30 | 3 |

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| Rodzaj | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 |
| l | ( 8 |
| b, h | ( 3 |

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

| Rodzaj wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 3 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm | 2 |  |
| Szczerby i uszkodzenia | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) | niedopuszczalne |
| krawędzi i naroży | ograniczających pozostałe powierzchnie: |  |
|  | liczba, max | 2 |
|  | długość, mm, max | 20 |
|  | głębokość, mm, max | 6 |

Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

    - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe przewidziane do wbudowania na chodniku  przy ul. Mickiewicza i Szkolnej w Puńsku.

#### Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót 	budowlanych.

  - Sprzęt do wykonania chodników, wjazdów i wyjazdów z bram, , ustawienia krawężników oraz obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

  - Sprzęt do robót ziemnych

- Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

#### Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Chodniki

## Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

## Podsypka

Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

    - Układanie chodników z betonowych kostek brukowych

Kostkę należy ułożyć się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać tak,  aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1, cm wyżej od projektowanej niwelety  krawężnika.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

  - Wjazdy do bram

    - Koryto jak w pkt 4.1.1

Wykonanie podbudowy  na zjazdach z chudego betonu, beton C12/15 (B- 15),  gr. 15 cm

    - Układanie wjazdów z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3

  - Krawężniki

    - Koryto jak w pkt 4.1.1

    - Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ława betonowa:

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

    - Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej

Zasady ustawiania krawężników:

- Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm, na wjazdach  4 cm  a przejściach dla pieszych 2 cm

- Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

- Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02,

- ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce  na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

  - Obrzeża

    - Koryto jak w pkt 4.1.1

    - Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowi podsypka  ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę  wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

    - Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na ławie betonowej w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

.

#### Zasady kontroli jakości robót

  - Badania przed przystąpieniem do robót

    - Chodniki, wjazdy do bram

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą na chodniki wjazdy bramowe i parkingi pod kątem:

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2 ,

- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące:

- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej STWiOR,

- wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

    - Krawężniki i obrzeża

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru krawężniki betonowe i obrzeża pod kątem:

- wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

  - Badania w czasie robót

    - Chodniki

      - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ( 1 cm,

- o szerokości powyżej 3 m: ( 2 cm,

- szerokości koryta: ( 5 cm.

      - Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ( 1 cm.

      - Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR.

      - Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 150(300 m2 chodnika z betonowej kostki brukowej należy zdjąć 2(4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek brukowych.

    - Wjazdy do bram

      - Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1

      - Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ( 1 cm.

      - Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

      - Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm,

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ( 0,5%,

- Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ( 1 cm,

- Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 5 cm,

- Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
 ( 1,0 cm

      - Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 
w pkt 5.2.2.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

    - Krawężniki

      - Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ( 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 4.4.2.

      - Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ( 1 cm na każde 100 m ławy,

- Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

  - dla wysokości  ( 10% wysokości projektowanej,

  - dla szerokości  ( 10% szerokości projektowanej.

- Równość górnej powierzchni ławi ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego, ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy,

- Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ( 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy.

      - Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

    - Obrzeża

      - Sprawdzenie koryta pod ławę

Sprawdzanie koryta pod ławę jak w pkt 5.2.3.1

      - Sprawdzenie podłoża i podsypki

Sprawdzenie podłoża i podsypki jak w pkt 5.2.1.1

      - Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ( 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić (1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

6. Odbiory i gwarancje

6.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór ostateczny  – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego,

b) odbiór  pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji.

6.2. Gotowość do odbioru  częściowego, ostatecznego wykonawca  zgłosi zamawiającemu pisemnie.

6.3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia  o   gotowości robót do odbioru.

6.4. Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie wykonanych  robót potwierdzone przez koordynatora robót, wyniki badań jakościowych oraz świadectwa jakości.

6.5. Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego całości przedmiotu umowy.

6.6.  Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w  ustalonym terminie i nie  zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury.

6.7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.

6.8. Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniałych wadach.

6.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36  m-cy licząc od dnia odbioru ostatecznego.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

D - 03 - 02 - 01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru elementów kanalizacji deszczowej związanej z „ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI” - odwodnienie ulicy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą budowy elementów kanalizacji deszczowej  w ramach „ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

obejmują:

- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych fi500 mm z wpustem  żeliwnym

- wykonanie kanałów z rur PVC fi200 mm (przykanalików)

- wykonanie studni chłonnej

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania

ścieków opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji

deszczowej.

1.4.3. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z

utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń

kanalizacyjnych.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

D - 03 - 02 – 01

str.

Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i

osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urządzeń

ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

2. MATERIAŁY.

2.1. Materiałami do budowy studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz przykanalików

zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną są:

2.1.1 Wpust krawężnikowo -jezdniowym

u żeliwny ciężki Tolerancje wymiarowe wpustów żeliwnych nie powinny przekraczać IV klasy dokładności

wg. PN - 72/H-33104.

Odlewy powinny spełniać wymagania normy PN - 75/H-831000.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej.

Powierzchnie przylegania i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych

powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.

Luz pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinny

przekraczać 8 mm.

Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa

wytwórcy, klasa skrzynki i znak PN.

2.1.3. Kręgi betonowe 500 mm, z betonu żwirowego klasy B - 25 wg.

BN-86/8971-08.

2.1.4. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy

B - 20 (stal zbrojeniowa St 050).

2.1.5. Płyty żelbetowe prefabrykowane grubości 11 cm, z betonu wibrowanego klasy B - 20

(stal zbrojeniowa St 050).

2.1.6. Płyty fundamentowe zbrojone grubości 15 cm, z betonu żwirowego klasy B - 15.

2.1.7. Podsypka filtracyjna z pisku

2.1.8. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm.

2.1.9. Włazy żeliwne typu ciężkiego wg. PN - 87/H-74051 w korpusie drogi i włazy żeliwne

typu lekkiego wg. PN - 87/H - 74051/02 poza korpusem drogi.

2.1.10. Beton zwykły klasy B - 15 wg. normy PN - 88/B - 06250.

2.1.11. Zaprawa cementowa.

Zaprawę cementową wg. PN - 65/B - 14504 należy przygotowywać z cementów

portlandzkich marek 25, 35, 45 lub hutniczych 25, 35.

Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,01 %. Do wypełniania

połączeń rur należy stosować zaprawy marek 30, 50, 80 i 100.

Czas zużycia od chwili zamieszania składników suchych z wodą nie powinien

przekraczać 5 h.

2

D - 03 - 02 – 01

str.

2.1.12. Kruszywo do betonu wg. PN - 86/B-06712.

2.1.13. Woda - wg. PN - 88/B - 32250.

2.1.14. Lepik asfaltowy - wg. PN - 74/B - 24620.

2.1.15. Roztwór asfaltowy do gruntowania wg. PN - 74/B - 24622.

2.1.16. Papa asfaltowa wg. PN - 70/B - 27617.

2.2. Składowanie

2.2.1. Kręgi

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna

przekraczać 1,8 m.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub

pojedynczych kręgów.

2.2.2. Wpusty żeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach

w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

2.2.3. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka

kanalizacji.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT

3.1. Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych należy stosować następujący

sprzęt:

a) piłę do cięcia asfaltu i betonu,

b) koparki 0,25 - 0,60 m3,

c) spycharkę gąsienicową 74 KW (100 KM),

d) sprzęt do zagęszczania gruntu:

- zagęszczarkę wibracyjną,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,

e) specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni podany w SST D-05.03.05.

3.2. Do robót montażowych należy stosować następujący sprzęt:

a) samochód skrzyniowy 5 - 10 ton,

b) samochód samowyładowczy 5 - 10 ton,

c) samochód beczkowóz 4 t,

d) żuraw do 6 ton,

3

D - 03 - 02 – 01

str.

e) kocioł do gotowania lepiku 50 - 100 dm3.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z

racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Kręgi

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny oraz cięgna z drutu

mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

4.2. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi Środkami transportu.

Należy je układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do

rozładunku.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania

nie powinien powodować:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie

wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za

pomocą kołków osiowych.

Należy ustalić repery robocze z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy

ogrodzić i oznakować zgodnie z wymaganym schematem oznakowania robót.

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą z opadów

atmosferycznych.

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego rurociągu i prowadzić w

kierunku przeciwnym do jego spadku, co zapewni możliwość grawitacyjnego odpływu

wody po jego dnie.

4

D - 03 - 02 – 01

str.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawiać w gruntach

nienawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm . Przy

wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyżej od

projektowanego. Wykopy pod przewód przykanalika można wykonać ze skarpami bez

umocnienia. Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne

lub inne należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie

styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od

rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w

sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.2. Podłoże

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

a) W gruncie suchym (normalnej wilgotności ), piaszczystym i żwirowo - piaszczystym,

piaszczysto - gliniastym podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dniewykopu.

b) W gruncie nawodnionym ( odwadnianym w trakcie robót ) podłożem będzie warstwa

żwiru

z piaskiem (grubości 15 - 20 cm).

c) W gruncie gliniastym lub stanowiącym zbite iły, podłoże powinno być wykonane z

warstwy

pospułki, żwiru lub tłucznia z domieszką piasku grubości 15 -25 cm.

5.3. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z p. 5.1. i 5.2. można przystąpić do

wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

5.3.1. Przykanaliki

Przy realizacji przykanalików należy przestrzegać poniższych zasad :

a) trasa przykanalika powinna być prosta , bez załamań w planie i pionie,

b) minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m,

c) długość przykanalika od studzienki ściekowej nie powinna przekraczać 24 m.

d) spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20% do max 250%.

e) złącza rur betonowych należy uszczelnić opaską betonową z betonu klasy B i papy

5

D - 03 - 02 – 01

str.

izolacyjnej asfaltowej.

5.3.2. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi,

powinny być z wpustem żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna 2,50 m,

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek zgodnie z dokumentacją projektową.

Konstrukcja studzienek ściekowych zamieszczona jest w Katalogu Powtarzalnych

Elementów Drogowych 02.13.

5.3.2. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się (z zewnątrz) przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnie

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg. PN - 58/C-96177.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Za jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

wymaganiami SST odpowiada wykonawca.

W czasie budowy wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania

kontrolne i dostarczyć ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż

wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

6.2.1. Sprawdzenie materiałów używanych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej i n/n SST, w tym: na podstawie dokumentów

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami

przedmiotowymi, atestami producenta i warunkami określanymi w SST oraz bezpośrednio

na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych

robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na

podstawie oględzin i pomiarów.

6.2.3. Badanie wykopów otwartych

Badanie wykopów otwartych obejmują badanie materiałów i elementów obudowy,

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowania

6

D - 03 - 02 – 01

str.

warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują

sprawdzenie metod wykonania wykopów.

6.2.4. Sprawdzenie podłoża naturalnego

Sprawdzenie podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża

stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma wilgotność naturalną, nie został podebrany,

jest zgodny z określonym w dokumentacji projektowej odpowiada wymaganiom normy

PN - 74/B-02400.

6.2.5. Sprawdzanie zasypu

Sprawdzanie zasypu sprowadza się do badania warstwy zasypu przewodu do powierzchni

terenu zgodnie z normą PN - 84/B-10735 i BN - 83/8836-02

6.2.6. Sprawdzanie podłoża wzmocnionego

Sprawdzanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i

obmiary przy czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach

badanego podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie

podłoża na planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

6.2.7. Sprawdzenie przewodu rurowego, studzienek. Sprawdzenie przewodu rurowego i

studzienek obejmuje czynności sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do

10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w

planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.

Ułożenie rur na podłożu naturalnym powinno zapewnić oparcie rur na conajmniej 1/4

obwodu.

Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez

oględziny zewnętrzne.

6.2.8. Sprawdzenie wytrzymałości betonu

Sprawdzenie wytrzymałości betonu należy wykonać dla płyty fundamentowej studzienki

ściekowej.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Jednostką obmiarową jest metr (m) kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy

składowe obmierzone według innych jednostek:

a) wykopy w m3,

b) studzienki ściekowe w szt. (kompletach)

c) kanały, przykanaliki w m,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

7

D - 03 - 02 – 01

str.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (obejmuje wykopy, podłoże, izolację,

przewody rurowe).

Zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podano w SST D-05.03.05.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy (obejmuje wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją).

Zasady odbioru końcowego podano w SST D-05.03.05.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/

materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.

Odbiór robót związanych z wykonaniem kanalizacji dokonuje Inspektor Nadzoru, po

ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających pomiarów i badań oraz oględzinach

budowli.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót

poprawkowych lub poleci rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanej

kanalizacji.

Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy

eksploatacyjne kanalizacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość robót.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykonanie odcinka kanalizacji

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za metr (m) kanalizacji deszczowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

atestami wbudowanych materiałów prefabrykowanych oraz wyników pomiarów i badań

laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu.

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacją

betonu,

- ułożenie rur,

- wykonanie studzienek ściekowych

- izolację rur studzienek i przykanalików,

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D - 03.04.01

STUDNIE CHŁONNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP ....................................................................................................2

2. MATERIAŁY ........................................................................................ .3

3. SPRZET...................................................................................................3

4. TRANSPORT........................................................................................ ..4

5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................   .4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.........................................................      4

7. OBMIAR ROBÓT.................................................................................  .5

8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................  .5

9. PODSTAWA PŁATNOSCI...................................................................   5

10. PRZEPISY ZWIAZANE .......................................................................6

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna

2 Studnie chłonne D-03.04.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  Studni chłonnej będących miejscem odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego odcinka drogi

Wody opadowe, z jezdni  odprowadzane będą poprzez  projektowaną

kanalizacje deszczowa do projektowanej  studni chłonnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwiazanych z budowa studni chłonnych

służacych odwodnieniu drogi w ramach „ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem studni chłonnych przy budowie odwodnienia drogi w miejscowości Jerzyce.

Przewiduje sie nastepujący zakres rzeczowy dla ww. odwodnienia:

- studnie chłonne  fi1200- 1szt

Studnie chłonne wykonuje sie z kregów betonowych lub żelbetowych..

Studnie chłonna wypełnia sie filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od

gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) poło5onych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku)

poło5onych u góry. Górna warstwe piasku ( na geowłókninie ) okresowo wymienia sie, po jej

zamuleniu, recznie lub mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chłonna - studzienka z kregów, przeznaczona do odbioru wody

powierzchniowej i wchłaniania jej przez podło5e gruntowe.

1.4.2. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 1.5.

D-03.04.01 Studnie chłonne 3

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych sa:

a) dla studni z kregów - kregi betonowe lub 5elbetowe i materiały filtracyjne.

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje sie studnie chłonna, stosuje sie tłuczen i

5wir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg

PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piasków powinien wynosic co najmniej

8 m/dobe, wg PN-B-04492 [3].

Cwiry i piaski nie powinny miec zawartosci zwiazków siarki w przeliczeniu na SO3

wiekszej ni5 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4. Kregi betonowe i Eelbetowe

Kregi betonowe i 5elbetowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym przez

PN-B-10729 i PN-EN 476.

Kregi betonowe powinny byc wykonane z betonu klasy nie ni5szej ni5 B 40.

Składowanie kregów powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z mo5liwoscia

odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest

mo5liwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga byc

składowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do

wysokosci 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo)

z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania studni chłonnej

Studnie chłonne moga byc wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem

dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) 5urawiem samochodowym do ustawiania kregów studni w gotowym wykopie,

4 Studnie chłonne D-03.04.01

c) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregów i materiałów filtracyjnych,

itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej

Kregi betonowe i 5elbetowe w czasie transportu powinny byc układane, przy

zachowaniu warunków układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, 5e górna warstwa

kregów nie mo5e przewy5szac scian srodka transportowego o wiecej ni5 1/3 srednicy

zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie studni chłonnej z kregów

Studnie chłonne z kregów betonowych lub 5elbetowych nale5y zagłebic w gruncie

poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregów.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregów zakłada

wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko można było przystapic

do ustawiania kregów.

Ustawienie kregów w wykopie wykonuje sie za pomoca 5urawia.

Pionowe sciany wykopów o głebokosci ponad 1,0 m umocnic pełna obudowa z wyprasek

stalowych lub deskowaniem poziomym normowym , prace te wykonywac przestrzegajac

obowiazujace normy i przepisy BHP .

Materiał filtracyjny nale5y uło5yc w studni w mysl zasad podanych w punkcie 2.3.

Zasypanie wykopu wokół studni nale5y przeprowadzic możliwie jak najszybciej.

Do zasypania powinien byc u5yty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny,

korzeni, odpadków).

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w pobli5u studni należy wykonywać w taki

sposób, aby nie spowodowac uszkodzenia kregów.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 6.

D-03.04.01 Studnie chłonne 5

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chłonnej

Kregi betonowe powinny posiadac swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

Materiał filtracyjny (tłuczen, 5wir i piasek) powinien byc zbadany w zakresie:

− składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

− zawartosci zwiazków siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

− wskaznika wodoprzepuszczalnosci piasków, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej

W czasie wykonywania studni chłonnej nale5y zbadac:

a) zgodnosc wykonania studni z dokumentacja projektowa,

b) prawidłowosc uło5enia warstw filtracyjnych,

c) poprawnosc zasypki wykopu wokół studni z kregów,

d) chłonnosc warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczajacego terenu

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa studni chłonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST

i wymaganiami In5yniera, je5eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chłonnej podlegaja:

− wykonany wykop

− ustawione kregi,

− zasypana studnia kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

6 Studnie chłonne D-03.04.01

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje:

− wyznaczenie studni,

− dostarczenie materiałów,

− wykopanie wykopu pod studnie z opuszczeniem kregów i umocnieniem scian wykopów,

− wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział,

nazwy i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podział i

opis gruntów

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własnosci fizycznych.

Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu

ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci siarki metoda bromowa

6. PN-B-10729 i

PN-EN 476

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe

i 5elbeto

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.05.01  „SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW

BETONOWYCH” „ACO-DRAIN”.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem scieków z prefabrykowanych elementów betonowych w  ramach„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robót zwiazanych z

- wykonanie scieku liniowego typu „ACO-DRAIN”. w  ramach„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek - zagłebienie o głebokosci do 30 cm włacznie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek kryty - sciek przykryty płyta ażurowa (krata) lub płyta na całej swej długosci.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód

opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub

naturalnych.

Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D

00.00.00

„Wymagania ogólne” p. 2.

2.2. Prefabrykowane elementy scieku

Stosowane korytka prefabrykowane musza posiadac aprobate wydana przez IBDiM oraz deklaracje

zgodnosci z wydana aprobata.

Do wykonania scieku stosowac elementy spełniajace nastepujace wymagania:

- rodzaj materiału - beton, beton tzw. włóknisty lub polimerobeton,

- gwarantowana wytrzymałosc na sciskanie materiału z którego wykonane sa korytka – min. 70 MPa,

- stopien mrozoodpornosci – min. F150 wg. PN-B-06250 [2],

- korytka przeznaczone na klase obcia_en C (dopuszczalne obcia_enie 250 kN) wg DIN 19580 [12]

- przykryte rusztem _eliwnym dla klasy obcia_en min. C, spełniajacym wymagania PN-H-74124 [8]

- wymiary korytek zgodne z dokumentacja.

D 08.05.01 Wykonanie scieków

94

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i uszkodzenia korytek – zgodne z wydana Aprobata; nie wieksze

ni_:

- odchyłki wymiarów liniowych :

a) długosci – nie wiecej ni_ 2 mm,

b) pozostałych wymiarów – nie wiecej ni_ 2 mm,

- odchyłki prostoliniowosci – nie wiecej ni_ 1/500 długosci,

- pekniecia – niedopuszczalne.

2.3. Beton na fundament scieku.

Fundament scieku wykonac z betonu klasy min. B-20 wg PN-B-06250 [2]. Wymiary fundamentu

zgodne z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [4] i PN-B-06711 [3].

Kruszywo nale_y przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien byc cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-

19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien byc klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Zaprawy łaczace, materiały uszczelniajace.

Jako zaprawy łaczace, materiały uszczelniajace stosowac wyłacznie materiały zalecane przez

producenta wbudowywanych korytek.

Jako zaprawy łaczace stosowane moga byc:

- cementowe zaprawy niskosurczowe,

- masy polimerobetonowe itp.

Jako materiały uszczelniajace stosowane moga byc:

- cemetowe zaprawy niskosurczowe,

- zaprawy cementowo-polimerowe,

- masy silikonowe,

- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe).

2.7. Woda

Woda powinna byc „odmiany 1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robót

Roboty mo_na wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

−betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

−wibratorów płytowych, ubijaków recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.

D 08.05.01 Wykonanie scieków

95

4.2. Transport materiałów

Transport prefabrykatów powinien odbywac sie wg zalecen producenta, transport cementu wg BN-

88/6731-08 [7].

Kruszywo mo_na przewozic dowolnymi srodkami transportu w sposób zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nale_y wytyczyc os scieku (os wykopu pod ławe) zgodnie

z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykop pod ławe

Wykop pod ławe dla scieku nale_y wykonac zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom ławy w planie z uwzglednieniem w szerokosci

dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod ławe powinien wynosic co

najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno byc zgodne z wymaganiami producenta elementów scieku.

Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa (min. B-25).

5.5. Ustawienie elementów scieku

Osadzanie elementów scieku powinno byc przeprowadzane wraz z betonowaniem ławy (osadzanie w

swie_ym betonie), odsłoniete powierzchnie ław wyprawic.

Podczas osadzania elementów scieku uwzglednic wymagania producenta scieków (max. szerokosc

spoin, ewentualne wypełnienia itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów przeznaczonych

do wykonania scieku i przedstawic wyniki tych badan oraz deklaracje zgodnosci (w przypadku badan

wykonywanych przez producentów) In_ynierowi do akceptacji.

Badania materiałów stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatów powinny obejmowac

wszystkie własciwosci, które zostały okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w p. 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Zakres badan

W czasie robót zwiazanych z wykonaniem scieku z prefabrykatów nale_y sprawdzac:

−wykop pod ławe,

−wykonywana ławe i osadzanie elementów scieku,

−wykonanie scieku,

−wykonanie odpływu.

6.3.2. Wykop pod ławe

D 08.05.01 Wykonanie scieków

96

Nale_y sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie

podło_a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podło_a powinno byc zgodne z p.

5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy

Uwaga ze wzgledu na jednoczesne formowanie ławy i osadzanie scieku jakosc robót ocenia sie po

wykonaniu scieku.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta scieku, która mo_e ró_nic sie od niwelety projektowanej o 1 cm na ka_de 100 m wykonanego

scieku,

b) równosc podłu_na scieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka_de 100 m długosci,

która mo_e wykazywac przeswit nie wiekszy ni_ 0,8 cm pomiedzy powierzchnia scieku a łata

czterometrowa – ze wzgledu na długosc scieku In_ynier mo_e zezwolic na inny (ustalany pomiedzy

stronami) sposób pomiaru,

c) wypełnienie spoin (o ile producent elementów scieku takie przewiduje) wykonane zgodnie z p. 5,

sprawdzane na ka_dych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie

badanej spoiny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In_yniera,

je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

−wykop pod ławe.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:

−prace pomiarowe i przygotowawcze,

−dostarczenie materiałów,

−wykonanie wykopu pod ławy,

−wykonanie szalunku,

−wykonanie ławy,

−osadzenie elementów scieku z ewentualnym wypełnieniem spoin,

−wyprawienie zewnetrznych powierzchni ławy,

D-08.05.01

ŚCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH

ELEMENTÓW  BETONOWYCH

SPIS TREŚCI

D-08.05.01

ŚCIEKI  Z  PREFABRYKOWANYCH

ELEMENTÓW  BETONOWYCH

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. w  ramach„ PRZEBUDOWY  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy w  ramach„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- ścieków ulicznych przykrawężnikowych,

- ścieków ulicznych międzyjezdniowych,

- ścieków terenowych.

w  ramach„ PRZEBUDOWA  ULICY POZNAŃSKIEJ  w  MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2.	Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

1.4.3.	Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.

1.4.4.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Krawężniki

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]                           i BN-80/6775-03/04 [10].

## 2.3. Beton na ławę

Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10.

## 2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

## 2.5. Cement

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].

## 2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].

## 2.7. Piasek

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].

## 2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych, międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,              o fakturze zatartej.

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:

- na długości			( 10 mm,

- na wysokości i szerokości	(   3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

## 2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę.

## 5.3. Wykop pod ławę

Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

## 5.4. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. Ława betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie ławy betonowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.4.2. Ława żwirowa

Wykonanie ławy żwirowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

## 5.5. Ustawienie krawężników

Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz z postanowieniami według OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

## 5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.

Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

## 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Zakres badań

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:

- wykop pod ławę,

- gotową ławę,

- ustawienie krawężnika,

- wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ( 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:

- linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ( 2 cm na każde 100 m ławy,

- niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o           ( 1 cm na każde 100 m ławy,

- wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- wysokości (grubości) ławy ( 10% wysokości projektowanej,

- szerokości górnej powierzchni ławy ( 10% szerokości projektowanej,

- równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy             a przyłożoną czterometrową łatą.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika

Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają:

- linia krawężnika w planie, która może się różnić o ( 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą,

- wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,

- szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:

- niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ( 1 cm na każde     100 m wykonanego ścieku,

- równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,

- wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,

- grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ( 1 cm.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykop pod ławę,

- wykonana ława,

- wykonana podsypka.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu pod ławy,

- wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),

- wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,

- ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,

- zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 5. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 6. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 7. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 8. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 9. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 10. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe |
| 11. | BN-64/8845-02 | Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru |

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

# Footnotes

Mogą być zastosowane obrzeża ścięte