Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja deszczowa

Piotrków Kujawski ul. Sportowa

ETAP 3

Gmina Piotrków Kujawski

Kolektor D1-od ST D-7 do ST D-12;

Kolektor D2 - od ST D5 do ST D-21;

Kolektor D3 - od ST D8 - 12m (zaślepka)

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

- Adres obiektu : Piotrków Kujawski ul. Sportowa Piotrków Kujawski

- Nazwa i Adres Zamawiającego :

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

88-230 Piotrków Kujawski

- Data opracowania przedmiaru :

25.01.2018 r.

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory deszczowe – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   2

- Kolektory deszczowe – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   3

- Kolektory deszczowe – roboty drogowe - naprawa

Przedmiar robót

| 1. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE |
| --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 13 szt. x 10 m/szt. = 130 m | 0,13 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 130 mb :5 = 26 szt x 2m3/dół = 52 m3 | 52,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 13 szt) | 0,163 m3 |
| 4 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 0,219 km |
| 5 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej . Grunt kategorii I-II | 277,00 m3 |
| 6 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej. Grunt kategorii III | 184,00 m3 |
| 7 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. o głęb. 3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 119,00 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty, ruroc.i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 79,00 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 238,00 m2 |
| 10 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV | 158,00 m2 |
| 11 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb. do 6,0m obudową stalową w gruntach such. wraz z rozbiórką. Grunt kat. I-II | 553,00 m2 |
| 12 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer .do 1,5m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such. wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 369,00 m2 |
| 13 | KNR 2-01 0230-01-060 Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka | 259,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0230-01-060 Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 172,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. | 111,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m .Grunt kategorii III-IV. | 74,00 m3 |
| 17 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 616,00 m3 |
| 18 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach .Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 501,00 m3 |
| 19 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 501,00 m3 |
| 20 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 458,00 m3 |
| 21 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat. I-II - dalsze 4 km | 458,00 m3 |
| 22 | KNR 2-01 0416-01-060 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m. Grunt kat. I-IV. | 501,00 m3 |
| 23 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 43,00 m3 |
| 24 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 43,00 m3 |
| 2. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |
| 25 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 260,00 m2 |
| 26 | KNR 2-28 0503-05-040 Rury kanalizacyjne z PVC-U lite SDR 34 SN 12 klasy S o średnicy nominalnej 400 mm z transportem | 192,00 m |
| 27 | KNR 2-28 0503-04-040 Rury kanalizacyjne z PVC-U lite SDR 34 SN 12 klasy S o średnicy nominalnej 315 mm z transportem | 12,00 m |
| 28 | KNR 2-28 0503-03-040 Rury kanalizacyjne z PVC-U lite SDR 34 SN 12 klasy S o średnicy nominalnej 250 mm z transportem | 15,00 m |
| 29 | KNR 2-18 - 0802-01-040 Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 219,00 m |
| 30 | KNR 2-18 0613-03-090 Studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych z betonu C 35/45 o średnicy 1200 mm, łączona na uszczelkę elastomerową o śr. wysokości całkowitej 2,12 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową . Otwory do wlotów ulicznych oraz dalszej rozbudowy należy zaślepić. | 3,00 kpl |
| 31 | KNR 2-18 0613-05-090 Analogia - Studnie rewizyjne połączeniowe z kręgów betonowych z betonu C 35/45 o średnicy 1400 mm, łączone na uszczelkę elastomerową o śr. wysokości całkowitej 2,36 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową . Otwory do wlotów ulicznych należy zaślepić. | 3,00 kpl |
| 32 | KNR 2-28 0405-05-090 Analogia Zaślepienie rurociągu D-3 zaślepką z PVC o średnicy 315 mm wraz z oznakowaniem | 1,00 kpl |
| 3. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA |
| 33 | KNR 2-31 0804-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego (frakcja 0-31,5 mm) o grubości nawierzchni 15 cm | 333,00 m2 |
| 34 | KNR 2-31 0804-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego (frakcja 0-31,5 mm) . Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm | 333,00 m2 |
| 35 | KNNR 6 0204-030-050 Naprawa nawierzchni z kruszywa wapiennego o uziar. do śred. 0-31,5 mm ( z odzyskiem materiału 60%) - grubość warstwy 20 cm | 333,00 m2 |