P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Zadanie:  Przebudowa drogi  gminnej nr 180718 C

## L u b s i n    -    T e o d o r o w o

## Miasto  i  Gmina  Piotrków Kujawski

E T A P    I

## Odcinek  od  km  0+289  do  km  1+590

Wspólny  Słownik  Zamówień:

Grupa  robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

Klasa  robót:   45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

autostrad, dróg, lotnisk i kolei

Kategoria  robót: 45111000-8 Roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232000-6 Konstrukcje

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania

oraz wykonywania nawierzchni dróg

Zamawiający:   Miasto  i  Gmina  Piotrków  Kujawski

Powiat   Radziejowski

Województwo Kujawsko – pomorskie

Opracował:  Wojciech  Klatecki

Zamieszkały: Bydgoszcz, ulica  Dolina  18/23

Data  opracowania:    kwiecień  2009 r.

Podpis:

# T A B E L A   P R Z E D M I A R U   R O B Ó T

Przebudowa drogi  gminnej nr 180718 C

## L u b s i n    -    T e o d o r o w o

## Miasto  i  Gmina  Piotrków Kujawski

E T A P   I

## Odcinek  od  km  0+289  do  km  1+590

| Poz. | Nr CPV | Element robót |
| --- | --- | --- |
| I | 45113000-2 | Roboty przygotowawcze |
| II | 45111000-8 | Roboty ziemne |
| III | 45233320-8 | Podbudowa |
| IV | 45233220-7 | Nawierzchnia |
| V | 45232130-2 | Odwodnienie - przepusty |
| VI | 45233140-2 | Zjazdy |

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Przebudowa drogi  gminnej nr 180718 C

## L u b s i n    -    T e o d o r o w o

## Miasto  i  Gmina  Piotrków Kujawski

E T A P    I

## Odcinek  od  km  0+289  do  km  1+590

| CPV-45113000-2 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  1,301

Km  -  0+289  -  km  1+590    L  =  1,301 km

- Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew  z odwozem karp i gałęzi poza teren budowy i utylizacją

Szt.  -  8

Km  1+499 – 1+574     Topole   Sztuk - 8

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, (wcięcia),  na zimno z zagospodarowaniem destruktu na placu budowy (pobocza),

głębokość frezowania 4 cm

M2  -  16

Km  0+289           F  =  4,00  x  4,00   =   16,0 m2

| CPV-45111000-8 | II. Roboty ziemne |
| --- | --- |

- Oczyszczenie rowów z namułu głębokości 20 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z zagospodarowaniem gruntu na poboczach

M  -  981

Strona prawa

Km 0+289  -   km 0+920    L   =    631,0 m

Strona lewa

Km 0+320  -   km 0+380    L   =      60,0 m

Km 0+570  -   km 0+740    L   =    170,0 m

Km 0+930  -   km 1+050    L   =     120,0 m

===============

981,0 m

- Uzupełnienie poboczy mieszanką gruntową grubości 10 cm wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem

M3  -  51,62

Km 0+289  -  km 1+590        L  =  1.301 m

V   =  2 x 1.301,00 x 0,50 x 0,10  -  981 x 0,40 x 0,20  =   51,62 m3

- Koryto wykonane pod zjazdy na drogi boczne, głębokość 20 cm,  w gruncie kat. III z zagospodarowaniem gruntu na pobocza i z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy

M2  -  340

Wykaz zjazdów    F  =    340,0 m2

- Koryto wykonane pod zjazdy indywidualne, głębokość 10 cm,  w gruncie kat. III z zagospodarowaniem gruntu na pobocza i z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy

M2  -  551,8

Wykaz zjazdów    F  =    551,8 m2

| CPV-45233320-8 | III. Podbudowa |
| --- | --- |

- Mechaniczne oczyszczenie podbudowy stabilizowanej cementem

M2  -  3.743

Km 0+289 – 1+202           F  =  4,10 x 913,00    =  3.743,3 m2

- Mechaniczne wyrównanie podbudowy stabilizowanej cementem mieszanką mineralno-asfaltową standard II w ilości 120 kg/m2  - minim. grubość 3 cm

Ton  -  449,2

Km  0+289 –  1+202    L  =  913,00 m

V  =  3.743,3 x  0,120      =    449,20 ton

- Górna warstwa podbudowy na podłożu żużlowym z kruszywa łamanego średniotwardego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

M2  -  1.746

Km 1+202 – 1+590,00      F  =  4,30 x   388,00  =   1.746,00 m2

- Umocnienie poboczy kruszywem wapiennym na szerokości 0,50 m

grubości 10 cm po zagęszczeniu

M2  -  1.253

Strona prawa i lewa

Km  0+289 –  1+590,00

F  =  [2 x 1.301,00 – (4 x 5,00 + 19 x 4,00)] x 0,50   =     1.253,0 m2

| CPV-45233220-7 | IV. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej, standard II, warstwa

po  zagęszczeniu grubości 4 cm, transport mieszanki na budowę

samochodami  samowyładowczymi 10 – 15 ton

M2  -  1.590,8

Km  1+202 –  1+590,00    L  =   388,00 m

F  =  4,10  x  388,00     =   1590,8 m2

- Skropienie warstwy podbudowy (przed warstwą ścieralną) emulsją asfaltową   w ilości 0,3 kg/m2

M2  -  5.334

Km  0+289 –  1+590    L  =  1.301,00 m

F  =  4,10  x  1.301,00  =  5.334,1  m2

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej, standard II, warstwa

po  zagęszczeniu grubości 4 cm, transport mieszanki na budowę

samochodami  samowyładowczymi 10 – 15 ton

M2  -  5.220

Km  0+289 –  1+590    L  =  1.301,00 m

F  =  4,00  x  1.301,00  =  5.204,0  m2

Km  0+289 – wcięcie       F  =  16,0  m2

| CPV-45232130-2 | V. Odwodnienie - przepusty |
| --- | --- |

- Wykonanie  przepustu pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych izolacji, ławy fundamentowej żwirowej

m  -  60

Wykaz zjazdów    L  =  60,00 m

- Ścianki czołowe przepustu pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm wykonane z betonu b-15

Szt.  -  16

Wykaz zjazdów     8 x 2 =  16  sztuk

| CPV-45233140-2 | VI. Zjazdy |
| --- | --- |

- Zjazdy na drogi boczne

- Podbudowa z kruszywa łamanego średniotwardego, w-wa grubości 20 cm

po zagęszczeniu    F =  340 m2

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II,

w-wa grubości 4  cm   F =  310 m2

- Zjazdy indywidualne

- Podbudowa z kruszywa wapiennego, w-wa grubości 15 cm

po zagęszczeniu    F =  551,8 m2

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II,

w-wa grubości 4  cm   F =  498,1 m2

O p r a c o w a ł