Biuro Usług Projektowych

inż. Wojciech Dzierżawski

Broniewek 41, 88-200 Radziejów

### PRZEDMIAR  ROBÓT

# Nazwa zadania: 	Przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą

# towarzyszącą w Połajewie gmina Piotrków Kujawski

Adres:			Połajewo, Gmina Piotrków Kujawski

działki nr 366, 388/77

## Zamawiający:		Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

## ul. Kościelna 1

88-230 Piotrków Kujawski

Opracował:		inż. Wojciech Dzierżawski

Data opracowania:	      01.2012

# Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień

45000000-7 – Roboty budowlane

#### Przedmiar robót

| LP | PODSTAWA | OPIS | JM | ILOSC_SKL | OBMIAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 45000000-7 | Pomost rekreacyjny na Jeziorze Gopło w Połajewie | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1 |  | Pomost | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P1 | KNNR-W 3 0515-0500 | ANAL. Rozebranie pokladu pomostu | m2 |  | 79,200 |
|  |  | 79,2 | m2 | 79,200 |  |
| E1.A1.P2 | KNNR-W 3 0515-0700 | ANAL.Rozebranie ustroju nośnego | m |  | 130,000 |
|  |  | 130,000 | m | 130,000 |  |
| E1.A1.P3 | WG DOSTAWCY | Pomost pływający - materiały( system konstrukcji ciągłej 241 - 2,4x28mb, , platforma pływająca 4,8x16, złącze platformy – kpl 1., złącze T-owe- kpl. 1, trap dojściowy rolkowy 1,2x5mb 1 szt., płyta ślizgowa ze sklejki- 1 szt., martwa kotwica 1200kg – szt 10, łańcuch fi 16 – 480 mb, szelka fi 20 szt. 20, pierścień kotwiczny fi 18 szt. 10) | kpl. | 1,000 | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl. | 1,000 |  |
| E1.A1.P4 | KNR 7-20 0502-0200 | Pomost pływający - montaz | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P5 | KNNR 4 1413-0500 | ANAL. Rozładunek pomostu | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P6 | KNR 2-13 1009-0200 | ANAL. Obsadzenie kotew - Knagi cumownicze 50x200x6mm | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A1.P7 | KNR 2-13 1005-0600 | ANAL>Dylatacje z taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu o szerokości 35 cm - Odbijacze pomostowe pvc | m |  | 28,000 |
|  |  | 28,000 | m | 28,000 |  |
| E1.A1.P8 | KNR 2-13 1009-0300 | Obsadzenie drabinek włazowych | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P9 | KNNR 6 0701-0700 | ANAL.Ryling linowy (stalowy słupek co 1,5m + 2 rzędy liny polipropylenowej fi14mm) | m |  | 39,200 |
|  |  | 39,2 | m | 39,200 |  |
| E1.A1.P10 | KNR 2-33 0309-0200 | ANAL.Montaż belek podchodnikowych drewnianych - Łaty drewniane 5x6cm i belki drewniane 5x10cm | m3 |  | 0,417 |
|  |  | (3*18)*0,05*0,06 | m3 | 0,162 |  |
|  |  | (25,5*2)*0,05*0,1 | m3 | 0,255 |  |
| E1.A1.P11 | KNR 2-33 0309-0400 | ANAL.Ułożenie pokładu na istn.beton. - pokład z drewna na łatach drewnianych | m2 |  | 76,500 |
|  |  | 76,5 | m2 | 76,500 |  |
| E1.A1.P12 | KNR 2-02 1509-0101 | ANAL.Konserwacja ciśnieniowa drewna WOLMANIT CX10 (4kg/m2) lub inne równoważne | m2 |  | 76,500 |
|  |  | 76,5 | m2 | 76,500 |  |
| E1.A1.P13 | KNR 4-04 1103-0400 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 |  | 8,210 |
|  |  | 8,21 | m3 | 8,210 |  |
| E1.A1.P14 | KNR 4-04 1103-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Krotność=4,00 | m3 |  | 8,210 |
|  |  | 8,21 | m3 | 8,210 |  |
| E2 | 45000000-7 | Budowa chodnika łączącego pomost z ścieżką pieszo-rowerową | m |  | 25,00 |
|  |  | 25,00 | m | 25,00 |  |
| E2.A1 |  | Obrzeża | m |  | 52,000 |
|  |  | 52,000 | m | 52,000 |  |
| E2.A1.P15 | KNR 2-31 0401-0300 | Rowki pod krawęzniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II | m |  | 52,000 |
|  |  | 52 | m | 52,000 |  |
| E2.A1.P16 | KNR 2-31 0402-0400 | ANAL. Ławy betonowe z oporem pod obrzeża Beton B15 | m3 |  | 2,236 |
|  |  | 2,236 | m3 | 2,236 |  |
| E2.A1.P17 | KNNR 6 0404-0500 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 52,000 |
|  |  | 52 | m | 52,000 |  |
| E2.A2 |  | Chodnik | m2 |  | 77,000 |
|  |  | 77,000 | m2 | 77,000 |  |
| E2.A2.P18 | KNNR 1 0202-0600 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV | m3 |  | 30,800 |
|  |  | 77*0,4 | m3 | 30,800 |  |
| E2.A2.P19 | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | m2 |  | 77,000 |
|  |  | 77 | m2 | 77,000 |  |
| E2.A2.P20 | KNNR 6 0104-0100 | ANAL. Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,przy użyciu walca wibracyjnego - Podsypka piaskowa gr.15cm | m2 |  | 77,000 |
|  |  | 77 | m2 | 77,000 |  |
| E2.A2.P21 | KNNR 6 0109-0200 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton B-20 | m2 |  | 77,000 |
|  |  | 77 | m2 | 77,000 |  |
| E2.A2.P22 | KNNR 6 0502-0200 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 77,000 |
|  |  | 77 | m2 | 77,000 |  |
| E3 | 45000000-7 | Obsługa geodezyjna | szt |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt | 1,000 |  |
| E3.A1 |  | Obsługa geodezyjna | szt |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt | 1,000 |  |
| E3.A1.P23 | KALK. | Obsługa geodezyjna | szt |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt | 1,000 |  |