| P.P.W. "INSTPROJBUD" Sp. z o.o. ul. Tczewska 16 85-382 Bydgoszcz | Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w obrębie ewidencyjnym miasto Piotrków Kujawski. |
|  | Identyfikator kosztorysu: Piotrków |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kanalizacja sanitarna w ul. Parkowej przyłącza tereny rolne S1 do S4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |
| 1 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III | m3 | 482,22 |
| 2 | KNNR 4 1411-1 Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm | m3 | 187,20 |
| 3 | KNNR 1 318-4 Zasypywanie wykopów szer. 2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III | m3 | 482,22 |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |
| 4 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | m | 181,00 |
| 5 | 1-1 Pompowanie wody gruntowej pompą spalinową. | godz. | 11,00 |
| 6 | KNNR 4 1417-1 Studzienka inspekcyjna Dn 425 mm z tworzywa | szt | 4,00 |
| 2 | Kanalizacja sanitarna ul. Mokra - Kasprowicza |  |  |
| 2.1 | Roboty drogowe |  |  |
| 7 | 1-1 Ciecie asfaltu pila mechaniczna. | m | 728,00 |
|  | (360+4)*2 | 728,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm | m2 | 366,50 |
| 9 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [M=3;S=3] | m2 | 366,50 |
| 10 | KNR 2-31 802-5 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie | m2 | 364,00 |
| 11 | KNR 2-31 802-6 Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=25] | m2 | 364,00 |
| 12 | KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV | m2 | 366,50 |
| 13 | KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia o gr.10 cm po uwałowaniu [R=1,4;S=1,8] | m2 | 366,50 |
| 14 | KNR 2-31 204-4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.10 cm po uwałowaniu [R=20;M=20;S=20] | m2 | 366,50 |
| 15 | KNR 2-31 313-1 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 366,50 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-31 313-2 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=4;M=4;S=4] | m2 | 366,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-31 314-1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 366,50 |
| 18 | KNR 2-31 314-2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=2;M=2;S=2] | m2 | 366,50 |
| 19 | KNR 2-31 1501-3 Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odleglość do 0.5 km mieszanka asfaltu lanego, ładowność środków transportowych do 5 t | t | 30,00 |
| 20 | KNR 2-31 1502-3 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km asfaltu lanego, ładowność środków transportowych do 5 t [S=39] | t | 30,00 |
| 2.2 | Roboty ziemne |  |  |
| 21 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 678,00 |
| 22 | KNNR 1 208-1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV | m3 | 678,00 |
| 23 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer. 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III - w okolicy istniejącego uzbrojenia oraz ostatnie 30 cm wykopu | m3 | 291,00 |
| 24 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), o szer.do 1.5 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III | m2 | 1 752,00 |
| 25 | KNNR 1 313-5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III [R=0,5;M=0,5] | m2 | 1 752,00 |
| 26 | KNNR 1 318-4 Zasypywanie wykopów szer. 1.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III | m3 | 954,00 |
| 27 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.III | m3 | 126,77 |
| 28 | 1-1 Pompowanie wody gruntowej pompą spalinową. | godz. | 72,00 |
| 2.3 | Roboty montażowe |  |  |
| 29 | KNR 2-28 501-4 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.10 cm | m2 | 108,00 |
| 30 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 10,80 |
| 31 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 10,800 |
| 32 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 10,800 |
| 33 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm w gotowym wykopie | m | 360,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 3 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 34 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | szt | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 600 mm z tworzywa | szt | 1,00 |
| 36 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 425 mm z tworzywa | szt | 11,00 |
| 37 | KNR 2-20 113-3 Analogia - Włączenie przewodu do istniejącej studni. | przejść | 1,00 |
| 3 | Kanalizacja sanitarna ul. Słoneczna |  |  |
| 3.1 | Roboty drogowe |  |  |
| 38 | 1-1 Ciecie asfaltu pila mechaniczna. | m | 328,00 |
| 39 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm | m2 | 246,00 |
| 40 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [M=3;S=3] | m2 | 246,00 |
| 41 | KNR 2-31 802-5 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie | m2 | 164,00 |
| 42 | KNR 2-31 802-6 Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=25] | m2 | 164,00 |
| 43 | KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV | m2 | 246,00 |
| 44 | KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia o gr.10 cm po uwałowaniu [R=1,4;S=1,8] | m2 | 246,00 |
| 45 | KNR 2-31 204-4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.10 cm po uwałowaniu [R=20;M=20;S=20] | m2 | 246,00 |
| 46 | KNR 2-31 313-1 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 246,00 |
| 47 | KNR 2-31 313-2 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=4;M=4;S=4] | m2 | 246,00 |
| 48 | KNR 2-31 314-1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 246,00 |
| 49 | KNR 2-31 314-2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=2;M=2;S=2] | m2 | 246,00 |
| 50 | KNR 2-31 1501-3 Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odleglość do 0.5 km mieszanka asfaltu lanego, ładowność środków transportowych do 5 t | t | 20,00 |
| 51 | KNR 2-31 1502-3 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km asfaltu lanego, ładowność środków transportowych do 5 t [S=39] | t | 20,00 |
| 3.2 | Roboty ziemne |  |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 4 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 52 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 287,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | KNNR 1 208-1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV | m3 | 287,00 |
| 54 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer. 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III - w okolicy istniejącego uzbrojenia oraz ostatnie 30 cm wykopu | m3 | 124,00 |
| 55 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), o szer.do 1.5 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III | m2 | 759,00 |
| 56 | KNNR 1 313-5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III [R=0,5;M=0,5] | m2 | 759,00 |
| 57 | KNNR 1 318-4 Zasypywanie wykopów szer. 1.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III | m3 | 123,00 |
| 58 | KNNR 1 213-1 Zasyp wykopu wykonywany spycharkami kat.gruntu III | m3 | 288,00 |
| 59 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.III | m3 | 379,00 |
| 60 | KNNR 1 206-4 Wywóz wyporu na 1 km. | m3 | 379,00 |
| 61 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalsze 2 km [R=2;S=2] | m3 | 379,00 |
| 3.3 | Roboty montażowe |  |  |
| 62 | KNR 2-28 501-4 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.10 cm | m2 | 32,40 |
| 63 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 3,20 |
| 64 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 3,200 |
| 65 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 3,200 |
| 66 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm w gotowym wykopie | m | 161,00 |
| 67 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | szt | 2,00 |
| 68 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 425 mm z tworzywa | szt | 6,00 |
| 4 | Kanalizacja sanitarna ul. Mostowa |  |  |
| 4.1 | Roboty drogowe |  |  |
| 69 | KNNR 6 805-8 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 540,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 5 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 70 | KNR 0-11 IGM 322-1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" gr.60 mm , na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 540,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 29,00 |
| 72 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=2] | m3 | 29,00 |
| 4.2 | Roboty ziemne |  |  |
| 73 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 228,80 |
| 74 | KNNR 1 208-1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV | m3 | 228,80 |
| 75 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer. 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III - w okolicy istniejącego uzbrojenia oraz ostatnie 30 cm wykopu | m3 | 98,00 |
| 76 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), o szer.do 1.5 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III | m2 | 653,60 |
| 77 | KNNR 1 313-5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III [R=0,5;M=0,5] | m2 | 653,60 |
| 78 | KNNR 1 318-4 Zasypywanie wykopów szer. 1.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III | m3 | 98,00 |
| 79 | KNNR 1 213-1 Zasyp wykopu wykonywany spycharkami kat.gruntu III | m3 | 228,80 |
| 80 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.III | m3 | 326,80 |
| 4.3 | Roboty montażowe |  |  |
| 81 | KNR 2-28 501-4 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.10 cm | m2 | 170,00 |
| 82 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 17,00 |
| 83 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 17,000 |
| 84 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 17,000 |
| 85 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm w gotowym wykopie | m | 294,00 |
| 86 | KNR 2-18 409-1 Wykonanie kanału z rur PE wzmocniony przewiertem sterowanym średnica nominalna rury 300 | m | 30,00 |
| 87 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów zelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | szt | 2,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 6 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 88 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 600 mm z tworzywa | szt | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 425 mm z tworzywa | szt | 9,00 |
| 4.4 | Przewód tłoczny - roboty ziemne i montażowe |  |  |
| 90 | KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,rurociągi i kolektory w gruntach suchych,z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV | m3 | 210,000 |
| 91 | KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3m,szer.do 1m,kat.gruntu III-IV,umocnienie pełne | m2 | 420,000 |
| 92 | KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV | m3 | 202,00 |
| 93 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 202,000 |
| 94 | KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.60m3,kat.gruntu I-III - wypor. | m3 | 120,000 |
| 95 | KNR 2-01 214-4 Wywoz j.w. na dalszy 1 km. [S=2] | m3 | 120,000 |
| 96 | KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o gr. 10cm | m2 | 104,000 |
| 97 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 26,00 |
| 98 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 26,000 |
| 99 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 26,000 |
| 100 | KNR 2-18 WACETOB 110-3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego - średnica zewnętrzna rur 90 mm | złącze | 33,00 |
| 101 | KNR 2-18 WACETOB 111-3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - średnica zewnętrzna rur 90 mm | złącze | 21,00 |
| 102 | KNR 2-19 119-3 [R=0,955] Rury ochronne o Dn: 219mm | m | 6,00 |
| 4.5 | Przepompownie przydomowe |  |  |
| 103 | KNR 2-01 318-5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych,gł.do 9m pod fundamenty,rurociągi i kolektory w gruntach suchych,z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym o szer.wykopu 2.5-4.5m,kat.gruntu III-IV | m3 | 89,600 |
| 104 | KNR 2-01 320-32 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 6m,szer.2.6-4.5m,kat.gruntu III-IV (dot.kol.8) | m3 | 89,600 |
| 105 | KNR 2-01 300-1 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 89,600 |
| 106 | KNNR 4 1009-1 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 82,00 |
| 107 | KNR 2-18 613-3 Analogia-Ustawienie zbiornika przepompowni w gotowym wykopie. | studnia | 2,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 7 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 108 | 1-1 Montaz urzadzen przepompowni oraz jej podlaczenie. | godz. | 25,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Kanalizacja sanitarna ul. Św. Ducha |  |  |
| 5.1 | Roboty drogowe |  |  |
| 109 | KNNR 6 802-2 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr.15 cm, mechaniczne | m2 | 235,50 |
| 110 | KNNR 6 204-3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 20 cm | m2 | 235,50 |
| 5.2 | Roboty ziemne |  |  |
| 111 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 356,00 |
| 112 | KNNR 1 208-1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV | m3 | 356,00 |
| 113 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer. 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III - w okolicy istniejącego uzbrojenia oraz ostatnie 30 cm wykopu | m3 | 104,00 |
| 114 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), o szer.do 1.5 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III | m2 | 696,40 |
| 115 | KNNR 1 313-5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.III [R=0,5;M=0,5] | m2 | 696,40 |
| 116 | KNNR 1 318-4 Zasypywanie wykopów szer. 1.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III | m3 | 104,00 |
| 117 | KNNR 1 213-1 Zasyp wykopu wykonywany spycharkami kat.gruntu III | m3 | 356,00 |
| 118 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.III | m3 | 348,00 |
| 5.3 | Roboty montażowe |  |  |
| 119 | KNR 2-28 501-4 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.10 cm | m2 | 159,00 |
| 120 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 15,90 |
| 121 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 15,900 |
| 122 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 15,900 |
| 123 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm w gotowym wykopie | m | 183,00 |
| 124 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | szt | 3,00 |
| 125 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 425 mm z tworzywa | szt | 4,00 |
| 6 | Kanalizacja ul. Sadowa |  |  |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 8 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1 | Roboty drogowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 | 1-1 Ciecie asfaltu pila mechaniczna. | m | 58,00 |
| 127 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm | m2 | 43,50 |
| 128 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [M=3;S=3] | m2 | 43,50 |
| 129 | KNR 2-31 802-5 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie | m2 | 43,50 |
| 130 | KNR 2-31 802-6 Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=25] | m2 | 43,50 |
| 131 | KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV | m2 | 43,50 |
| 132 | KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia o gr.10 cm po uwałowaniu [R=1,4;S=1,8] | m2 | 43,50 |
| 133 | KNR 2-31 204-4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.10 cm po uwałowaniu [R=20;M=20;S=20] | m2 | 43,50 |
| 134 | KNR 2-31 313-1 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 43,50 |
| 135 | KNR 2-31 313-2 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=4;M=4;S=4] | m2 | 43,50 |
| 136 | KNR 2-31 314-1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa o gr.2 cm [R=1,3;S=1,3] | m2 | 43,50 |
| 137 | KNR 2-31 314-2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna grysowa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.2 cm [R=2;M=2;S=2] | m2 | 43,50 |
| 6.2 | Roboty ziemne |  |  |
| 138 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 1 418,20 |
| 139 | KNNR 1 208-1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV | m3 | 1 418,20 |
| 140 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer. 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III - w okolicy istniejącego uzbrojenia oraz ostatnie 30 cm wykopu | m3 | 586,50 |
| 141 | KNNR 1 318-4 Zasypywanie wykopów szer. 1.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III | m3 | 586,50 |
| 142 | KNNR 1 213-1 Zasyp wykopu wykonywany spycharkami kat.gruntu III | m3 | 1 418,20 |
| 143 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.III | m3 | 1 987,90 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 9 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 144 | KNR 2-11 101-7 Odwodnienie wykopu przy pomocy drenażu. | m | 816,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 145 | 1-1 Pompowanie wody gruntowej pompą spalinową. | godz. | 578,00 |
| 6.3 | Roboty montażowe |  |  |
| 146 | KNR 2-28 501-4 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.10 cm | m2 | 1 196,80 |
| 147 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 119,68 |
| 148 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 119,680 |
| 149 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 119,680 |
| 150 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm w gotowym wykopie | m | 639,00 |
| 151 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | m | 223,00 |
| 152 | KNNR 4 1009-3 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm | m | 406,00 |
| 153 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | szt | 4,00 |
| 154 | KNNR 4 1417-1 Studnia rewizyjna Dn 425 mm z tworzywa | szt | 8,00 |
| 6.4 | Tłocznia ścieków |  |  |
| 155 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 17,100 |
| 156 | KNNR 1 308-4 Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 17,200 |
| 157 | KNNR 1 315-4 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb.umocnienia do 3.0 m | m2 | 39,200 |
| 158 | KNNR 1 319-4 Zasypywanie wykopów szer.2.5-4.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III-IV | m3 | 17,200 |
| 159 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 17,200 |
| 160 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV | m3 | 12,900 |
| 161 | KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III - wypór. | m3 | 4,300 |
| 162 | KNNR 4 1430-1 Fundament pod zbiornik tłoczni ścieków gr. 15 cm z betonu B 15 | m3 | 1,029 |
| 163 | KNNR 4 1413-3 Ustawienie zbiornika żelbetowego Dn 1500 - obudowa tłoczni. | studnia | 1,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 10 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 164 | 1-1 Montaż tłoczni ścieków z rurociągami technologicznymi. | kpl | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Przyłącze wody do pompowni - roboty ziemne i montażowe. |  |  |
| 165 | KNR 2-01 317-5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,rurociągi i kolektory w gruntach suchych,z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 3m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV | m3 | 25,800 |
| 166 | KNR 2-01 317-29 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,rurociągi i kolektory w gruntach suchych,z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 3m,szer.2.6-4.5m,kat.gruntu III-IV (dot.kol.5) | m3 | 21,800 |
| 167 | KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3m,szer.do 1m,kat.gruntu III-IV,umocnienie pełne | m2 | 71,900 |
| 168 | KNR 2-01 322-8 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3m,dodatek za każdy dalszy 1m szer.wykopu,kat.gruntu I-IV,umocnienie pełne [R=2;M=2] | m2 | 14,500 |
| 169 | KNR 2-01 320-5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV | m3 | 21,400 |
| 170 | KNR 2-01 320-29 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3m,szer.2.6-4.5m,kat.gruntu III-IV (dot.kol.5) | m3 | 18,600 |
| 171 | KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.60m3,kat.gruntu I-III - wypor. | m3 | 3,700 |
| 172 | KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=2] | m3 | 3,700 |
| 173 | KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 43,900 |
| 174 | KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o gr. 10cm | m2 | 12,600 |
| 175 | KNR 2-28 501-9 Obsypka przewodu dowiezionym piaskiem. | m3 | 4,41 |
| 176 | KNR 2-01 205-1 Dowoz piasku z odleglosci 1 km. | m3 | 4,400 |
| 177 | KNR 2-01 214-3 Dowoz piasku j.w. z dalszego 1 km. [S=2] | m3 | 4,400 |
| 178 | KNR 2-28 314-3 Rurociag z rur PE Dn 32 | m | 5,00 |
| 179 | KNR 2-18 901-1 Analogi-Wlaczenie przewodow w istniejacy Dn 100. | szt | 1,00 |
| 180 | KNR 2-28 309-1 Zasuwa kolnierzowa Dn 32 z obudowa. | szt | 10,00 |
| 181 | KNR 2-02 203-1 Podklad z betonu B10 gr. 5 cm pod studnie wodomierzowa. | m3 | 0,10 |
| 182 | KNR 2-02 203-1 Fundament z betonu B20 -gr. 20 cm. | m3 | 0,40 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 11 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 183 | KNR 2-18 613-3 Analogia-Studnia wodomierzowaw gotowym wykopie z kręgów zelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości studni 3m | studnia | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 184 | KNR 2-02 609-2 Ocieplenie plyty stropowej plyta styropianowa gr. 8 cm. | m2 | 1,600 |
| 185 | KNR 2-18 112-1 Przejscie szczelne lancuchowe dla rury Dn 32 | szt | 2,00 |
| 186 | KNR 2-15 109-1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych z rur i kształtek żeliwnych o Dn: 50 mm | kpl | 1,00 |
| 187 | KNR 2-15 119-1 Wodomierze śrubowe o Dn: 50 mm | szt | 1,00 |
| 188 | KNR 2-15 409-3 Zawor zwrotny kolnierzowy antyskazeniowy dn 50. | szt | 1,00 |
| 189 | KNR 2-15 112-6 Zawory kulowe gwintowane Dn 50. | szt | 3,00 |
| 190 | KNR 2-15 120-4 Skrzynki żeliwne do hydrantów | szt | 1,00 |
| 191 | KNR 2-18 904-4 Podłączenia instalacji do sieci wodociągowej - przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych,średnica rurociągu 50mm | m | 4,00 |
| 192 | KNR 2-16 619-2 Izolacja taśmą Denso plastyczną rurociągów o Dz:33-55mm | m2 | 0,72 |
| 193 | KNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy wodociągu tasma z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa. | m | 16,500 |
| 194 | KNR 2-19 134-2 [R=0,955] Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym. | kpl | 2,00 |
| 195 | KNR 2-18 802-13 Próba szczelności sieci wodociągowych o Dn rurociągu 32 mm z rur PE | próba | 1,00 |
| 6.6 | Przyłącze energetyczne do pompowni |  |  |
| 196 | KNNR 1 307-2 Analogia-Wykop ręczny pod kabel szer. 0,4 m,głęb.0,8 m kategoria gruntu III. | m3 | 8,000 |
| 197 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 8,00 |
| 198 | KNNR 5 113-1 Rury ochronne z PCW o średnicy 75 mm w wykopie. | m | 4,00 |
| 199 | KNNR 5 713-2 Układanie kabli w rurach ochronnych w wykopie o masie do 1,0 kg/m. | m | 8,00 |
| 200 | KNNR 5 707-2 Układanie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m. | m | 25,00 |
| 201 | KNNR 5 726-2 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 35mm2. | szt | 2,00 |
| 202 | KNNR 5 907-5 Montaż uziomnienia prętowego o śr. 18mm. | m | 24,00 |
| 203 | KNNR 5 907-2 Montaż uziomu powierzchniowego, kat.gruntu III. | m | 8,00 |
| 204 | KNR 5-10 803-4 Montaż odgromników typu GXo 0.5kV/5 kA. | kpl | 3,00 |
| 205 | KNNR 5 611-1 Spawanie przewodów uziemniających-łączenie. | szt | 2,00 |
| 206 | KNNR 5 612-6 Złącze kontrolne-montaż. | szt | 1,00 |

| W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2011-03-07 | str. 12 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 207 | KNNR 5 1302-1 Badanie linii kablowych przedlicznikowych. | odcinek | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 208 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie wykopów o szer. 0,4m, głęb.0,8m, grunt kat.III. | m3 | 8,00 |
| 209 | KNNR 5 301-2 Analogia-Przygotowanie podłoża do zabudowania złącza kablowego ZK 1a+1P. | kpl | 1,00 |
| 210 | KNNR 5 401-1 Złącza kablowe ZK1a + 1P - montaż. | kpl | 1,00 |
| 6.9 | Komora rozprężna |  |  |
| 211 | KNR 2-18 504-3 Obetonowanie wlazow betonem B15 - gr. 15cm. | m2 | 12,00 |
| 212 | KNR 2-02 203-1 Fundament z betonu B20 | m3 | 0,906 |
| 213 | KNR 2-02 206-4 Ściany komory rozprężnej z betonu B 20 | m2 | 0,572 |
| 214 | KNR 2-18 626-3 Kominy włazowe o średnicy 120cm komora rozprężna. | m | 2,00 |
| 215 | KNR 2-18 626-6 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążajacym i włazem dla kominów o średnicy 120cm | pokrywa | 1,00 |
| 216 | KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 | m3 | 70,56 |
| ----- Koniec wydruku ----- |