Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Zamawiający :

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

88 - 230 Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 - art. 39-46 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 4 845 000 euro dla robót budowlanych

Dotycząca wykonania zadania :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

KOD CPV:

45.25.21.26-7  - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45.23.24.60-4  - Roboty sanitarne
45.23.11.10-9  - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45.33.20.00-3  - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.21.00.00-2  - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.23.11-4  - Betonowanie konstrukcji
45.45.30.00-7  - Roboty remontowe i renowacyjne
45.31.00.00-3  - Roboty instalacyjne elektryczne

45.25.51.10-3  - Roboty budowlane w zakresie studni

45.23.31.40-2  - Roboty drogowe

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2010 r. pod Nr: 355184-2010 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl

ZATWIERDZIŁ :

………………………………………..

Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Piotrków  Kujawski  2010

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. Zamawiający:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, tel. 054 2655 123, faks 054 2655 112, e-mail: zpos@piotrkowkujawski.pl, adres strony internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl

II.    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 P.z.p.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim wg posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i pozwoleń na budowę.

Stacja uzdatniania zasila w wodę teren miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz zakłady przemysłowe.

Jakość wody uzdatnionej po wykonaniu zamówienia musi spełniać stale wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Przebudowa stacji przewidywana jest przy zachowaniu ciągłości w dostawie wody uzdatnionej do spożycia.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie jakości wody uzdatnionej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. :

- Część budowlana:

- Roboty  rozbiórkowe

- Roboty murowe i konstrukcyjne

- Pokrycie dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Tynki i okładziny ścian

- Posadzki

- Malowanie

- Elewacja

- Wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy

- Wymiana ogrodzenia terenu

- Zbiornik wody czystej

- Odstojnik popłuczyn

- Zbiornik reakcji

- Fundamenty pod filtry

- Fundamenty pod pompy

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

- Część technologiczna:

  - Modernizacja studni ujściowych:

  - Filtry automatyczne

  - Urządzenia technologiczne – dostawa i montaż

  - Orurowanie i armatura w budynku SUW

  - Orurowanie i armatura zestawu pomp II

  - Orurowanie i armatura zestawu pomp

  - Sieci międzyobiektowe

  - Oczyszczenie i umocnienie rowu odpływowego+ wymiana kanału

  - Budowa nowo projektowanej studni głębinowej nr 4

- Część instalacyjna:

    - Instalacje sanitarne – wod-kan

    - Instalacja c.o. i kotłownia.

- Część elektryczna :

      - Sieć kabli zewnętrznych

      - Instalacje technologiczne zewnętrzne

      - Rozdzielnia technologiczna RT, sterownik PLC

      - Instalacje technologiczne wewnętrzne

      - Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

      - Agregat prądotwórczy, zasilanie obiektu

      - Instalacja odgromowa i wyrównawcza

- Część drogowa:

        - Drogi i place wewnętrzne

        - Chodniki

Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podziałem na etapy i branże, określony został w dziale III niniejszej SIWZ, natomiast szczegółowy zakres robót , określony został w niżej wymienionej dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót:

- Projekt budowlany pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część architektoniczno-budowlana - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część konstrukcyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część technologiczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część instalacyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część elektryczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

- Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część drogowa - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 4 - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r.

- Przedmiar robót – część budowlana – budynek SUW, ogrodzenie terenu- opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Przedmiar robót – część budowlana – zbiornik wyrównawczy V= 500 m³, zbiornik popłuczyn           - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Przedmiar robót – część technologiczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Przedmiar robót – część technologiczna – oczyszczenie i umocnienie rowu odpływowego - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Przedmiar robót – część instalacyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Przedmiar robót – część elektryczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Przedmiar robót – część drogowa - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – SUW Piotrków Kujawski - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.piotrkowkujawski.pl .oraz jest także do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim uzgodnieniu terminu wglądu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z etapami budowlanymi w ramach

obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym UDT.

b) obsługę geodezyjną, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

c) realizację warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach,

d)  przeprowadzenie niezbędnych badań i prób związanych z wykonaniem przedmiotu

zamówienia

e) zagospodarowanie terenu,

f) opracowanie operatu powykonawczego,

g) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót oraz projektu  organizacji robót,

h) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

i) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

j) w przypadku zapotrzebowanie zasilania placu budowy w energię elektryczną bądź zasilanie  w wodę załatwienie formalności związanych z podłączeniem przyłącza oraz ich wykonanie a także uregulowanie należności za zużytą energię i wodę.

k)  załatwienie formalności związanych z podłączeniem mediów,

l)  przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub    naruszonych w czasie realizacji robót.

m) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów ,

atestów, certyfikatów na materiały użyte podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

niezbędnych przy odbiorze

n) uzyskanie oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wszystkie materiały służące do dystrybucji i uzdatniania wody (użyte do modernizacji) przed ich wbudowaniem zgodnie z § 18Rozporządzenia Ministra Zdrowia z    dnia 29 marca 2007 r.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Dz. U.  z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

o) zgodnie z projektem prac geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 4 Wykonawca sprawował będzie nadzór hydrogeologiczny , opracuje szczegółowy projekt zabudowy filtra i próbnego pompowania otworu, opracuje dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej  a także złoży w imieniu Zamawiającego wniosek do Urzędu Marszałkowskiego celem jego przyjęcia

p) komisyjny rozruch technologiczny końcowy z instrukcją eksploatacji.

r) przekazanie Zamawiającemu 4 kpl dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji – pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia

Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót o znacznym stopniu trudności zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, na co najmniej 5 dni przed terminem złożenia ofert i uzyskać od Zamawiającego pisemne potwierdzenie jej dokonania. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy.

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy.

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową

UWAGA:

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie filtrów równoważnych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę do oferty następujących załączników:

a) Rysunek techniczny: rzut z góry, boku, przodu, tyłu i dołu.

b) Atest PZH na kompletny filtr.

c) Aprobata techniczna na kompletny filtr.

Krzywe przesiewu złóż wykonanych przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

e) Graficzny schemat płukania filtrów.

f) Graficzny schemat instalacji sterującej.

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych robót – załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, że chodzi o te obiekty) przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć

świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich

zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.

Uwagi końcowe

1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i  polskimi normami.

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.

3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.

5. Termin wykonania zamówienia wskazany w dziale VII dotyczy nie tylko wykonania robót budowlanych ale również wykonanie i przekazanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu kpl dokumentów (4 kpl) celem uzyskania przez Zamawiającego decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Podwykonawcy:

Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty oraz załączniku nr  do oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

IV.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VII. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zadania  - od dnia podpisania umowy do 30 października 2011 roku.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy są zobowiązani wykazać się posiadaniem doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiących przedmiot zamówienia tj. Wykonawcy są zobowiązani wykazać się wykonaniem zgodnym z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem (w terminie umownym deklarowanym w umowie  lub aneksie do umowy na roboty wraz z uzyskaniem właściwej jakości wody uzdatnionej) - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie –  budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji minimum dwóch instalacji uzdatniania wody o wydajności dwustopniowego ciśnieniowego układu filtracji nie mniejszej niż170 m3/h.

Przynajmniej jedno ze zrealizowanych zadań powinno być o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto ( słownie: cztery miliony złotych brutto) a w zakresie odpowiadać swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot  zamówienia i zawierać budowę żelbetowego zbiornika wody surowej  z otwartym układem napowietrzania, montaż agregatu prądotwórczego, montaż układu pompowego i systemu sterowania oraz budowę lub przebudowę budynku technologicznego .

Zamawiający wymaga aby wykonawca załączył dokument świadczący o tym, że w dniu odbioru co najmniej jedno z wykazanych zamówień było wykonane w sposób należyty i kompletny tj. protokół odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawcy są zobowiązani wykazać się dysponowaniem następującymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik kontraktu) – posiadający, co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami jako Właściciel ,Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Zespołu, Kierownik Budowy oraz zrealizowaną co najmniej jedną inwestycję o wartości robót min. 4  000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto).

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

- Kierownik budowy – posiadający, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku inspektora nadzoru, w okresie ostatnich 10 lat doświadczenie przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, co najmniej 
1 (słownie: jednej) stacji uzdatniania wody, posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub uprawnienia w żądanej specjalności, które nie zawierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania.

- Kierownik robót sanitarnych – posiadający, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub stanowisku inspektora nadzoru lub stanowisku równoważnym, w okresie ostatnich 10 lat doświadczenie jako kierownik robót podczas rozbudowie, przebudowie  lub modernizacji stacji uzdatniania wody, posiadający uprawnienia bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zwierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania;

- Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – posiadający, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji, lub stanowisku inspektora nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zwierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania, oraz zaświadczenie kwalifikacyjne D;

- Kierownik robót drogowych – posiadający, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku inspektora nadzoru, w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie przy budowie dróg posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub uprawnienia w żądanej specjalności, które nie zwierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania

- Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zatrudniał przeciętnie, co najmniej 30 osób.

Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. osoby - Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) Wykonawcy są zobowiązani posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą od 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

b) Wykonawcy są zobowiązani posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą od 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń.

1.5) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń.

2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punkcie 1.1)-1.4) winien spełniać jeden Wykonawca, lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 1.5) powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu 
o informacje zawarte w formularzu ofertowym oraz dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w dziale  VIII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednolity musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.

Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

4. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

5. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (załącznik nr 4a do SIWZ).

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie –  budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji minimum dwóch instalacji uzdatniania wody o wydajności dwustopniowego ciśnieniowego układu filtracji nie mniejszej niż170 m3/h.

Przynajmniej jedno ze zrealizowanych zadań powinno być o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto ( słownie: cztery miliony złotych brutto) a w zakresie odpowiadać swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot  zamówienia i zawierać budowę żelbetowego zbiornika wody surowej  z otwartym układem napowietrzania, montaż agregatu prądotwórczego, montaż układu pompowego i systemu sterowania oraz budowę lub przebudowę budynku technologicznego .

5)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– na kwotę nie mniejszą od wskazanej w dziale VIII pkt.1.4a ( Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie tego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów. Informacje o których mowa wyżej , określone w  walucie innej niż PLN , będą przeliczane  na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego  w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu BZP).

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na kwotę nie mniejszą od wskazanej w  w dziale VIII pkt.1.4b,

- załączniki wskazane w druku oferty

5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty

przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 składa  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.1 i 5.3.2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  Dokumenty winny być wystawione nie wcześnie niż 6 m-ce (pkt 5.3.1 ) i 3 m-ce (pkt 5.3.2 )

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- Pisemnej

- Fax

- Elektronicznej : e-mail  zpos@piotrkowkujawski.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie lub fax  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

a) Tomasz  Ciesielski , pok. Nr 2 w siedzibie zamawiającego – tel. (054) 2655 			123 wew. 14.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości

150.000 zł.( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do dnia 18 listopada 2010 roku do godz. 10.00

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w innej formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Środki winny wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszego przetargu będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć okres związania ofertą na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, nie dłużej  jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, sam lub jako uczestnik oferty wspólnej. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywne rozwiązania lub też partycypowanie w więcej niż jednej ofercie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę   ( osoby ) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy ) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę          ( osoby ) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Z uwagi na złożoność oraz charakter robót Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązani są określić zakres prac, jaki zamierzają zlecić do wykonania podwykonawcom. Udział prac realizowanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 40% całego zakresu zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VIII pkt 5 SIWZ oraz dokumenty wskazane w druku oferty – załącznik nr 1 do SIWZ:

W przypadku składania oferty wspólnej, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

10. Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „OFERTA PRZETARGOWA NA  WYKONANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie - 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 listopada 2010 roku do godz. 1000.

2.  Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

3.  Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 18 listopada 2010 roku  do godz. 1000.

4.  Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

5.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2010 roku  o godz. 1015   w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej ( sala  nr 8 ). Otwarcie ofert jest jawne.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu ofertowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2. Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium jest cena. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta kompletna pod względem formalnym z najkorzystniejszą ( najniższą ) ceną.

Punkty za kryterium „ cena ” przyznawane będą na podstawie ceny podanej 
w punkcie 1  formularza ofertowego. Liczba punktów dla każdej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana będzie na podstawie wzoru:

C min

C =		          x 100 pkt.

C bad

gdzie	C min — najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

C bad — cena oferty badanej,

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

XVI. Udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

d) terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 3 lit. a  Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na:PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

c) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia,

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń, powinny być one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

e)  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 
do niniejszej specyfikacji.

XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI, ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

33. Inne istotne postanowienia

1. Do spraw nie uregulowanych Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2. Ogłoszenie o przetargu ukazało się :

- na tablicy ogłoszeń UMiG  Piotrków  Kujawski

- na stronie internetowej  UMiG

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie Wykonawcy

- Wykaz osób

- Wykaz wykonanych robót

- Zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami  - załącznik nr 6.

- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie prac, jakie zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 7.

- Wykaz urządzeń równoważnych - załącznik nr 8.

- Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej - załącznik nr 9.

- Dokumentacja projektowa – pliki PDF

- Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie  ostatnich trzech lat lub z okresu prowadzenia działalności, jeśli jest ona krótsza niż 3lata – wg Załącznika nr 10.

- Przedmiar robót – pliki pdf

- Decyzja Starosty radziejowskiego nr 175/2009 z dnia 06.07.2009 roku ( nr pisma: GB-7351/175/2009)  – pozwolenie na budowę

- Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr pisma: ŚG.IV.am.752-1/2010 z dnia 12.10.2010 roku zatwierdzająca projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych otworem nr 4

Zatwierdzam dnia : 29.10.2010 r.                ..............................................

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr 1 do SIWZ

………..………………dnia ……………………

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ......................................

Numer faksu: ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Zamawiający – Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

Adres : 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

NIP 889-14-61-384

OFERTA

MIASTO I GMINA

PIOTRKÓW KUJAWSKI

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

kierujemy do Zamawiającego następującą ofertę:

1.	Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za
cenę ryczałtową:

Cena ofertowa netto .............................................................................................................zł

(Słownie:.......................................................................................................................………)

Stawka podatku VAT ............%, wartość podatku VAT.........................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................................zł

(Słownie:...............................................................................……………………………………)

Kosztorys ofertowy uproszczony stanowi załącznik do niniejszego formularza

ofertowego.

2.	Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.	Warunki płatności: 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

4.	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy – w terminie: ……………………………………

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do

przygotowania oferty a także akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od

dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie* / przy pomocy podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: …………………………………………………………………………..….*

- Gwarantujemy, że jakość wody uzdatnionej po wykonaniu zamówienia będzie spełniać

stale wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 613, poz. 417).

- Gwarantujemy, że zamówienie będzie realizowane przy zachowaniu ciągłości dostaw wody uzdatnionej do spożycia.

- Roboty będą wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ .

- Okres gwarancji na wykonane prace (wyrażony w liczbie miesięcy) wyniesie

................................................................. licząc od dnia ostatecznego ich odbioru

(minimum 36 miesięcy)

9.	Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami SIWZ (Dokumenty wymagane od Wykonawców).

..............................................	        ......................................................................... miejscowość, data                                          pieczątki i podpisy upoważnionych

Załączniki do oferty:

1. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (załącznik nr 4a do SIWZ).

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie –  budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji minimum dwóch instalacji uzdatniania wody o wydajności dwustopniowego ciśnieniowego układu filtracji nie mniejszej niż170 m3/h.

Przynajmniej jedno ze zrealizowanych zadań powinno być o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto ( słownie: cztery miliony złotych brutto) a w zakresie odpowiadać swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot  zamówienia i zawierać budowę żelbetowego zbiornika wody surowej  z otwartym układem napowietrzania, montaż agregatu prądotwórczego, montaż układu pompowego i systemu sterowania oraz budowę lub przebudowę budynku technologicznego (załącznik nr 5 do SIWZ).

5)Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone

6)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– na kwotę nie mniejszą od wskazanej w dziale VIII pkt.1.4a ( Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie tego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

wymaga przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów. Informacje o których mowa wyżej , określone w  walucie innej niż PLN , będą przeliczane  na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego  w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu BZP).

polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na kwotę nie mniejszą od wskazanej w  w dziale VIII pkt.1.4b,9.1.3.

7) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę),

8) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty

przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);

11)Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

12)Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 6.

13)Oświadczenie Wykonawcy o zakresie prac, jakie zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 7.

14)Wykaz urządzeń równoważnych - załącznik nr 8.

15)Kosztorysy ofertowe uproszczone z podziałem na branże.

- Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej - załącznik nr 9.

- Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie  ostatnich trzech lat lub z okresu prowadzenia działalności, jeśli jest ona krótsza niż 3lata – wg Załącznika nr 10.

.............................. dnia ..............................		..................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr 2 do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy )

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

###### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej 
ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................... dnia .............................													...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Podpis(y):

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ).

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik Nr 2a

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

do zam. publ. Pn: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

| L.p. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia

(wymienić zasoby)

do realizacji zamówienia pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

………………………..					……………………………………..

(miejscowość i data)

podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych) do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

Podpis(y):

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy( ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

do zam. publ. pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, że: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,   przestępstwo  przeciwko  prawom   osób   wykonujących  pracę   zarobkową,   przestępstwo  przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie   zamówienia,   przestępstwo  przeciwko   prawom   osób   wykonujących  pracę   zarobkową,   przestępstwo
przeciwko  środowisku,   przestępstwo  przekupstwa,   przestępstwo  przeciwko   obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału  w zorganizowanej grupie  albo  związku  mających  na  celu popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa
skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie  albo  związku  mających  na  celu popełnienie  przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe   oraz  spółki komandytowo-akcyjne,   których   komplementariusza  prawomocnie   skazano  za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących  pracę  zarobkową,   przestępstwo  przeciwko  środowisku,   przestępstwo  przekupstwa,   przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne,   których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe,  wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się  o zamówienia,  na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.;

Podpis(y):

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy( ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr 4( strona 1z2)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

do zam. publ. pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Oświadczam/y,  że  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

| NAZWISKO I IMIĘ osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje ze wskazaniem czy Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował n/w osobą | STANOWISKO | UPRAWNIENIA | INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI |
| --- | --- | --- | --- |
| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * | Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia | Nr |  |
| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  | Nr |  |

| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  | Nr |  |
| --- | --- | --- | --- |

| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  | Nr |  |
| --- | --- | --- | --- |

| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  | Nr |  |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Podpis(y):

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy( ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy( ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr 4a ( strona 2z2)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

do zam. publ. pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoby, które zostały wymienione w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia.

Podpis(y):

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Należy wypełnić załącznik nr 2a do SIWZ.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr 5

………………………………

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie –  budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji minimum dwóch instalacji uzdatniania wody o wydajności dwustopniowego ciśnieniowego układu filtracji nie mniejszej niż170 m3/h.

Przynajmniej jedno ze zrealizowanych zadań powinno być o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto ( słownie: cztery miliony złotych brutto) a w zakresie odpowiadać swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot  zamówienia i zawierać budowę żelbetowego zbiornika wody surowej  z otwartym układem napowietrzania, montaż agregatu prądotwórczego, montaż układu pompowego i systemu sterowania oraz budowę lub przebudowę budynku technologicznego .

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość kontraktu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Uwagi | Zmawiający ( nazwa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca  jest obowiązany załączyć dokumenty potwierdzające,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość, data ………………. 			………………………..

( podpis i pieczęć osoby               
       uprawnionej Wykonawcy  )

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr  6 do SIWZ( projekt umowy wraz z załącznikami) – odrębny  plik ( dokument) Microsoft Word

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik nr  7 do SIWZ

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)							(podwykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o zakresie prac, jakie zamierza zlecić podwykonawcom

Oświadczam, że niżej wymienione prace zamierzam zlecić podwykonawcom:

…………………………………..................................................................................................…

….................................................................................................................................................

…...................................

(Podpis Wykonawcy)

............................................., dnia ……………………………….

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wykaz urządzeń równoważnych

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz urządzeń równoważnych przyjętych przez Wykonawcę do wyceny

| Lp. | Element Wyposażenia wg Projektu Wykonawczego i STWiOR | Typ zamiennika Opis charakterystyka – techniczna, technologiczna, hydrauliczna, konstrukcyjna i materiałowa | Producent Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………

(Podpis Wykonawcy)

............................................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Uwaga : Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu

urządzenia oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja

zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca

wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wzór informacji o dokonaniu wizji

Urząd Miasta i Gminy

88-230 Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

lub

Zakład Komunalnych

w Piotrkowie Kujawskim

88-230 Piotrków Kujawski

ul. Topolowa 1

Potwierdzenie

Potwierdzam dokonanie w dniu ................................... wizji lokalnej na terenie ujęcia oraz Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Smołowej przez Pana/Panią:

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko , nr dowodu osobistego, stanowisko służbowe, )

upoważnionego przedstawiciela firmy

.....................................................................................................................................................

( nazwa i adres firmy)

.....................................................................................................................................................

nazwa i adres firmy

.............................................

(Podpis przedstawiciela Zamawiającego)

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.    Nr postępowania : ZP 341 - 19 / 2010

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Przeciętne zatrudnienie

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników

w okresie ostatnich 3 lat

| Ilość zatrudnionych | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem |  |  |  |
| W tym personel kierowniczy |  |  |  |

……………………………………

(podpis Wykonawcy)

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)