URZĄD  MIASTA  I  GMINY

PIOTRKÓW  KUJAWSKI

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H    WA R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Dotycząca wykonania zadania :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

CPV:  74.22.23.00 - 4

– usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

ZATWIERDZIŁ :

………………………………………..

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

Piotrków  Kujawski  2007

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

Dotycząca wykonania zadania :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

- Adres i nazwa zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Piotrków  Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna1. Woj. Kujawsko - Pomorskie   tel 054 26 54 180, fax. 054 26 55 112.

- Tryb  udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis procedury udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Z pośród złożonych ofert Zamawiający wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie kryterium oceny oferty zapisanym w pkt. 23 Specyfikacji. Umowa z oferentem, którego oferta okaże się  najkorzystniejsza i zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Miasta, zostanie podpisana przez Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku postępowania.

4.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

a)	projektu budowlano- wykonawczego:

- w wersji papierowej 								– 5 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

b)	kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem inwestorskim :

- w wersji papierowej 								– 2 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

c)	kosztorysu ofertowego  z przedmiarem :

- w wersji papierowej 								– 2 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

d)	komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych:

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

- w wersji papierowej 								– 3 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

e) dokumentacja geologiczna

- w wersji papierowej 								– 5 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

f) operat wodnoprawny

- w wersji papierowej 								– 5 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

## g) raport oddziaływania inwestycji na środowisko				- 5 egz.

## g) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

## zgody na realizację przedsięwzięcia ( jeśli taka decyzja jest wymagana) :

- w wersji papierowej 							– 2 egz.

h) materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

( jeśli taka decyzja jest wymagana):

- w wersji papierowej

i) mapy do celów projektowych 	- 3 egz. (diazo + 2 kpl. kopii)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Smołowej zawierającego m. in. niżej wymieniony zakres:

1.	Zakres prac techniczno-technologicznych.

1 .Wprowadzenie zmiany technologii uzdatniania wody w celu uzyskania jej parametrów odpowiadających wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w oparciu o zatwierdzone zasoby wód tj. 170 m3/h. Obecnie zamontowane urządzenia uzdatniające nie są wystarczające ażeby uzyskać właściwe

parametry wody pod względem zawartości związków chemicznych, a w szczególności takich jak żelazo, amoniak, mangan.

- Budowa zapasowej studni głębinowej.

- Budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3.

- Wymiana obecnych pomp głębinowych wraz z osprzętem, dostosowanych do wydajności studni głębinowych oraz wprowadzonej   technologii   uzdatniania wody.

- Wymiana energochłonnych pomp tłocznych na zestawy pompowe   sterowane na przykład falownikami.

- Wymiana    szaf  sterowniczych   wraz  ze znajdującymi   się urządzeniami elektrycznymi,      sterowniczymi i    zabezpieczającymi.     Lokalizacja    szaf sterowniczych w pomieszczeniu obsługi.

7.	Wymiana zarastającej korzeniami sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody popłuczne na rury PCV o średnicy 0 200 i długości ok. 130 mb wraz z 3 studniami rewizyjnymi o średnicy 0 1000 i głębokości 1,5 m. Odtworzenie rowu od spustu wód popłucznych na odcinku ok. 1300 mb.

- Remont   centralnego    ogrzewania - wymiana   grzejników,   kotłów,   pomp obiegowych oraz pozostałego osprzętu.

- Zmiana urządzeń do napowietrzania wody.

- Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w agregat prądotwórczy.

- Piaskowanie i malowanie pozostałych do wykorzystania urządzeń stacji.

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

- Wprowadzenie zewnętrznego monitoringu i elektronicznego zabezpieczenia całego obiektu.

- Zaprojektowanie    monitoringu   pracy   podstawowych urządzeń takich jak praca pomp , ilość wody w zbiornikach retencyjnych, ciśnienie wody w sieci, itp.

II. Zakres prac budowlanych.

- . Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną.

- . Wymiana instalacji odgromowej.

- . Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

- . Wymiana opraw oświetleniowych.

- . Wymiana     wszelkich      urządzeń        sanitarnych    wraz   z   glazurą   w pomieszczeniach socjalnych.

6. Wykonanie     w   hali    produkcyjnej    nowej     posadzki     z   materiałów łatwozmywalnych przeznaczonych do tego rodzaju obiektów - pow. 548 m2.

- . Montaż glazury na ścianach hali produkcyjnej stacji.

- . Wykonanie osobnego   pomieszczenia   dla urządzeń do napowietrzania oraz agregatu prądotwórczego.

9.	Malowanie    budynku    hydroforni      wewnątrz    oraz   wykonanie elewacji zewnętrznej.

- Wymiana ogrodzenia obiektu - 372 mb wraz z bramą wjazdową sterowaną zdalnie.

- Wykonanie chodników,   remont zjazdu,   zagospodarowanie terenu zielenią zgodnie z projektem.

III. Prace dodatkowe.

- Badanie geologiczne wraz z dokumentacją na studnie głębinowe.

- Raport oddziaływania na środowisko.

Projekt zagospodarowania terenu.

Wymagania dodatkowe

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Oferta musi obejmować całość zadania wymienionego  w pkt 4 i 5 SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie      aukcji elektronicznej.

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Jeżeli wystąpi konieczność udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy zamawiający udzieli ich wykonawcy na warunkach określonych w ofercie zamówienia podstawowego.

12. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się  - w terminie do 10 grudnia 2007 roku

13. Warunki udziału w przetargu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki:

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22  i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy – prawo zamówień publicznych, a także  posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem     zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień) usług projektowych , odpowiadających  swoim rodzajem i wartością do przedmiotu  zamówienia.

3. Dysponowanie pracownikami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, wymaganymi  przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Ocena spełnienia warunków, o których mowa wyżej dokonana zostanie przez zamawiającego w oparciu o analizę dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę .

14. Informacje  o świadczeniach , wymaganych dokumentach .

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku nr 1 do formularza oferty.

15. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

    - Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu nr: ( 054) 2655 112. W celu potwierdzenia faksu należy przesłać oryginał pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy, 88-230 Piotrków  Kujawski, ul. Kościelna 1.

    - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami  jest :

a) Tomasz  Ciesielski , pok. Nr 6 w siedzibie zamawiającego – tel. (054) 2655 			123 wew. 17.

16. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

16a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składanych ofert.

17.Okres związania z ofertą.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Strony oferty powinny być ponumerowane. Na końcu oferty powinna znaleźć się informacja o ilości stron. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA

PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

Nie otwierać przed 30.08.2007 godz. 13.15”.

19. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 30.08.2007r. do godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 10. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Zamawiającego.

- Wycofanie oferty.

Złożone oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie oferty winien być złożony na piśmie w kopercie z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY w miejscu i czasie opisanym w pkt.16 przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od oferenta do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania opakowania.

CZĘŚĆ III

Otwarcie i ocena ofert.

21.Otwarcie ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2007 roku o godz. 13.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim ul. Kościelna 1 w sali nr 8 .Otwarcie ofert jest jawne.

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

22.Publiczne badanie ofert.

W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokonuje:

-sprawdzenia nienaruszalności kopert bądź opakowań z kopertami,

-zbadania czy oferty są złożone w terminie,

-wycofania ofert z napisem WYCOFANE,

-ogłoszenie kwoty przeznaczonej w budżecie na zadanie będące przedmiotem    przetargu.

-otwarcia pozostałych ofert z podaniem nazwy oferenta (firmy, nazwiska i imienia) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofercie,

-sporządzenia protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

23. Niejawne badanie ofert.

W części niejawnej przetargu Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty:

-wpłynęły od oferentów uprawnionych do występowania w przetargu,

-zostały prawidłowo podpisane,

-odpowiadają wymogom określonym w dokumentacji przetargowej,

-odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów, którzy:

-nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymogów określonych      w ustawie o zamówieniach publicznych, specyfikacji i ogłoszeniu,

-nie spełniają warunków określonych w art.22ust.1 Prawa  zamówień  publicznych,

-Zamawiający w stosunku, do którego stwierdzono, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzącego są nieprawdziwe.

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:

-jest sprzeczna z ustawą lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

-oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

24.	Opis sposobu obliczania ceny

Cenę oferty należy obliczyć i przedstawić zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca w formularzu oferty powinien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną. W formularzu oferty do ceny netto należy doliczyć należny podatek VAT.

25. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawca prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

26.Kryteria oceny złożonych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się na 100%.

Kryterium ceny oceniane będzie w oparciu o cenę zaoferowaną przez wykonawcę w formularzu oferty i obliczane wg wzoru:

Cnx 100

Pc =   ----------------

Cb

Pc - otrzymane punkty

Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb - cena badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę otrzyma 100 pkt.

27.Wybór oferty.

Zamawiający podpisze umowę (po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu akceptacji

Burmistrza Miasta) z oferentem, którego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przetargu. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

28.Informacje dotyczące umowy.

Wzór umowy z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

29. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego - Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy a także stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie  Zamówień Publicznych.  Niezależnie od tego wszyscy oferenci zostaną

niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano wraz z ceną realizacji zamówienia.

30. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

31.	Informacja o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Wykonawca może powierzyć część robót podwykonawcom nie więcej jednak niż 30% całkowitej wartości zamówienia.

W przypadku zamiaru powierzenia części robót podwykonawcom, wykonawca w ofercie wskazuje, którą część robót zamierza powierzyć podwykonawcom, wskazując zakresy robót, ich wartość i tożsamość podwykonawców. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość podwykonawców (np. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru sądowego) oraz dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy przy realizacji zamówienia o

które ubiega się wykonawca (np. oświadczenie przyszłego podwykonawcy, umowa wstępna itp.)

Powyższe dokumenty należy dołączyć do załącznika nr 8 do formularza oferty tj. wykazu osób i podmiotów, które będą realizować zamówienie lub będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia wraz i informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.

32.	Informacja o współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy przedstawić umowę (np.konsorcjum), regulującą wzajemne stosunki zobowiązaniowe stron oraz pełnomocnictwo podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców. Liderem konsorcjum powinien być jeden z konsorcjantów. W umowie konsorcjum powinny być wskazane strony umowy z podaniem firm (nazw) w pełnym brzmieniu, form organizacyjnoprawnych, wskazane rejestry lub ewidencje działalności gospodarczej, w których konsorcjanci są wpisani oraz adresy ich siedzib. Umowa musi obowiązkowo wskazywać cel gospodarczy, do realizacji którego zostało powołane konsorcjum. Cel ten powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu zamówienia. Okres na jaki zostaje zawarta umowa konsorcjum na potrzeby udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może być krótszy od okresu realizacji zamówienia o uzyskanie którego ubiega się konsorcjum - należy uwzględnić również okres trwania gwarancji, której Wykonawca zamierza udzielić. Umowa konsorcjalna powinna zawierać zakres umocowania ,,lidera" do wykonywania

czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. podpisanie i złożenie oferty, składanie protestów i odwołań, podpisanie umowy   z    zamawiającym)   oraz   w   trakcie   wykonywania   umowy   (   np.    wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, występowanie z roszczeniem o zapłatę i przyjmowanie zapłaty). Konsorcjanci odpowiadają solidarnie przed zamawiającym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Każdy z uczestników konsorcjum zachowuje samodzielność i ocena odnośnie spełniania przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu odbywa się poprzez sprawdzanie uprawnień, doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego, sytuacji ekonomicznej i finansowej każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Każdy z partnerów konsorcjum powinien przedstawić dokumenty, których wykaz (pkt.l-12) stanowi załącznik do oferty. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum może

Nr postępowania : ZP 341 - 16 / 07

świadczyć o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

33. Inne istotne postanowienia

- Do spraw nie uregulowanych Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. nr 19 poz . 177 z 2004r. ze zm.).

- Ogłoszenie o przetargu ukazało się :

- na tablicy ogłoszeń UMiG  Piotrków  Kujawski

- na stronie internetowej  UMiG

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- wzór oferty przetargowej z załącznikami 			-	załącznik nr  1

- projekt umowy							-	załącznik nr  2

Zatwierdzam dnia 17.08.2007r.                ..............................................