URZĄD  MIASTA  I  GMINY

PIOTRKÓW  KUJAWSKI

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H    WA R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Dotycząca wykonania zadania :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach :

Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim

3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski –

Tomisławice

4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim.

5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, Św. Ducha i części ul. 1 Maja w

Piotrkowie Kujawskim

CPV:  74.23.22.00-6

– usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

ZATWIERDZIŁ :

………………………………………..

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

Piotrków  Kujawski  2007

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

Dotycząca wykonania zadania :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach :

Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim

3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski –

Tomisławice

4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim.

5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, Św. Ducha i części ul. 1 Maja w

Piotrkowie Kujawskim

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

- Adres i nazwa zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Piotrków  Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna1. Woj. Kujawsko - Pomorskie   tel 054 26 54 180, fax. 054 26 55 112.

- Tryb  udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis procedury udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Spośród złożonych ofert Zamawiający wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie kryterium oceny oferty zapisanym w pkt. 23 Specyfikacji. Umowa z oferentem, którego oferta okaże się  najkorzystniejsza i zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Miasta, zostanie podpisana przez Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku postępowania.

4.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach :

Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim

3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski –

Tomisławice

4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim.

5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, Św. Ducha i części ul. 1 Maja w

Piotrkowie Kujawskim

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów dla każdego zadania:

a)	projektu budowlanego:

- w wersji papierowej 								– 5 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

b)	kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem inwestorskim :

- w wersji papierowej 								– 2 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

c)	kosztorysu ofertowego  z przedmiarem :

- w wersji papierowej 								– 2 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

d)	projektu tymczasowej organizacji ruchu:

- w wersji papierowej 							– 5 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

e)	komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych:

- w wersji papierowej 								– 3 egz.

- w wersji elektronicznej (skan) na CD					- 1 egz.

## f) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

## zgody na realizację przedsięwzięcia ( jeśli taka decyzja jest wymagana) :

- w wersji papierowej 							– 2 egz.

g) materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

( jeśli taka decyzja jest wymagana):

- w wersji papierowej 							– 2 egz.

Opis przedmiotu:

Zadanie 1 : PROJEKT BUDOWY CHODNIKA I PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI W ULICACH : Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim.

a) ul. Wiśniowa

1.Stan istniejący

- długość – 660 mb

- szerokość pasa drogowego 11,5 – 12 mb

- szerokość jezdni 6,0 mb

- droga o nawierzchni: częściowo gruntowa, żużlowa, trylinki,

- chodniki z płytek betonowych,

-  w pasie drogi znajdują się : kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg , kabel telekomunikacyjny, linia elektroenergetyczna napowietrzna

2. Dane wyjściowe do projektowania

  - nawierzchnia ulicy – asfalt

  - chodniki :

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

- prawostronnie ( od ul. Poznańskiej do działki nr 790) z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na wjazdach 8 cm,

- lewostronnie ( od ul. Poznańskiej do ul. Kalinowej) z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na wjazdach 8 cm,

- przewidzieć odwodnienie ulicy ( od ul. Akacjowej do ul. Kalinowej)

b) ul. Pogodna

1.Stan istniejący

- długość – 450 mb

- szerokość pasa drogowego 5,0 mb plus dwie zatoczki szerokości 10mb ( długość zatoczek wliczona w długość ulicy

- droga o nawierzchni: gruntowa, częściowo żużlowa

-  w pasie drogi znajdują się : kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg , kabel telekomunikacyjny, linia elektroenergetyczna napowietrzna

2. Dane wyjściowe do projektowania

Na całej szerokości projektować jako ciąg pieszo- jezdny z kostki brukowej gr. 8 cm.

c) ul. Kalinowa

1.Stan istniejący

- długość – 170 mb

- szerokość pasa drogowego 12 mb

- droga o nawierzchni: częściowo gruntowa, żużlowa

-  w pasie drogi znajdują się : kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg , kabel telekomunikacyjny, linia elektroenergetyczna napowietrzna

2. Dane wyjściowe do projektowania

  - nawierzchnia ulicy – asfalt

  - chodniki :

- lewostronnie ( od ul. Poznańskiej do działki nr 8/7 plus wjazd )

- prawostronnie ( od ul. Poznańskiej do ul. Kalinowej)

- przewidzieć odwodnienie ulicy ( od ul. Akacjowej do ul. Kalinowej)

Wymagania dodatkowe

    - uzbrojenie pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym,

    - uwzględnić skrzyżowania z drogami gminnymi.

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

Projekt winien być podzielony na etapy :

-  Etap I -  ul. Pogodna

-  Etap II -  ul. Kalinowa

-  Etap III -  ul. Wiśniowa ( od ul. Kalinowej do Akacjowej)

-  Etap IV -  ul. Wiśniowa ( od ul. Akacjowej do ul. Wesołej)

-  Etap V -  ul. Wiśniowa ( od ul. Wesołej do ul. Poznańskiej )

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w dniu podpisania umowy.

II. Zadanie 2 : PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY DWORCOWEJ - droga  długości ok.  1500mb ( początek opracowania od stacji PKP, koniec opracowania – posterunek energetyczny).

Stan istniejący

- szerokość drogi - 4.5 do   5,0 m,

- droga o nawierzchni asfaltowej,

- stan rowów i urządzeń odwadniających : na przedmiotowej drodze nie występuje

kanalizacja sanitarna i deszczowa . występują przepusty, częściowo rowy, przebiega sieć wodociągowa oraz przyłącza, sieć telekomunikacyjna.

Dane wyjściowe do projektowania

1.	charakter robót - przebudowa

- parametry techniczne - prędkość projektowana na terenie zabudowanym - 40

km/godz

- kategoria terenu - płaski

- przekrój poprzeczny

- szerokość jezdni 5 m ( 2 x 2,5 m ) plus obustronne utwardzone pobocza + rowy

- nawierzchnia zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43 ).

- uzbrojenie przebudowywanego odcinka drogi pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym,

- uwzględnić skrzyżowania z drogami gminnymi.

- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo, przewidzieć odtworzenie rowów

- poprawa odwodnienia - przebudowa lub remont przepustów wg potrzeb

Wymagania dodatkowe

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

Projekt winien być podzielony na 3 etapy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w dniu podpisania umowy.

III. Zadanie 3 : PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 2833C PIOTRKÓW KUJAWSKI – TOMISŁAWICE – długości ok.  3,5 km (Początek opracowania od skrzyżowania z droga gminną ( ul. Dworcowa ) do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Gradowo .W zakres opracowania nie wchodzi przebudowa drogi przez tereny kolejowe).

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

Stan istniejący

szerokość drogi - od 9.0 do 12 m

droga o nawierzchni gruntowej ulepszonej kamieniem wapiennym  i gruntowej

stan rowów i urządzeń odwadniających : na przedmiotowej drodze nie występuje

kanalizacja sanitarna i deszczowa , występują przepusty, częściowo rowy, przebiega sieć

wodociągowa oraz przyłącza, sieć telekomunikacyjna.

Dane wyjściowe do projektowania

1.	charakter robót - przebudowa

- parametry techniczne - prędkość projektowana na terenie zabudowanym - 40

km/godz.

- kategoria terenu - płaski

- przekrój poprzeczny

- szerokość jezdni 5 m ( 2 x 2.5 m ) plus obustronne utwardzone pobocza + rowy

- nawierzchnia zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43 ),

- uzbrojenie przebudowywanego odcinka drogi pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym.

- uwzględnić skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi.

- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo, przewidzieć odtworzenie rowów

- poprawa odwodnienia - przebudowa lub remont przepustów wg potrzeb

Wymagania dodatkowe

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

Projekt winien być podzielony na 5 etapów.

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w dniu podpisania umowy.

IV. Zadanie 4 : PROJEKT BUDOWY CHODNIKA ULICY Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim  ( Początek opracowania od skrzyżowania z ul. Akacjową do wjazdu na  działkę nr 4)

1.Stan istniejący

Pas drogowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacjową do wjazdu na  działkę nr 4 nie posiada chodnika. Na odcinku tym nie ma kanalizacji deszczowej. Pas drogowy stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie.

- długość – ok. 370 mb

-  w pasie drogi znajdują się : kanalizacja sanitarna, wodociąg , kabel telekomunikacyjny, linia elektroenergetyczna napowietrzna

2. Dane wyjściowe do projektowania

1. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6cm , wjazdy kostki brukowej gr. 8 cm.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

2. Zaprojektować pas zieleni od strony jezdni i od strony ogrodzeń – kontynuacja istniejącego zagospodarowania

3. Przewidzieć odwodnienie ulicy – ok. 370 mb

Wymagania dodatkowe

      - uzbrojenie pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym,

      - uwzględnić skrzyżowania z drogami gminnymi.

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w dniu podpisania umowy.

V. ZADANIE V: Projekt przebudowy ulic: 11 Listopada, Św. Ducha i części ul. 1 Maja w  Piotrkowie Kujawskim

a) ul. 11 listopada

1.Stan istniejący

- długość – 170 mb

- szerokość pasa drogowego 9 – 10 mb

- szerokość jezdni 6,0 mb

- droga o nawierzchni: asfaltowa,

-  w pasie drogi znajdują się : kanalizacja deszczowa, wodociąg , kabel telekomunikacyjny, linia elektroenergetyczna napowietrzna

2. Dane wyjściowe do projektowania

  - nawierzchnia ulicy – asfalt

  - chodniki :

- prawostronnie z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na wjazdach 8 cm,

- lewostronnie ( z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na wjazdach 8 cm,

- uwzględnić skrzyżowanie z drogą wojewódzką  i drogą gminną

b) ul. Św. Ducha

1.Stan istniejący

- długość – 230 mb

- szerokość pasa drogowego 4,5 – 6,5

- szerokość jezdni 4,0 – 6,5 mb

-  na wysokości kościoła ( od ul. Mostowej ) chodnik prawostronnie , po lewej stronie ( od ul. 11 listopada ) parking na samochody osobowe do wjazdu na plebanię.

- nawierzchnia chodnika – płytki betonowe, polbruk

- parking – bloczki betonowe

- droga o nawierzchni: gruntowa,

-  w pasie drogi znajdują się : kanalizacja deszczowa, kabel telekomunikacyjny, linia elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

2. Dane wyjściowe do projektowania

1. nawierzchnia ulicy – asfalt

2. chodniki : na wysokości kościoła, działki nr 556/16 z kostko brukowej szarej gr. 6 cm

3. zatoczka z murkiem oporowym od strony dz. Nr 1283, nawierzchnia asfaltowa

4. istniejący parking – nawierzchnia asfaltowa

c) ul. 1 Maja

1.Stan istniejący

Od ul. Św. Ducha wzdłuż skweru do ul. 1 Maja nawierzchnia jezdnia asfaltowa, chodniki z płytek betonowych.

- długość ulicy – 75 mb

- szerokość pasa drogowego 4,5 – 6,5

- szerokość jezdni 4,0 – 4,5 mb

-  placyk przy skwerze przy byłej poczcie o pow. ok. 220m. kw.

na wysokości kościoła ( od ul. Mostowej ) chodnik prawostronnie , po lewej stronie ( od ul. 11 listopada ) parking na samochody osobowe do wjazdu na plebanię.

- nawierzchnia chodnika – płytki betonowe, polbruk

- parking – bloczki betonowe

- droga o nawierzchni: gruntowa,

-  w pasie drogi znajdują się : sieć wodociągowa, kabel telekomunikacyjny,

2. Dane wyjściowe do projektowania

1. nawierzchnia ulicy – asfalt

2. wymiana nawierzchni chodników na  kostkę brukową  szarą  gr. 6 cm, na wjazdach gr. 8 cm.

3. Przewidzieć odwodnienie ulicy

4. uwzględnić skrzyżowanie z drogą wojewódzką  i drogą gminną

Wymagania dodatkowe

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w dniu podpisania umowy.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne zadanie. Oferta częściowa musi obejmować całość zadania wymienionego  w pkt 4 SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie      aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Jeżeli wystąpi konieczność udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy zamawiający udzieli ich wykonawcy na warunkach określonych w ofercie zamówienia podstawowego.

12. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się :

1. Zadanie I , III , IV i V  - w terminie do 10 grudnia 2007 roku

2. Zadanie II - w terminie do 28 września 2007 roku.

13. Warunki udziału w przetargu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki:

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22  i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy – prawo zamówień publicznych, a także  posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem     zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień) usług projektowych , odpowiadających  swoim rodzajem i wartością do przedmiotu  zamówienia.

3. Dysponowanie pracownikami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, wymaganymi  przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Ocena spełnienia warunków, o których mowa wyżej dokonana zostanie przez zamawiającego w oparciu o analizę dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę .

14. Informacje  o świadczeniach , wymaganych dokumentach .

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku nr 1 do formularza oferty.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

15. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

    - Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu nr: ( 054) 2655 112. W celu potwierdzenia faksu należy przesłać oryginał pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy, 88-230 Piotrków  Kujawski, ul. Kościelna 1.

    - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami  jest :

a) Tomasz  Ciesielski , pok. Nr 6 w siedzibie zamawiającego – tel. (054) 2655 			123 wew. 17.

16. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

16a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składanych ofert.

17.Okres związania z ofertą.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Strony oferty powinny być ponumerowane. Na końcu oferty powinna znaleźć się informacja o ilości stron. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach :

Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim

3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski –

Tomisławice

4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, Św. Ducha i części ul. 1 Maja w

Piotrkowie Kujawskim

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NIŻEJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach :

Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim

3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski –

Tomisławice

4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim.

5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, Św. Ducha i części ul. 1 Maja w

Piotrkowie Kujawskim

Nie otwierać przed 20.08.2007 godz. 10.15”.

19. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 20.08.2007r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 10. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Zamawiającego.

- Wycofanie oferty.

Złożone oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie oferty winien być złożony na piśmie w kopercie z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY w miejscu i czasie opisanym w pkt.16 przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od oferenta do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania opakowania.

CZĘŚĆ III

Otwarcie i ocena ofert.

21.Otwarcie ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim ul. Kościelna 1 w sali nr 8 .Otwarcie ofert jest jawne.

22.Publiczne badanie ofert.

W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokonuje:

-sprawdzenia nienaruszalności kopert bądź opakowań z kopertami,

-zbadania czy oferty są złożone w terminie,

-wycofania ofert z napisem WYCOFANE,

-ogłoszenie kwoty przeznaczonej w budżecie na zadanie będące przedmiotem    przetargu.

-otwarcia pozostałych ofert z podaniem nazwy oferenta (firmy, nazwiska i imienia) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofercie,

-sporządzenia protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

23. Niejawne badanie ofert.

W części niejawnej przetargu Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty:

-wpłynęły od oferentów uprawnionych do występowania w przetargu,

-zostały prawidłowo podpisane,

-odpowiadają wymogom określonym w dokumentacji przetargowej,

-odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów, którzy:

-nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymogów określonych      w ustawie o zamówieniach publicznych, specyfikacji i ogłoszeniu,

-nie spełniają warunków określonych w art.22ust.1 Prawa  zamówień  publicznych,

-Zamawiający w stosunku, do którego stwierdzono, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzącego są nieprawdziwe.

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:

-jest sprzeczna z ustawą lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

-oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

24.	Opis sposobu obliczania ceny

Cenę oferty należy obliczyć i przedstawić zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca w formularzu oferty powinien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną. W formularzu oferty do ceny netto należy doliczyć należny podatek VAT.

25. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawca prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

26.Kryteria oceny złożonych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się na 100%.

Kryterium ceny oceniane będzie w oparciu o cenę zaoferowaną przez wykonawcę w formularzu oferty i obliczane wg wzoru:

Cnx 100

Pc =   ----------------

Cb

Pc - otrzymane punkty

Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb - cena badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę otrzyma 100 pkt.

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

27.Wybór oferty.

Zamawiający podpisze umowę (po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu akceptacji

Burmistrza Miasta) z oferentem, którego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przetargu. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

28.Informacje dotyczące umowy.

Wzór umowy z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

29. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego - Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy a także stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie  Zamówień Publicznych.  Niezależnie od tego wszyscy oferenci zostaną

niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano wraz z ceną realizacji zamówienia.

30. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

31.	Informacja o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Wykonawca może powierzyć część robót podwykonawcom nie więcej jednak niż 30% całkowitej wartości zamówienia.

W przypadku zamiaru powierzenia części robót podwykonawcom, wykonawca w ofercie wskazuje, którą część robót zamierza powierzyć podwykonawcom, wskazując zakresy robót, ich wartość i tożsamość podwykonawców. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość podwykonawców (np. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru sądowego) oraz dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy przy realizacji zamówienia o

które ubiega się wykonawca (np. oświadczenie przyszłego podwykonawcy, umowa wstępna itp.)

Powyższe dokumenty należy dołączyć do załącznika nr 8 do formularza oferty tj. wykazu osób i podmiotów, które będą realizować zamówienie lub będą uczestniczyć w

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

wykonywaniu zamówienia wraz i informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.

32.	Informacja o współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy przedstawić umowę (np.konsorcjum), regulującą wzajemne stosunki zobowiązaniowe stron oraz pełnomocnictwo podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców. Liderem konsorcjum powinien być jeden z konsorcjantów. W umowie konsorcjum powinny być wskazane strony umowy z podaniem firm (nazw) w pełnym brzmieniu, form organizacyjnoprawnych, wskazane rejestry lub ewidencje działalności gospodarczej, w których konsorcjanci są wpisani oraz adresy ich siedzib. Umowa musi obowiązkowo wskazywać cel gospodarczy, do realizacji którego zostało powołane konsorcjum. Cel ten powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu zamówienia. Okres na jaki zostaje zawarta umowa konsorcjum na potrzeby udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może być krótszy od okresu realizacji zamówienia o uzyskanie którego ubiega się konsorcjum - należy uwzględnić również okres trwania gwarancji, której Wykonawca zamierza udzielić. Umowa konsorcjalna powinna zawierać zakres umocowania ,,lidera" do wykonywania

czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. podpisanie i złożenie oferty, składanie protestów i odwołań, podpisanie umowy   z    zamawiającym)   oraz   w   trakcie   wykonywania   umowy   (   np.    wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, występowanie z roszczeniem o zapłatę i przyjmowanie zapłaty). Konsorcjanci odpowiadają solidarnie przed zamawiającym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Każdy z uczestników konsorcjum zachowuje samodzielność i ocena odnośnie spełniania przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu odbywa się poprzez sprawdzanie uprawnień, doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego, sytuacji ekonomicznej i finansowej każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Każdy z partnerów konsorcjum powinien przedstawić dokumenty, których wykaz (pkt.l-12) stanowi załącznik do oferty. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum może

świadczyć o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

33. Inne istotne postanowienia

- Do spraw nie uregulowanych Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. nr 19 poz . 177 z 2004r. ze zm.).

- Ogłoszenie o przetargu ukazało się :

- na tablicy ogłoszeń UMiG  Piotrków  Kujawski

- na stronie internetowej  UMiG

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- wzór oferty przetargowej z załącznikami 			-	załącznik nr  1

Nr postępowania : ZP 341 - 12 / 07

- projekt umowy							-	załącznik nr  2

- kserokopia mapy z zakresem opracowania zadania nr 1 -	załącznik nr  3

- kserokopia mapy z zakresem opracowania zadania nr 2	-	załącznik nr  4

- kserokopia mapy z zakresem opracowania zadania nr 3	-	załącznik nr  5

- kserokopia mapy z zakresem opracowania zadania nr 4	-	załącznik nr  6

- kserokopia mapy z zakresem opracowania zadania nr 5	-	załącznik nr  7

Zatwierdzam dnia 09.08.2007r.                ..............................................