Zamawiający :

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

88 - 230 Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 - art. 39-46 (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

Dotycząca wykonania zadania :

Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo -  II etap

CPV 45.23.31.40-2 - 	Roboty drogowe

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2016 roku pod Nr: 35397  – 2016 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl

ZATWIERDZIŁ :

………………………………………..

Nr postępowania : ZP.271.3.2016.TC

Piotrków  Kujawski  2016

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na wykonanie zadania pod nazwą:

Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

CPV 45.23.31.40-2 - 	Roboty drogowe

Zamawiający:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, tel. 054 2655 123, faks 054 2655 112, e-mail: zpos@piotrkowkujawski.pl, adres strony internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl.

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap od km 1+350do km 2+350.

Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. :

- JEZDNIA

- Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 25 cm.. Kategoria gruntu I – IV – jezdnia poszerzenia

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – jezdnia poszerzenia.

- Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości  po zagęszczeniu 17 cm – jezdnia poszerzenia

- Podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – jezdnia poszerzenia

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym  łamanym 0 31,5 mm, grubość warstwy 10 cm.

- Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm.

- Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi.

II.  ZJAZDY

  - Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm

  - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

  - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

  - Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

  - Podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

- POBOCZA

    - Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu I-IV – nowe pobocza

    - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi

    - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV – nowe pobocza

    - Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna  o grubość po zagęszczeniu 10 cm – nowe pobocza

    - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0 – 31,5 mm, grubość warstwy średnia 5 cm – wyrównanie istniejących poboczy

- ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

      - Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna, skar, grubość namułu 20 cm.

      - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

      - Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu

      - Zapewnienie obsługi    geodezyjnej  oraz wykonanie   inwentaryzacji   geodezyjnej   powykonawczej

- WYKONANIE PRZEPUSTÓW

      - Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład

      - Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o średnicy 80 cm

      - Wywiezienie gruzu spryzmowanego  samochodami samowyładowczymi

      - Przepusty rurowe  - ławy fundamentowe

      - Przepusty rurowe – rury betonowe średnicy 80 cm.

      - Przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm.

      - Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu

      - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi , grunty sypkie kat. I-III. Wskaźnik zagęszczenia Js= 1,00

      - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

      - Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 63 mm - warstwa dolna o grubości  po zagęszczeniu 17 cm – jezdnia

      - Podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm - warstwa górna o grubości  po zagęszczeniu 8 cm – jezdnia

      - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości  po zagęszczeniu 10 cm – pobocza

UWAGA:

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ –

wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie

niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

2.2. Uwagi końcowe

1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i  polskimi normami.

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.

3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączony przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

2.3..  Okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosił będzie  tyle miesięcy ile wybrany wykonawca wskaże w złożonej ofercie, nie mniej jednak niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2.4. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.

2.5. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2016 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli         przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie       zamówienia;

4.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku                   z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa                w art. 24 ust. 1 ustawy.

4.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie dróg, na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto.

- Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i dowodów  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b)  siwz.

c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału                      w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje:

-  Kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej, które pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b  siwz.

e) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej                i finansowej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokumentu wymienionego w pkt. 5.7 lit. b

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                               w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił.

5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy złożą niżej wymienione dokumenty.

5.1. Celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2 do siwz.

5.2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca załączy do oferty:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.3. Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit. b) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika  nr 5  do siwz

b) dowody dotyczące wykonania co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie dróg, na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto, określające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami tymi będą poświadczenia podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, a gdy z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym wykonawca nie może uzyskać takiego poświadczenia- inne dokumenty.

5.4. Celem potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit.c) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem  informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do siwz

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, wg załącznika nr 7 do siwz

5.5. Jeżeli Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobami innych podmiotów, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

5.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów.

5.7. Celem potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej                i finansowej, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit. e) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2 do siwz.

b) Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

5.8.2. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

5.8.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie  dokumenty                               i oświadczenia, o  których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz, składa każdy                                   z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Pozostałe dokumenty, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik                       w imieniu całego konsorcjum.

5.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

5.9.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                                i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5.10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.10.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do siwz

5.11. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność   z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

5.11.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5.5 niniejszej siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.11.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości.

5.11.3. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski.

5.12. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w siwz, spowoduje  wykluczenie   Wykonawcy z  postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

5.12.1. Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomoctnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomoctnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać  spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.12.2. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- Pisemnej

- Fax

- Elektronicznej : e-mail  zpos@piotrkowkujawski.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie lub fax  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

a) Tomasz  Ciesielski lub Mariusz Pikuła, pok. Nr 2 w siedzibie zamawiającego – tel.

(054) 2655 123 wew. 14.

6.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl/ bądź uzyskać od Zamawiającego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

7.  Wymagania dotyczące wadium:

7.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

7.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na: Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć                      do oferty.

7.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                                o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie  nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną  za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

7.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia                             21.04.2016 r. do godz. 10:00.

7.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie   zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy.

7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez  Zamawiającego.

7.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                     za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

8. Termin związania ofertą:

8.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.						           8.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.     8.3.Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu   związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 181 ust.6 ustawy Pzp).

9. Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1. Wykonawcy są zobowiązani przygotować pisemną ofertę w języku polskim o treści odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami, nie łamiącej uczciwej konkurencji, w tym nie zawierającej rażąco niskiej ceny. Oferta powinna być sporządzona czytelnie.

9.2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane siwz i wynikające z zawartości formularza oferty;

9.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y  upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

9.4. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

9.5.  Oferta powinna zawierać  informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów.

9.6. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać tę część w ofercie.

9.7. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, zobowiązany jest w ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej zasadzie oraz zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.8. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ oraz dowód wniesienia wadium i załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz urządzeń równoważnych przyjętych przez Wykonawcę do wyceny.

9.9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym mowa w pkt.5, ppkt 5.7. niniejszej siwz.

9.10. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, należy do oferty załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu poświadczonego notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność  przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa.

9.11. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem   odrzucenia.

9.12. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

9.13. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający   przypadkowe zdekompletowanie.

9.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę kopii, z zastrzeżeniem pkt. 9.9., 9.10. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

9.15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

9.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Zastrzeżone informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ -  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

10. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.

Na kopercie należy umieścić napis jak niżej oraz podać nazwę i adres Wykonawcy:

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

„ Oferta na przetarg nieograniczony na: Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap.

Nie otwierać przed terminem składania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1 – ( pokój nr 12 sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.04.2016 r. do godz. 10:00.

11.2. Wykonawca może, przed  upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać  ofertę.

11.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu     przewidzianego  na wniesienie protestu.                                                                                          11.4. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina   dostarczenia     oferty do siedziby Zamawiającego.                                                                                                     11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2016 r. o godz. 1015   w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej ( sala  nr 8 ). Otwarcie ofert jest jawne.

11.6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                     11.7.  Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwę oferenta, a także informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaracji  i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

12.1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z  formularzem ofertowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

12.2. Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą w PLN .

13.  Kryteria  wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.

- Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) Cena – 97%,

2) okres udzielonej gwarancji – 3 %

- Maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma Wykonawca proponujący najniższą cenę brutto zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn		Cn- najniższa zaoferowana cena, Co- cena rozpatrywanej oferty,

C =    -------- x 97	    C- ilość punktów którą otrzyma badana oferta.

Co

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa.

- Maksymalną ilość punktów za okres udzielonej gwarancji otrzyma Wykonawca proponujący najdłuższy okres  gwarancji (min. okres gwarancji wynosi 24 m-ce). Punkty będą liczone wg następujących zasad::

Za udzielenie gwarancji na okres od 24 do 29 m-cy  -  1 pkt

Za udzielenie gwarancji na okres od 30 do 35 m-cy  -  2 pkt

Za udzielenie gwarancji na okres  36 m-cy i dłużej  -    3 pkt

- Oferta, która przedstawia maksymalną sumę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

14. Tryb oceny ofert.

14.1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej treści,

2) Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp,

3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

14.3. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy”

2) Zamawiający odrzuca ofertę:

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.4. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie.

1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2) Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

14.5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

14.6. Wykluczenie Wykonawcy.

1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24. ust. 1. i 2 ustawy Pzp,

2) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

14.7. Odrzucenie oferty.

1) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp,

2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.8. Unieważnienie postępowania.

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp,

3) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

b) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

14.9. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania.

1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ,

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o której mowa w pkt. 14.9.3 lit. a niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy,

6) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w BZP.

14.10. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

15. Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze    oferty w celu  zawarcia umowy.

15.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

15.2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                      o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem,  albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.3. Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w ppkt. 15.2, jeżeli w postępowaniu  o udzieleniu     zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

15.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

16. Okoliczności, przy zaistnieniu których możliwa jest zmiana umowy.

16.1.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:

- wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.

-  zawieszenia robót przez zamawiającego

-  działania siły wyższej,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

i) dopuszcza się możliwość powierzenia części robót podwykonawcy pomimo braku wskazania podwykonawstwa w treści złożonej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

Zgodę taką wykonawca może otrzymać, jeśli wystąpi do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie części robót podwykonawcy.

Do wniosku wykonawca załączy projekt umowy z podwykonawcą (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane  podwykonawcy oraz  zestawienie rzeczowo-finansowe wskazujące zakres robót jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku z załącznikami może wyrazić zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcy lub jej odmówić bez podania uzasadnienia.

Zmiana zakresu podwykonywanych robót może być uznana za nieistotną zmianę umowy w sprawie zamówienia, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

16.2. Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 16.1 lit. a, c i h wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego.

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

16.3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 16 ppkt 16.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie

7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16.4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 16 ppkt 16.1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

17.  Informacja o podwykonawcach.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy i projektu zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

a)nie spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, terminów płatności, terminu wykonania zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.9 niniejszego rozdziału.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, 
w terminie określonym w ust.3, uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. a i b.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, 
w terminie określonym w ust.6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub dostawy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego, wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od zamawiającego o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dokonuje ich pisemnego zgłoszenia.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. Zamawiający zastrzega, aby umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami były zawarte na warunkach nie gorszych dla zamawiającego od tych które zostały ustalone w SIWZ i na zasadach określonych jak wyżej, w szczególności dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, terminów płatności, terminów wykonania zamówienia.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

21. Zamawiający żąda, aby Wykonawca podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust.1, wykonawca obowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

23.W sprawach podwykonawstwa stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907. ze zm.), w szczególności art. 9b, art. 36 ust. 2 pkt 10-12, art. 36a i 36b, art. 143a- 143d.

18.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

  - Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na: Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia,

4.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń, powinny być one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.

5.  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o  których mowa             w art. 67. ust. 1 pkt. 6 i 7.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% zamówienia podstawowego w granicach drogi gminnej Połajewo- Złotowo.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

21.  Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

22. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego.

Poczta elektroniczna:zpos@piotrkowkujawski.pl

Strona internetowa: www.bip.piotrkowkujawski.pl ; www.piotrkowkujawski.pl.

24.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

Termin płatności za wykonanie zadania –  30 dni od daty przedłożenia faktury.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Płatności za fakturę dokonane zostaną  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

25. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

26. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu                           o zamówienie publiczne.

27.  Wzór umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do  podpisania umowy             na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej siwz.

28. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 a ustawy Pzp.

29.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy- Pzp „Środki ochrony prawnej”.

30. Inne istotne postanowienia

1. Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

2. Ogłoszenie o przetargu ukazało się :

- na tablicy ogłoszeń UMiG  Piotrków  Kujawski

- na stronie internetowej  UmiG: www.bip.piotrkowkujawski.pl

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych.

31.  Załączniki do niniejszej specyfikacji.

1) Załącznik nr 1 – wzór dokumentu „Oferta przetargowa“

2) Załącznik nr 2 - wzór dokumentu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych”

3)  Załącznik nr 3 – wzór dokumentu „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

4) Załącznik nr 4 – wzór dokumentu „Umowa”

5) Załącznik nr 5- wzór dokumentu „Wykaz  robót budowlanych”

6)  Załącznik nr 6 – wzór dokumentu „Wykaz osób”

7) Załącznik nr 7 –„Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia”

8)Załącznik nr 8 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - oświadczenie

- Załącznik nr 9 - Wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Skan mapy z zaznaczonym zakresem

Zatwierdzam dnia : 06.04.2016 r.                ..............................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

( pieczątka firmowa wykonawcy )	………..………………dnia ……………………

OFERTA

MIASTO I GMINA

PIOTRKÓW KUJAWSKI

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap kierujemy do Zamawiającego następującą ofertę:

1.	Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za
cenę ryczałtową:

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(Słownie:...............................................................................…………………………………)

2.Oświadczamy, iż na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy: ……  miesięcznej gwarancji.

3. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.  Warunki płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury.

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do

przygotowania oferty a także akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od  dnia  otwarcia ofert.

8.	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie* / przy pomocy podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: …………………………………………………………………………..….*

9.	Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami SIWZ (Dokumenty wymagane od Wykonawców).

..............................................	        ......................................................................... miejscowość, data                                          pieczątki i podpisy upoważnionych

Załączniki do oferty:

1. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

5. Wykaz robót  ( załącznik nr 5 do SIWZ)

6. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).

7. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (załącznik nr 7 do SIWZ).

8. Dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone

9. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - oświadczenie ( załącznik nr 8 )

10. Wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych ( załącznik nr 9 )

11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

14. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

15. Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

.............................. dnia ..............................		..................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Załącznik nr 2 do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy )

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

###### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap, niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej 
ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 do SIWZ

..............................................

Pieczęć  Wykonawcy

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP

do zam. publ. pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164):

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

- Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

...............................................

miejscowość, data

...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Załącznik nr  4 do SIWZ( projekt umowy)

UMOWA Nr

zawarta w dniu ...............2015 roku w Piotrkowie Kujawskim pomiędzy Miastem i Gminą  Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, reprezentowaną przez Burmistrza mgr Sławomira Henryka Boguckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Jolanty Zalesińskiej, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

firmą:

z siedzibą:

zwaną dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż wyłonił WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętym na korzyść WYKONAWCY dnia ............... oraz że uzyskał wymagane pozwolenia warunkujące rozpoczęcie i prowadzenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz nie są mu znane żadne okoliczności, mogące stanowić przeszkodę dla zawarcia niniejszej umowy.

  - WYKONAWCA oświadcza, iż w okresie po złożeniu oferty nie zaszły jakiekolwiek okoliczności, które wyłączałyby możność wykonywania przez niego niniejszej umowy, jak też że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, egzekucyjne lub likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Prace stanowiące przedmiot umowy (zwane w umowie także: robotami budowlanymi, robotami lub pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, działem II SIWZ( opis przedmiotu zamówienia)  oraz przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym a także uzyskanymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

  - WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa. Strony ustalają, że WYKONAWCA może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie WYKONAWCY. Umowa zawierana przez WYKONAWCĘ z podwykonawcą powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót podwykonawcy, jednakże nie może nastąpić później niż określony w niniejszej umowie odbiór końcowy wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.

  - Każde odstępstwo od projektów lub decyzji o pozwoleniu na budowę, wymienionych w pkt 1.4 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli odstępstwo takie prowadzi do zmiany warunków realizacji lub opisu Projektu wskazanego w pkt 1.3, zgoda taka może zostać wyrażona po zmianie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z Instytucją Wdrażającą.

§2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

  - WYKONAWCA jest zobowiązany

- rozpocząć roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie do 14 (słownie: czternastu ) dni od daty podpisania umowy,

- Roboty wykonane zostaną w terminie zgodnym z przyjętym i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Harmonogram o którym mowa w pkt  2 zostanie opracowany przez Wykonawcę robót i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 5  dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- zakończyć realizację wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie do 31.08.2016 roku

- Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu terenu budowy;

- zwiększenia zakresu robót, w zakresie zaakceptowanym uprzednio przez ZAMAWIAJĄCEGO;

- działania siły wyższej,

- nakazu lub zakazu organów administracji publicznej uniemożliwiających prowadzenie robót, w każdym przypadku - o czas uzasadniony trwaniem powyższych przeszkód lub odrębnie obustronnie ustalony czas trwania robót.

Zmiana terminu zakończenia wykonania robót budowlanych z innych przyczyn niż wymienione powyżej może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla zmiany umowy.

  - WYKONAWCA winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu umowy oraz niezwłocznie pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO, o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu robót zgodnie z harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych robót –ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. WYKONAWCA jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania umowy i dotrzymania terminów zakończenia robót albo terminów poszczególnych etapów ich wykonywania. W przypadku bezskuteczności podjętych przez WYKONAWCĘ środków zaradczych w ciągu dziesięciu dni roboczych po otrzymaniu przez WYKONAWCĘ pisemnego wezwania, ZAMAWIAJĄCY ma prawo, wedle swojego wyboru:

- zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko WYKONAWCY innemu podmiotowi w celu usunięcia skutków opóźnienia,

- jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót

powierzonych WYKONAWCY,

- przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami WYKONAWCY znajdujących się na placu budowy w celu zakończenia realizacji robót na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy czym rozliczenie tych materiałów i obiektów nastąpi po zakończeniu wykonania umowy.

Powyższe nie wyłącza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej umowy na okoliczność opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu umowy.

§3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w pkt 1.4 oraz uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji, dokonał wizji lokalnej w Obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy, zbadał teren budowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, odpowiednio, co do ich zupełności, prawidłowości lub stanu,

jak też potwierdza iż uwzględnił ww. czynniki w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej umowy.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową oraz z dokumentacją projektową dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz polskimi normami i przepisami, przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia, ochronę środowiska, ochronę dóbr kultury, racjonalne wykorzystanie energii, gazu, wody i pozostałych mediów, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

  - Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych. WYKONAWCA obowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich dla wykonania prac z użyciem tych materiałów. Koszty transportu materiałów ponosić będzie WYKONAWCA.

  - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 14 (słownie: czternastu ) dni od daty podpisania umowy,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zapewnienia jakości;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, w tym wykonania ogrodzenia tego terenu, uwzględniającego specyfikę Obiektu oraz jego otoczenia oraz pieczy nad tym terenem;

- zapewnienia stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

- przestrzegania terminów zakończenia poszczególnych etapów robót i terminu zakończenia robót, wykonania dokumentacji powykonawczej i rozruchu technologicznego, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

- każdorazowego, niezwłocznego zawiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji technicznej, na podstawie których są prowadzone roboty;

- każdorazowego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- informowania ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania

- organizacji na swój koszt zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn i urządzeń do i z placu budowy; WYKONAWCY nie przysługuje prawo do samowolnego zajmowania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac stanowiących przedmiot umowy;

- urządzenia zaplecza budowy

- ponoszenia opłat niezbędnych do prowadzenia robót i prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania robót wraz ze znajdującymi się na tym terenie obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego, w okresie wykonywania umowy;

- zabezpieczenia, na swój koszt, robót oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu;

- informowania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- pokrycia kosztów dostawy mediów niezbędnych dla wykonywania robót przez WYKONAWCĘ lub związanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazań odpowiednich liczników albo kalkulacji ZAMAWIAJĄCEGO, gdyby montaż takich liczników nie był możliwy;

- utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót przez czas ich prowadzenia; w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY;

- przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

    - przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i instrukcji,

    - stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, szczególnie jeśli są to roboty niebezpieczne,

    - kierowania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu,

    - posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie , odpowiednimi dla wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie osób posiadających odpowiednie uprawnienia,

    - przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-ruchowej,

    - wyposażenia pracowników we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej posiadające odpowiednie atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami,

    - zapewnienie stałego specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych,

    - szkolenia pracowników w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, (instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe),

    - zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym wymagane przy pracy na czynnej stacji uzdatniania wody,

    - wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk pracy, na których wykonywane są roboty oraz własnych magazynów i zaplecz socjalnych,

- zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów wytworzonych przez WYKONAWCĘ w związku z wykonywaniem umowy,

w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę;

- pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, zapewnienia dokonania wymaganych przepisami sprawdzeń obiektów, instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru; w ramach obsługi geodezyjnej: wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy obiektów liniowych wraz z

niwelowaniem roboczych punktów wysokościowych, geodezyjna obsługa obiektów,

wytyczenie terenu budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi.

- zgłoszenia wykonanych prac do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU podczas czynności odbioru robót kompletu atestów i świadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 1  egzemplarza dokumentacji powykonawczej w formie tekstowej i 1 w formie elektronicznej na nośniku  CD/DVD oraz protokołów wymaganych kontroli lub sprawdzeń, w terminie 5 ( pięciu) dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zakończeniu robót;

- zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń w terminie 10 dni od upływu terminu zakończenia robót, jak też likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem ich usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę;

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji

  - WYKONAWCA zobowiązuje się nadto do bieżącego współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM przy sporządzaniu raportów, sprawozdań, zestawień i innych dokumentów wymaganych w procesie sprawozdawczości Projektu wymienionego w § 1 umowy, w terminach umożliwiających dokonanie terminowych, poprawnych rozliczeń Projektu, określonych w umowie o dofinansowanie tego projektu lub na każde wezwanie Instytucji biorących udział we wdrażaniu

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza iż:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem i urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony WYKONAWCY w wykonaniu robót przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie;

- podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów o których mowa w art. 26 ust. 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie nie ponosi winy;.

- postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia wykonania części robót określonemu podwykonawcy;

  - WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego wydania ZAMAWIAJĄCEMU, ponosić będzie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie

  - WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub którym powierza wykonanie umowy, praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

§5

UBEZPIECZENIE

  - WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem co najmniej: spowodowanie przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na majątku osób trzecich, odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia.

§6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie:

- protokolarne przekazanie terenu robót WYKONAWCY w terminie do 14 dni od podpisania umowy

- przekazanie dokumentacji projektowej i dokumentacji budowy,

- wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników WYKONAWCY;

- zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy w granicach umocowania określonego przepisami ustawy– Prawo budowlane;

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, bądź zanikających zgodnie z postanowieniami umowy,

- dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót;

- koordynacja ewentualnych prac wykonywanych przez innych wykonawców, w sposób zapewniający ciągłość i niekolizyjność robót.

§7

NADZÓR I KONTROLA

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren robót w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

  - Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także dokumentacją wymienioną w §1 pkt.1.4 niniejszej umowy.

  - ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z placu robót każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§8

PRZEDSTAWICIELE STRON

  - Obowiązki pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO nad wykonywaniem prac stanowiących przedmiot umowy - pełnić będzie wskazany Inspektor Nadzoru

  - Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie 
………………………………., tel……………………………, e-mail …………………….

  - Kierownikiem budowy stanowiącej przedmiot umowy będzie .............................................., tel. …………………, e-mail ……………….  .

  - W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy, robót bądź inspektora nadzoru należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy.

  - Zmiana osób wskazanych przez WYKONAWCĘ może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy.

  - Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.

§9

ODBIORY ROBÓT PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

  - Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.

  - WYKONAWCA będzie powiadamiał inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających wpisem do dziennika budowy. W razie niedopełnienia tego warunku, WYKONAWCA zobowiązany będzie, na własny koszt, odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

  - Inspektor nadzoru dokonywać będzie odbioru robót w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od przyjęcia zawiadomienia.

§10

ODBIORY CZĘŚCIOWE, ODBIÓR KOŃCOWY ORAZ PRZEGLĄD POGWARANCYJNY

  - Odbiór częściowy robót stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

- WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy, co potwierdzi inspektor nadzoru

- ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

- WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj.:

- oryginał dziennika budowy;

- dokumentację powykonawczą, jeżeli będzie wymagana ze względu na przedmiot odbioru;

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

- z czynności odbioru spisany zostanie każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ew. terminy do usunięcia stwierdzonych wad,

- protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o obmiary wykonane na podstawie uzgodnionych przez inspektora nadzoru obmiarów w kosztorysie ofertowym –wykonawczym,

- obustronnie podpisany protokół będzie stanowić podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury częściowej przez WYKONAWCĘ.

- w odbiorze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO uczestniczyć będą:

- Koordynatorem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie prac stanowiących przedmiot umowy, p.  ………………………..

- Wykonawca kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego

- Kierownik Budowy  p. .............................. –....................,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru,

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo wyznaczyć terminy na ich usunięcie warunkując dokonanie odbioru ich terminowym usunięciem,

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiekt lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - odstąpić od umowy,

  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.

  - Odbiór końcowy robót oraz odbiór końcowy wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

- WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy,

- ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden ) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

- WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio:

- oryginał dziennika/ów budowy;

- dokumentację powykonawczą;

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

  - Przegląd pogwarancyjny nastąpi nie później niż na 14 dni przed upływem okresu gwarancji określonego w niniejszej umowie.

§11

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie WYKONAWCY złożonej w przetargu nieograniczonym – znak: ……………………………, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

  - Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt.11.1 umowy, należne WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi:

Cena ofertowa brutto ...........................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................……………………………………)

Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak : ……………………………….

Wynagrodzenie obejmuje obowiązujący podatek VAT który może ulec zmianie w  przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych działem III SIWZ, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  - Faktura winna być wystawione na Zamawiającego tj.: Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, NIP 889-14-61-384.

  - Płatność wynagrodzenia wskazanego w pkt 11.2 umowy nastąpi na konto Wykonawcy nr: …………………….. w terminie  30 (słownie: trzydziestu) dni od daty wystawienia faktury VAT

  - Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony umowy protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

  - Dopuszcza się częściowe fakturowanie, po częściowym wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

  - W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawców Zamawiający może wymagać aby wykonawca wystawił pierwszą fakturę częściową po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego od 20% do 25%  przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji. Dopuszcza się również wystawienia w/w faktury po wykonaniu od 20 do 25% zamówienia na wniosek Wykonawcy.

  - Następną fakturę częściową wykonawca może wystawić po wykonaniu:

a) ok.70 % przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji

  - Faktura końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

  - Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W razie powierzenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót objętych umową innym podmiotom (podwykonawcy, następnym podwykonawcom) płatność tytułem drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi po przedstawieniu przez WYKONAWCĘ dowodu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

  - ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać płatność wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych aprobat, atestów lub dokumentów powoływanych w niniejszej umowie, związanych z wbudowanymi materiałami lub robotami.

  - W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności.

§12

ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:

- wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.

-  zawieszenia robót przez zamawiającego

-  działania siły wyższej,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

i) dopuszcza się możliwość powierzenia części robót podwykonawcy pomimo braku wskazania podwykonawstwa w treści złożonej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

Zgodę taką wykonawca może otrzymać, jeśli wystąpi do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie części robót podwykonawcy.

Do wniosku wykonawca załączy projekt umowy z podwykonawcą (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane  podwykonawcy oraz  zestawienie rzeczowo-finansowe wskazujące zakres robót jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku z załącznikami może wyrazić zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcy lub jej odmówić bez podania uzasadnienia.

Zmiana zakresu podwykonywanych robót może być uznana za nieistotną zmianę umowy w sprawie zamówienia, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2. Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 1 lit. a, c i h wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego.

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

PODWYKONASTWO

Informacja o podwykonawcach.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy i projektu zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

a)nie spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, terminów płatności, terminu wykonania zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.9 niniejszego rozdziału.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, 
w terminie określonym w ust.3, uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. a i b.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, 
w terminie określonym w ust.6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub dostawy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego, wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od zamawiającego o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dokonuje ich pisemnego zgłoszenia.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. Zamawiający zastrzega, aby umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami były zawarte na warunkach nie gorszych dla zamawiającego od tych które zostały ustalone w SIWZ i na zasadach określonych jak wyżej, w szczególności dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, terminów płatności, terminów wykonania zamówienia.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

21. Zamawiający żąda, aby Wykonawca podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

23.W sprawach podwykonawstwa stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907. ze zm.), w szczególności art. 9b, art. 36 ust. 2 pkt 10-12, art. 36a i 36b, art. 143a- 143d.

§14

ZAKAZ CESJI

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie

§15

GWARANCJA JAKOŚCI

  - WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na prace stanowiące przedmiot umowy: ……. miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia

następnego po  podpisaniu protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych przedmiotem umowy przez obie strony umowy.

  - WYKONAWCA udziela rękojmi za wady robót na okres …… miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych przedmiotem umowy przez obie strony umowy.

  - WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy.

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji i rękojmi przy sprzedaży.

  - W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Usunięcie wad i usterek polegać będzie na wymianie rzeczy na nową, wolną od wad i usterek, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi na piśmie zgodę na usunięcie wad i usterek poprzez naprawę rzeczy. §3 pkt 3.3. stosuje się odpowiednio.

  - W razie niespełnienia warunku określonego w pkt.13.5, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

  - Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji 
po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.

  - WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych prac, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

§16

SIŁA WYŻSZA

16.1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.

16.2 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.

16.3 Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§ 17

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - WYKONAWCA oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę ……………… (słownie: ……………. ) w formie ………………

  - Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy.

§18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

18.1 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności, gdy:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 3 (słownie: trzy) dni,

- WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru,

- WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od inspektora nadzoru,

- likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

- jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu zakończenia robót ponad 7 (słownie: siedem) dni od daty umownego ich zakończenia określonej w §2 pkt.2.1 ppkt 2 lub 3 umowy,

- w przypadku określonym w pkt 6 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.

W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

18.2 WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru.

18.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie.

18.4 W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:

1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń.

  - WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

  - WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada,

  - WYKONAWCA niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§19

KARY UMOWNE

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za przekroczenie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy

określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji umowy lub zakończenia inwestycji po terminie wskazanym w ofercie - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2 - za każdy dzień zwłoki

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi -  w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2 - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia.

  - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY następujące kary umowne

- za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent)  wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2.,

- za przekroczenie terminu na dokonanie odbioru - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego §11 pkt.11.2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia.

  - .Wykonawca   upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia   kar  umownych  z  wynagrodzenia o którym mowa w § 11 umowy za przedmiotu umowy

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar o których mowa w § 18  z wystawionych przez niego faktur.

§20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu obowiązkowi doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym dla danej strony uważać się będzie za skutecznie dokonane.

  - W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

  - Umowa została sporządzona w czterech  egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

WYKAZ  ROBÓT

do zam. publ. pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość kontraktu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Uwagi | Zmawiający ( nazwa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca  jest obowiązany załączyć dowód potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ  OSÓB

do zam. publ. pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Oświadczam/y,  że  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

| NAZWISKO I IMIĘ osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje ze wskazaniem czy Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował n/w osobą | STANOWISKO | UPRAWNIENIA | INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI |
| --- | --- | --- | --- |
| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * | Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia | Nr |  |
| DYSPONUĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  | Nr |  |

* niepotrzebne skreślić

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

do zam. publ. pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoby, które zostały wymienione w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia.

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 8 do SIWZ

do zam. publ. pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................,

Adres Wykonawcy ........................................................................................................,

Numer telefonu .............................................................................................................,

Numer teleksu/fax ........................................................................................................ .

# Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na  Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

oświadczam, że :

nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

5. ......................................................................................................

...................................... dnia .............................																											...................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

(należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku np. „X”)

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych do zam. publ. pn. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych przyjętych przez Wykonawcę do wyceny

| Lp. | Element Wyposażenia wg Projektu Wykonawczego i STWiOR | Typ zamiennika Opis charakterystyka – techniczna, technologiczna, hydrauliczna, konstrukcyjna i materiałowa | Producent Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………

(Podpis Wykonawcy)

............................................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Uwaga : Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.