# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ________________________________________________________

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

5

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

# 04.00.00. PODBUDOWY

## 04.01.01. Koryto wraz  z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

### 1.   WSTĘP

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru  robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w związku z przebudową ciągu pieszo-jezdnego .

### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3.

### 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Czynności objęte niniejszym SST:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót

- wykop koryta

- załadunek i odwóz urobku

- profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacją projektową spadków

- zagęszczenie

- wykonanie wymaganych badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu robót

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D -00.00.00.00. "Przepisy ogólne".

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

### 2.  MATERIAŁY

Nie występuje.

### 3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. Do wykonania robót można zastosować:

- spycharko koparki

- koparki

- samochody samowyładowcze

- walce wibracyjne

- zagęszczarki płytowe

Sprzęt  powinien  gwarantować  uzyskanie  odpowiedniej  jakości robót. Dobór sprzętu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

### 4.  TRANSPORT

Nie występuje

### 5.   WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00. szczegółową lokalizacje odcinków, na których będą prowadzone roboty podaje dokumentacja projektowa.

### 5.1. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Obsługa geodezyjna powinna wyznaczyć wszystkie przejścia urządzeń obcych w poprzek wykonywanego koryta. W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Właściciela danego medium.

### 5.2. Profilowanie podłoża

Przed profilowaniem dna koryta należy sprawdzić czy istniejące rzędne  terenu  umożliwiają uzyskanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z dokumentacją projektową.  Zaleca  się  aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy  warunek  nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca powinien spulchnić podłoże  na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt  spełniający  wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości  koniecznej  do  uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić  warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1.03. Jeżeli  rzędne  podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania  dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić dla uzyskania wymaganej wartości Is. Profilowanie podłoża polega na nadaniu mu spadków podłużnych i poprzecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa.

### 5.3. Zagęszczenie podłoża

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy przystąpić do jego dogęszczania.  Zagęszczanie  należy  kontrolować  wg  normalnej  próby Proctora  przeprowadzonej  zgodnie  z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wartość wskaźnika  zagęszczenia do głębokości 20 cm winna wynosić Is=1.03. W jeżeli w podłożu występuje grunt gruboziarnisty. Kontrolę zagęszczenia podłoża należy  oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 Zał. B. Minimalny pierwotny moduł odkształcenia E1  ( 60 MPa a wtórny  E2  ( 120 MPa. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać  2.2.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od  wilgotności optymalnej. Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać w gruntach niespoistych (2%

### 5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże  uległo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

### 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00.

Równość  podłużną profilowanego  i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-ro metrową łatą co 20 m na każdym pasie ruchu. Równości  poprzeczną mierzyć należy jak wyżej 1 raz na 100 m. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

Spadki  poprzeczne  należy  mierzyć  co najmniej co 100 m. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5%. Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków.

Rzędne wysokościowe należy sprawdzać co 100 m. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm

Szerokość  koryta należy sprawdzać co 100 m.  Nie może  się ona różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej nie więcej niż ±5 cm. Należy  mierzyć  co  100 m

Wskaźnik  zagęszczenia  i  wilgotność  gruntu należy kontrolować 1 raz na dziennej działce roboczej. Wymagania podano w punkcie 5.3.

### 7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. Obmiar  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża dokonuje się na budowie w [m2]. Ilość - wg pozycji w „ślepego kosztorysu”.

### 8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu,  jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych  przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

Odbiór  wyprofilowania i zagęszczenia podłoża dokonywany jest na zasadach  odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być  przeprowadzony w czasie  umożliwiającym  wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania  postępu  robót. Odbioru  dokonuje Kierownik Projektu na podstawie  raportów  Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających  badań  i  pomiarów oraz oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania  robót poprawkowych lub poleci powtórzenie  robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione  Wykonawca wykona na własny koszt w  terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

### 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w SST D-00.00.00. Zakres płatności za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót

- profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacją projektową spadków

- zagęszczenie

- wykonanie wymaganych badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu robót

### 10. NORMY I PRZEPISY

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.

BN-68-8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-70/8931-05 - Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.