K O S Z T O R Y S     O f e r t o w y

Przebudowa  drogi gminnej  nr 2833 C

Piotrków Kujawski  -  Tomisławice

E T A P  I

Odcinek  od  km  2+300  do  km   3+311

| Lp | SST | O p i s r o b ó t | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV – 45113000-2 I. Roboty przygotowawcze |
| 1 |  | Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym | km | 1,011 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne frezowanie nawierz -chni bitumicznej, (wcięcia), na zimno z zagospodarowaniem des -truktu na placu budowy (pobocza), głębokość frezowania 3 cm | M2 | 23 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne karczowanie zakrzaczeń w pasie drogowym wraz z odwozem poza teren budowy i utylizacją | ha | 0,152 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne podkrzesanie drzew w pasie drogowym dla zachowania skrajni wraz z odwozem gałęzi poza teren budowy i utylizacją | Szt. | 44 |  |  |
| CPV – 45111000-8 II. Roboty ziemne |
| 1 |  | Koryto wykonane pod zjazdy indywidualne w gruncie kat. III na głębokość 10 cm wraz z odwozem nadmiaru poza teren budowy | M2 | 672,9 |  |  |
| 2 |  | Wykopy liniowe w gr. Kat. III, w obrębie przepustów pod zjazdy indywidualne | M3 | 10,8 |  |  |
| 3 |  | Zasypanie wykopów liniowych gruntem przepuszcalnym, w obrę - bie przepustów wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami | M3 | 4,0 |  |  |
| 4 |  | Wykonanie poboczy gruntowych z ziemi odspojonej i dowiezionej z ukopu w gruncie ka. III, przy głębokości uzupełnienia do 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | M3 | 141 |  |  |
| 5 |  | Profilowanie i zagęszczenie (na czysto) skarp i dna rowu wraz z pozyskaniem gruntu na pobocza ziemne (10-20 cm) i odwozem nadmiaru poza teren budowy w gruncie kat. III | M2 | 3.437 |  |  |
| 6 |  | Odtworzenie skarp i dna rowu na głębokość do 20 cm z zagospodaro waniem gruntu na pobocza ziemne i odwozem nadmiaru poza teren budowy w gruncie kat. III | M | 550 |  |  |
| CPV – 45233320-8 III. Podbudowa |
| 1 |  | Wyrównanie ubytków podbudowy tłuczniowej kruszywem wapiennym | M3 | 52,5 |  |  |
| 2 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, średnio twar- dego, układanej na całej szerokości przy pomocy mechanicznej rozkła darki, stabilizowanego mechanicz -nie, grubość warstwy po zagęszcz -eniu 8-12 cm, średnio 10 cm | M2 | 5.155,8 |  |  |
| 3 |  | Umocnienie poboczy kruszywem wapiennym, grub. w-wy po zagęszczeniu 7 cm | M2 | 1.408,5 |  |  |
| CPV – 45233220-7 IV. Nawierzchnia |
| 1 |  | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II, grubości 4 cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 10-15 ton z wytwórni na budowę | M2 | 4.292 |  |  |
| 2 |  | Skropienie warstwy podbudowy (przed w-wą ścieralną) emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | M2 | 4.292 |  |  |
| 3 |  | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II, grubości 3 cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 10-15 ton z wytwórni na budowę | M2 | 4.191 |  |  |
| CPV – 45232130-2 V. Odwodnienie – przepusty |
| 1 |  | Wykonanie przepustu pod zjazda mi z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej | M | 22,5 |  |  |
| 2 |  | Ścianki czołowe przepustu poprzecznego z rur betonowych o średnicy 40 cm wykonane z betonu b-15 | Szt. | 6 |  |  |
| CPV – 45233140-2 VI. Zjazdy |
| A | Zjazdy indywidualne |
| 1 |  | Podbudowa z kruszywa wapiennego, w-wa grubości 20 cm po zagęszczeniu | M2 | 672,9 |  |  |
| 2 |  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II, w-wa grubości 3 cm | M2 | 593,2 |  |  |
| CPV – 45233290-8 VII. Oznakowanie pionowe |
| 1 |  | Słupki do znaków, stalowe, ocynkowane, średnicy 70 mm | Szt. | 11 |  |  |
| 2 |  | Znaki drogowe trójkątne, prostokątne i kwadratowe, stalowe ocynkowane, foliowane, odblaskowe, średniej wielkości | Szt. | 5 |  |  |
| 3 |  | Znaki drogowe okrągłe, stalowe ocynkowane, foliowane, odblaskowe, średniej wielkości | Szt. | 1 |  |  |
| 4 |  | Znaki drogowe prostokątne, stalo we ocynkowane, foliowane, odblas kowe o powierzchni ponad 0,3 m2 | Szt. | 3 |  |  |
| R a z e m |  |
| V a t % |  |
| O g ó ł e m |  |
| Słownie: |

Data

O p r a c o w a ł

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Przebudowa  drogi  gminnej nr 2833 C

## Piotrków Kujawski  -  Tomisławice

## Miasto  i  Gmina  Piotrków Kujawski

#### E T A P   I

## Odcinek  od  km  2+300  do  km  3+311

| CPV-45113000-2 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  1,011

Km  -  2+300  -  3+311    L  =  1,011 km

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, (wcięcia),  na zimno z zagospodarowaniem destruktu na placu budowy (pobocza),

głębokość frezowania 3 cm

M2  -  23

Km  3+311           F  =  (5,00+10,00+8,00)  x  1,00   =     23,0 m2

- Mechaniczne karczowanie zakrzaczeń w pasie drogowym wraz z odwozem poza teren budowy i utylizacją

Ha  -  0,152

Strona prawa

Km  2+800      F  =  125,00  x  2,00  x 0,0001         =    0,0250 ha

Km  3+000      F  =  120,00  x  2,00  x 0,0001         =    0,0240 ha

Strona lewa

Km  2+400      F  =   80,00  x  2,00  x 0,0001         =    0,0160 ha

Km  2+600      F  =  140,00  x  2,00  x 0,0001        =    0,0280 ha

Km  2+660      F  =   80,00  x  2,00  x 0,0001         =    0,0160 ha

Km  3+000      F  =  215,00  x  2,00  x 0,0001        =    0,0430 ha

===================

0,11520 ha

- Mechaniczne podkrzesanie drzew w pasie drogowym dla zachowania skrajni wraz z odwozem gałęzi poza teren budowy i utylizacją

Szt.  -  44

Strona prawa i lewa      Km  2+300 – 3+311     Sztuk - 44

| CPV-45111000-8 | II. Roboty ziemne |
| --- | --- |

- Koryto wykonane pod zjazdy  indywidualne,  głębokość 10 cm,

w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza  teren budowy

M2  -  672,9

Wykaz zjazdów    F  =   672,9 m2

- Wykopy liniowe  w gruncie kat. III,  w obrębie przepustów pod zjazdy indywidualne

M3  -  10,8

Km 2+300 – 3+311      V   =  22,50 x 0,60  x 0,80  =  10,8 m3

- Zasypanie wykopów liniowych  gruntem przepuszczalnym w obrębie przepustów wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami

M3  -  4,0

Km 2+300  -  3+311     V   =  22,50 x 0,60 x 0,30  =  4,05 m3

- Wykonanie poboczy gruntowych z ziemi odspojonej i dowiezionej  z ukopu

w gruncie kat. III, przy głębokości uzupełnienia do 15 cm

M3  -  141

Km 2+300 – 3+311         F  =  2 [1.011,0 – (15 x 4,00 + 2 x 6,00)] x 0,50   =  939,0 m2

V  =   939,0 x 0,15  =  140,85 m3

- Profilowanie i zagęszczenie (na czysto)  skarp i dna rowu wraz z pozyskaniem gruntu na pobocza ziemne (10 – 20 cm) i odwozem nadmiaru poza teren budowyw gruncie kat. III

M2  -  3.437

Strona prawa i lewa   Km 2+300 – 3+311

F  =  2 x (0,80 + 0,40 + 0,50) x 1.011,0    =   3.437,4 m2

- Odtworzenie  skarp i dna rowu na głębokość do 20 cm  z zagospodarowaniem gruntu na pobocza ziemne  i odwozem nadmiaru poza teren budowy w gruncie kat. III

M  -  550

Strona prawa   Km 3+000 – 3+300   L  =  300,0 m

Strona lewa     Km 2+700 – 2+920   L  =  220,0 m

================

550,0 m

| CPV-45233320-8 | III. Podbudowa |
| --- | --- |

- Wyrównanie ubytków podbudowy tłuczniowej kruszywem wapiennym

M3  -  52,5

Km 2+300        V  =  5,00 x 40,00 x 0,10    =  20,0 m3

Km 3+000        V  =  5,00 x 65,00 x 0,10    =  32,5 m3

==============

52,5 m3

- Górna warstwa podbudowy na całej szerokości z kruszywa łamanego średniotwardego układanego rozkładarką stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

M2  -  5.155,8

Km  2+300 –  3+235    L  =  935,00 m

F  =  5,00  x 935,00      =     4.675,0 m2

Km  3+235 –  3+255    L  =  20,00 m

F  = 0,5( 5,00 + 5,30)  x  20,00   =        103,0 m2

Km  3+255 –  3+302    L  =  47,00 m

F  =  5,30  x 47,00      =       249,1 m2

Km  3+302 –  3+311    L  =  9,00 m

F  = 0,5( 5,30 + 23,30)  x  9,00   =       128,7 m2

====================

5.155,8 m2

- Umocnienie poboczy kruszywem wapiennym na szerokości 0,75 m

grubości 7 cm po zagęszczeniu

M2  -  1.408,5

Strona prawa i lewa

Km  2+300 –  3+311    F  =  2 x [1.011,0 – (15 x 4,00 + 2 x 6,00)] x0,75   = 1.408,5 m2

| CPV-45233220-7 | IV. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej, standard II, warstwa

po  zagęszczeniu grubości 4 cm, transport mieszanki na budowę

samochodami  samowyładowczymi 10 – 15 ton

M2  -  4.292

Km  2+300 –  3+235    L  =  935,00 m

F  =  4,10  x 935,00      =     3.833,5 m2

Km  3+235 –  3+255    L  =  20,00 m

F  = 0,5( 4,10 + 5,10)  x  20,00   =          92,0 m2

Km  3+255 –  3+302    L  =  47,00 m

F  =  5,10  x 47,00      =       239,7 m2

Km  3+302 –  3+311    L  =  9,00 m

F  = 0,5( 5,10 + 23,10)  x  9,00   =       126,9 m2

====================

4.292,1 m2

- Skropienie warstwy podbudowy (przed warstwą ścieralną) emulsją

asfaltową   w ilości 0,3 kg/m2

M2  -  4.292

Km  2+300 –  3+235    L  =  935,00 m

F  =  4,10  x 935,00      =     3.833,5 m2

Km  3+235 –  3+255    L  =  20,00 m

F  = 0,5( 4,10 + 5,10)  x  20,00   =          92,0 m2

Km  3+255 –  3+302    L  =  47,00 m

F  =  5,10  x 47,00      =       239,7 m2

Km  3+302 –  3+311    L  =  9,00 m

F  = 0,5( 5,10 + 23,10)  x  9,00   =       126,9 m2

====================

4.292,1 m2

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej, standard II, warstwa

po  zagęszczeniu grubości 3 cm, transport mieszanki na budowę

samochodami  samowyładowczymi 10 – 15 ton

4.191 m2

Km  2+300 –  3+235    L  =  935,00 m

F  =  4,00  x 935,00      =     3.740,0 m2

Km  3+235 –  3+255    L  =  20,00 m

F  = 0,5( 4,00 + 5,00)  x  20,00   =          90,0 m2

Km  3+255 –  3+302    L  =  47,00 m

F  =  5,00  x 47,00      =       235,0 m2

Km  3+302 –  3+311    L  =  9,00 m

F  = 0,5( 5,00 + 23,00)  x  9,00   =       126,0 m2

====================

4.292,1 m2

| CPV-45232130-2 | V. Odwodnienie - przepusty |
| --- | --- |

- Wykonanie przepustu pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej

m  -  22,5

Wykaz zjazdów indywidualnych   L =   22,50 m

- Ścianki czołowe przepustu poprzecznego z rur betonowych o średnicy 40 cm wykonane z betonu b-20

Szt.  -  6

Wykaz zjazdów indywidualnych    3 x  2  =  6 sztuki

| CPV-45233140-2 | VI. Zjazdy |
| --- | --- |

- Zjazdy indywidualne

- Podbudowa z kruszywa wapiennego, w-wa grubości 20 cm

po zagęszczeniu    F = 672,9 m2

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II,

w-wa grubości 3  cm   F = 593,2 m2

| CPV-45233290-8 | VII. Oznakowanie pionowe |
| --- | --- |

- Słupki do znaków, stalowe, ocynkowane średnicy 70 mm

### Szt. 11

### Stała organizacja ruchu

- Znaki drogowe odblaskowe trójkątne, prostokątne i kwadratowe, stalowe, ocynkowane foliowane średnie

### Szt.  - 5

Stała organizacja ruchu

- Znaki drogowe odblaskowe okrągłe, stalowe, ocynkowane foliowane średnie

### Szt.  - 1

Stała organizacja ruchu

- Znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3 m2 , stalowe, ocynkowane foliowane

### Szt.  -  3

Stała organizacja ruchu

O p r a c o w a ł