Załącznik nr 5 do SIWZ 	szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Część I zamówienia: Zakup Artykułów Gospodarstwa Domowego jako doposażenia do pomieszczeń WTZ.

Kody CPV:

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39713100-4 Zmywarki do naczyń

39713210-8 Pralki i suszarki

Poniżej Zamawiający podaje minimalne wymagania jaki musi spełniać oferowany sprzęt:

### a.  Piekarnik parowy

### wymiary: 59,4x59,4x56,9

### kolor frontu- srebrny stal

### klasa energetyczna A

### pojemność 72 l

### drzwi otwierane uchylnie

### sterowanie elektroniczne -  - chowane pokrętła, przyciski na froncie piekarnika

KOD CPV: 39711360-0 Piekarniki

Patelnia elektryczna- 1 szt.

Wymiary: średnica 55cm, wysokość 60mm z powłoka teflonową

### Odłączany termostat z  zasilaniem

### Pokrywa z przezroczystą szybą, izolowane uchwyty

### Moc całkowita 1,6 kW

### Napięcie 230V

### Aluminiowa

KOD CPV: 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Ekspres do kawy- 1 szt.

### Wymiary: pojemność- 1,7l; szerokość -28cm, wysokość- 38,5cm

### Moc-1500W

### Cienienie- 15bar

### Rodzaj ekspresu- automatyczny, wbudowany młynek

### Podwójny dozownik

### Sterowanie elektroniczne

### Rodzaje regulacji- ilość kawy, stopień zmielenia, temperatury

### Automatyczne przygotowanie- Cappuccino, espresso, Latte Crema

### Automatyczne czyszczenie, odkamienianie, wyłączanie

KOD CPV:39711310-5 Elektryczne zaparzacze do kawy

Kuchenka mikrofalowa- 1 szt

### Antybakteryjna powłoka z emalii ceramicznej

### System Potrójnej Dystrybucji to gwarancja równomiernej dystrybucji ciepła z trzech punktów

### Błyskawiczne rozmrożenie żywności przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wartości odżywczych.

### Moc 800W

### Pojemność- 23l

### Panel sterowania – elektroniczny

### Wymiary Szer.-48,9cm głębokość-35,5cm, wys. 27,5cm

KOD CPV: 39711362-4 Kuchenki mikrofalowe

## Podgrzewacze (termosy) – 2 szt.

### Proste w obsłudze z wytrzymałej dwuścianowej konstrukcji ze stali nierdzewnej, która jest łatwa w czyszczeniu i do napełniania. Urządzenie wykorzystywane w cateringu mobilnym. Pojemność 20l,wskaźnik poziomu wody, regulowany termostat z zabezpieczeniem przed pracą na sucho.

KOD CPV: 39221150-3 Termosy

## Lodówka szafkowa

| wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 77.2 |
| --- | --- |
| Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 411 |
| Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 236 |
| Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |

### Sterowanie elektroniczne

### Kolor stal nierdzewna

### Klasa energetyczna A++

### Zamrażalnik  umiejscowiony na dole lub  z boku

KOD CPV: 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki

## Płyta gazowa 5 palnikowa

### Pola grzewcze – 5 palnikow  w tym 1 palnik wok

### Wykonanie pola grzewczego- szklane

### Sterowanie płyty grzewczej   mechaniczne - pokrętła na płycie grzewczej

### Rodzaj rusztu żeliwny

### Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

### Wymiary 86cm x 51cm

KOD CPV: 39711420-9 Płyty grzewcze

## Zmywarka

### Wymiary (SxWxG)   60 x 85 x 62,5 cm

### Pojemność   14 kpl.

### Zużycie wody - cykl   10,5 litra

### System mycia sztućców   szuflada na sztućce

### Panel sterowania  zewnętrzny odkryty

### Sterownie elektroniczne

### Automatyczne programy zmywania

### Wyświetlacz elektroniczny

### Kolor srebrny

KOD CPV: 39713100-4 Zmywarki do naczyń

## Pralka automatyczna

### wymiary (GxSxW)   45 x 60 x 85 cm

### Pojemność   7-8 kg

### Maksymalna prędkość wirowania   1200 obr/min

### Sposób załadunku- od przodu

### Programator elektroniczny

### Klasa energetyczna A+++

### Programy prania: bawełna, bawełna - eko, ciemne materiały, codzienny, program dziecięcy, Super Eco, syntetyki, szybki 15 min, wełna

### Kolor biały lub srebrny

KOD CPV: 39713210-8 Pralki i suszarki

## Suszarka

### Wymiary (GxSxW)   63,8 x 59,6 x 85 cm

### Pojemność   8 kg

### Pompa ciepła

### Suszarka kondensacyjna

### Programator elektroniczny

### Wyświetlacz elektroniczny dotykowy

### Możliwość montażu na pralce

### Programy suszenia: bawełna, bawełna eco, ciemne materiały, delikatny, jedwab, kurtki, mix, outdoor, pościel, sport/fitness, syntetyki, wełna

KOD CPV: 39713210-8 Pralki i suszarki

- Część II zamówienia: Zakup paneli podłogowych, parapetów wewnętrznych oraz rolet okiennych wewnętrznych jako doposażenia do pomieszczeń WTZ,

Kody CPV:

44191600-1 Panele parkietowe

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

39515410-2 Rolety wewnętrzne

Poniżej Zamawiający podaje minimalne wymagania jaki musi spełniać oferowany sprzęt:

Panele podłogowe

Klasa ścieralności AC5

Grubość min. 12mm

Antypoślizgowe

Pływająca typu clic, łatwa w montażu

Imitujące drewno – np.  wiąz amaranta do uzgodnienie

Ilość- 100m2

Podkład pod panele ( pianka)  – 100m2

Listwa przypodłogowa PCV – 100m2,

Listwa progowa

### Narożniki zewnętrzne  i  wewnętrzne złączki 
KOD CPV:  44191600-1 Panele parkietowe

Parapety PCV – ilość 5szt  dł. 1,60 szer.30cm

Kolor parapetów - biały
KOD CPV:   44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

Rolety do okien

### Rolety typu dzień i noc

### Możliwość montażu bez wiercenia otworów

### Położenie mechanizmu prawe lub lewe

### Stopień zaciemnienia  nieprzejrzysta i półprzezroczysta

### Materiał tkanina poliester, linka i belka PCV

### Rozmiar  wys. 2m szer. 39-40cm – 20szt

### Wys.2m ser. 72-73 cm – 20szt.

KOD CPV:   39515410-2 Rolety wewnętrzne

- Część III zamówienia: Zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych jako doposażenia do pomieszczeń WTZ.

Kody CPV:

44511200-7 Narzędzia ogrodnicze

16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

16120000-2 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

44423200-3 Drabiny

KOD CPV: 39142000-9 Meble ogrodowe

Poniżej Zamawiający podaje minimalne wymagania jaki musi spełniać oferowany sprzęt:

## Teleskopowe elektryczne nożyce do żywopłotu

### Nożyce z przeznaczeniem do przycinania krzewów z poziomu ziemi, skonstruowane na wysięgniku

### Możliwość przycinania na odległość

### powinny zawierać regulowany uchwyt

### moc na poziomie 600-800 W

### Ze względu na przeznaczenie produkt ten powinien być stosunkowo lekki. (max.8kg)

KOD CPV: 16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

## Teleskopowa elektryczna piła do cięcia gałęzi

urządzenie o mocy 750 W, maksymalna waga powinna wynosić 5 kg, długość prowadnicy do 8’’. Zasięg urządzenia powinien oscylować w granicach 185-240 cm. Trzonek teleskopowy powinien zostać wykonany z aluminium. 
KOD CPV: 16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

## Kosa spalinowa

### zasilanie spalinowe, moc 650 W, masa produktu: max. 7 kg.  Nóż rozdrabniający zapewniający dokładność podcinania przy trudno dostępnych miejscach. Pojemność skokowa powinna wynosić ok. 24,5 m3

KOD CPV: 16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

## Rozdrabniacz spalinowy do gałęzi rębak

zasilanie spalinowe, z przeznaczeniem do rozdrabniania gałęzi o średnicy max. 12 cm oraz krzewów .  Moc silnika wynosić musi minimalnie 5 KM, pojemność silnika minimalna: 196 cm3. Wyposażony w możliwość transportowania na kołach.  Maksymalna prędkość obrotowa urządzenia powinna wynosić 3600 obrotów/minutę.  Przeznaczony do prac w ogrodzie wokół obejścia WTZ.
KOD CPV: 43312200-5 Rębarki

## Taczki lub wózek ogrodowy 2szt

### taczki o wymiarach 40cm x 60cm wys. 65 cm o pojemności 100 litrów, koło o średnicy 40 cm, z powierzchnią ocynkowaną, zapobiegającą korozji. Waga przedmiotu nie może przekraczać 15 kg, co zapewni łatwe użytkowanie

KOD CPV: 44511200-7 Narzędzia ogrodnicze

## Kosiarka spalinowa standardowa

zasilanie spalinowe, moc ok. 6 KM, szerokość koszenia: 41cm, z koszem na trawę o pojemności 55 l. Regulacja koszenia powinna mieścić się od 25 mm do 75 mm.  Stalowa obudowa zapewniająca ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kosiarka powinna zawierać napęd.
KOD CPV:  16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

## Kosiarka samojezdna z wyrzutem bocznym- traktor wielofunkcyjny

kosiarka o mocy 20 KM i pojemności 65 cm3 z automatyczną przekładnią. Maksymalna waga: 175 kg. Regulowana do 5 pozycji.  Dodatkowym wymaganiem są dwa ostrza. Wyrzut skoszonej trawy: boczny oraz tylny. Wyposażony w dodatkowe akcesoria np. możliwość odśnieżania zimą.
KOD CPV: 16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
Odkurzacz spalinowy do liści

silnik spalinowy, ssanie automatyczne. Pojemność skokowa silnika powinna wynosić 27, 6 cm3.  Moc silnika: 0,80 kW. Rozrusznik ręczny z funkcją easy start.  Na wyposażeniu sprzętu powinien być worek o pojemności min 55 litrów oraz szelki ułatwiające pracę ze sprzętem. Waga produktu nie powinna przekraczać 5 kg ze względu na komfort użytkowania. 
KOD CPV:  16160000-4  Różny sprzęt ogrodniczy

## Glebogryzarka

silnik spalinowy, sprzęt o mocy 3 KM; 2,2 kW, waga max 40 kg,  pojemność skokowa wynosząca 140 cm3,o szerokości roboczej 45 cm z możliwością regulacji do 60 cm. Atutem będzie ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę a także system antywibracyjny. 
KOD CPV: 16120000-2 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

## Jednoosiowy ciągnik z przyczepką

ciągnik o mocy 4,9 HP, pojemność silnika 212 cm3, szerokość pracy 110 cm o maksymalnej wadze 150 kg, dwa poziomy prędkości + wsteczny. Ładowność przyczepki do 400 kg z możliwością rozwinięcia prędkości do 10 km/h. Ciągnik musi być zwrotny, aby maksymalnie ułatwił pracę.
KOD CPV:  16500000-0 Przyczepy lub naczepy samo załadowcze i wyładowcze do celów rolniczych

## Grabie (12-zębowe,15-zębowe)-po3szt.

### grabie z przeznaczeniem do wygrabiania liści oraz wyrównania ziemi. Stalowa głowica zapewniająca trwałość produktu.  Długość do 160 cm.  Dodatkowym atutem będzie ich lekkość max do 1kg, tak aby ułatwić pracę.

KOD CPV: 44511341-7 Grabie

## Graczki-5szt

poręczne narzędzie ze stalową końcówką o długości minimum 160 cm
KOD CPV: 44511300-8 Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe

Małe nożyce- krótkie do ciecia krzewów i trawy 3,6V

Długość ostrza (w cm): 12

Zakres cięcia (w mm): 8

Waga (w kg): 1

Czas pracy baterii (w min): 50

Czas ładowania do 100% (w min): 18

Typ baterii litowo-jonowa

Pojemnośc akumulatora 2,5 Ah

Ładowarka i 2 baterie
KOD CPV: 16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

## Nożyce długie

### Długość ostrza (w cm): 65

### Maksymalna grubość cięcia (w mm): 18

### Waga (w kg): 5.5

### Napięcie (w V): 18

Akumulatory i ładowarka:
KOD CPV: 16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

## Drabina 3-4 stopniowa

### lekka drabina aluminiowa o 3-4 stopniach, zapewniająca stabilność.

KOD CPV: 44423200-3 Drabiny

## Pawilon ogrodowy -3 szt.

Wzmocnione namioty całoroczne, stelaż wykonany wyłącznie z z metalowych profilii wzmocnionych w częściach ruchomych, średnica profilii 30mmx30mm powinny posiadać otwory w stopkach- aby można było je przytwierdzić do podłoża. Pomalowane proszkowo odporne na korozje i warunki atmosferyczne. Dach wykonany z grubego brezentu gęstość 820D – wysoka gramatura 400g/m2 w 100% wodoodporny i zaimpregnowany, posiada rzepy w całym obwodzie do mocowania ścian. Ściany wykonane z tego samego materiału. Namioty  powinny posiadać 4 stopniową regulację. Łatwe w montażu, expresowe- montaż i demontaż  w parę minut dla 2 osób.
KOD CPV: 39142000-9 Meble ogrodowe

- Część IV zamówienia: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego jako doposażenia do pomieszczeń WTZ.

Kody CPV:

37441000-1 Sprzęt do ćwiczenia aerobiku

37441300-4 Rowery stacjonarne

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37441700-8 Piłki do ćwiczeń

Poniżej Zamawiający podaje minimalne wymagania jaki musi spełniać oferowany sprzęt:

## Bieżnia

### maksymalne obciążenie 150 kg

### moc stała silnika: 3,0 KM

### moc maksymalna silnika: 5,0 KM

### prędkość: 0,8 - 17 km/h - zmiana co 0,1 km/h + sześć przycisków do bezpośredniego wyboru prędkości

### szeroki antypoślizgowy pas bieżni - rozmiar 115 x 42 cm

### 3 zmiany kąta nachylenia bieżni: 0-15% (ustawienie manualne)

### wyświetlacz LCD: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls

### wejścia: USB, MP3

### funkcja Physical Test (FAT) – pozwala wprowadzić własne parametry: płeć, wiek, wzrost, waga

### pomiar pulsu: sensory dotykowe

### zmiana prędkości w rączkach lub z panelu głównego

### system bezpieczeństwa: klucz magnetyczny

### 12 programów treningowych

KOD CPV: 37441000-1 Sprzęt do ćwiczenia aerobiku

Rower stacjonarny

Wymiary: 92 x 42 x 139 cm (dł. x szer. x wys.)

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Optymalny wzrost użytkownika: 150-190 cm

Zasilanie sieciowe: 230 V, 50 Hz

System oporu: elektryczno-magnetyczny

Elektroniczna regulacja oporu

Ergonomiczne siodełko

### Regulacja wysokości i odległości siodełka

### Kierownica wykończona miękką, antypoślizgową pianką

### Regulacja kąta nachylenia kierownicy

### Dotykowe sensory pulsu na kierownicy

### Antypoślizgowe pedały z paskami stabilizującymi stopy podczas treningu

### Wzmocnione łożyska

### Komputer – wyświetlacz LCD , kalorie, puls, itp.

KOD CPV: 37441300-4 Rowery stacjonarne

## Rower poziomy

### Maksymalna waga użytkownika – 150kg

### Wymiary: ( L/W/H ): 133 x 62 x 95 c

### Dwa sensory dotykowe

### System napędowy: pasek rowkowany

### System hamowania: układ hamulcowy z magnesem trwałym

### Ustawienie oporu: sterowane komputerowo

### Rozpiętość obciążenia: 16 poziomów

### Rodzaj wyświetlacza: LCD

### Wskaźniki na komputerze: dystans/ czas/ prędkość / spalanie kalorii/ tętno

### Ilość programów treningowych: 19

### Pomiar tętna: sensory dotykowe dłoni

### Zasilanie: 230V, 50Hz

KOD CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

## Zestaw do ćwiczeń (wałek+uchwyty+ekspandery)  2 szt.

### Zestaw umożliwia wykonywanie treningów w każdym miejscu

### Zakres obciążenia od 5kg do 45kg

### Wykonane z naturalnego lateksu

KOD CPV: 37442700-8 wzmacniacz uchwytu

## piłeczki do ćwiczeń manualnych – 2 kompl.

### Ułatwiają rozluźnienie napięcia mięśniowego o dużej skuteczności relaksującej i terapeutycznej. Piłeczki wyposażone w małe wypustki wykonane z wytrzymałego materiału PCV, średnica 65mm

KOD CPV: 37441700-8 Piłki do ćwiczeń

- Część V zamówienia: Zakup narzędzi stolarskich jako doposażenia do pomieszczeń WTZ

Kody CPV:

42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna

42999000-5 Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym

Poniżej Zamawiający podaje minimalne wymagania jaki musi spełniać oferowany sprzęt:

Pilarka taśmowa

### Silnik 1,5 kW (2PS) S6/40% · Koła śr.=380mm z gumową okładziną, · wysokość cięcia 315mm, · szerokość cięcia360 mm, · przechylny stół żeliwny, · przykładnica równoległa, · górne i dolne, · precyzyjne prowadniki rolkowe. · elektryczny hamulec · i zabezpieczenie przed przeciążeniem · Długość piły taśmowej od 3531mm do 3581mm, · zalecana długość piły taśmowej: 3556mm

KOD CPV: 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna

WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA

### szerokość strugania 260 mm (10“) długość stołu wyrówniarki 1120 mm (44“) szerokość strugania 254 mm (10“) Wysokość strugania 4-225 mm (0,15“-8 3/4“) Max grubość zbioru 4 mm (0,2“) synchroniczna przekładnia posuwowa 6 (7.2) m/min przy 50 (60) Hz Przykładnica wyrówniarki przechylna 90°–45° Anodowana płyta prowadząca przykładnicy wyrówniarki Stoły jednocześnie podnoszone

### Wał strugarski: automatyczny 3-nożowy wałek 260 mm Automatycznie samonastawny.

KOD CPV: 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna

## Mobilne urządzenie wyciągowe +oprzyrządowanie

### SET-AF14-2: 1 SZ 401-253 Mobilne urządzenie odciągowe AF 14 1,763.00 1,763.00 3x400 V 50 Hz 1,5 KM (1,1 kW) króciec odciągu 140 mm. Rozgałęźnik DI 140 mm - DA 120 mm 167.70 167.70 i 80 mm do podłączenia węża.  I/SE - Wąż do odciągów D=120 mm wzmocniony  * ekstremalnie giętki * trudnopalny  Lej odsysający  podłogowy. Szybkozłącze proste, 120/120 mm. Obejma zaciskowa D= 120-140 mm .

KOD CPV: 42999000-5 Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym

- Część VI zamówienia: Zakup narzędzi warsztatowych jako doposażenia do pomieszczeń WTZ.

Kody CPV:

43830000-0 Urządzenia warsztatowe

42652000-1 Ręczne narzędzie elektromechaniczne

43811000-1 Szlifierki do drewna

43414000-8 Szlifierki

4330000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

42123000-7 Sprężarki

42662000-4 Sprzęt spawalniczy

39151200-7 Stoły robocze

39141100-3 Regały

## Szlifierka kątowa mała i duża

### Szlifierka duża  - moc 2600 W, prędkość obrotowa 6500/min, średnica tarczy 230- 2szt

### Szlifierka mała- moc- 1000W, średnica tarczy 125mm-2szt

### Wyposażone w liczne zabezpieczenia chroniące użytkownika

KOD CPV: 43811000-1 Szlifierki do drewna

## Wiertarki +wkrętarki

### Wkrętarkę akumulatorową bezszczotkową z udarem 18V

### Zakrętarkę udarową bezszczotkową 18V, ładowarkę wielonapięciową XR18V, 2 akumulatory 5.0Ah, mocny kufer

### Wiertarka sds pus

### Napięcie zasilania 230V

### Maksymalna moc800W

### Energia udaru2,6J

### Maksymalna liczba udarów 5500

### Typ uchwytu Sass plus

### Prędkość obrotowa 1500RPM

### Maksymalna średnica wiercenia  w drewnie 30mm

### Maksymalna średnica wiercenia w betonie 26mm

### Maksymalna średnica wiercenia w metalu 13mm

### Maksymalna średnica wiercenia  koronką 50mm

### Możliwość kucia

KOD CPV: 42652000-1 Ręczne narzędzie elektromechaniczne

## Szlifierki oscylacyjne

### Moc silnika 600W o wysokiej wydajności usuwania materiału dzięki przełożeniu przekładni, bezobsługowa przekładnia, możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego, papier ścierny mocowany urządzeniem mocującym lub na rzep, pow. szlifujaca-115x229mm, wielkość papieru 115x280 - mocowanego na rzep- 115x232mm, skok oscylacji 5,0mm, częstotliwość skoków 6000/min.

KOD CPV: 43414000-8 Szlifierki

## Młotowiertarka

### Młot udarowy do wiercenia oraz kucia podczas prac instalatorskich, posiada technologię antywibracyjną, moc znamionowa 1050W,  prędkość obr. na biegu jałowym 680/min, częstotliwość udarów  na biegu jałowym2.500/min, energia pojedynczego uderzenia (EPTA) 6,1J, zdolność wiercenia –wiertło pełne 40mm

### Zdolność wiercenia koronka 105mm, uchwyt narzędziowy SDS-Max, Wymiary ( DxSx 458X114x256mm, rodzaj udaru: elektropneumatyczny

KOD CPV: 4330000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

## Sprężarka+ osprzęt

### Sprężarka z przekładnią pasową do wymagających zastosowań, wydajność na ssaniu320l/min, wydajność na tłoczeniu 250l/min, maks. Ciśnienie 10bar, moc znamionowa 2,2KW, maksymalna prędkość obrotowa 1350/min. wielkość zbiornika min. 100l,poziom hałasu 78db, długość kabla 1,5m, wąż pneumatyczny30m, pistolet do malowania oraz pompowania kół

KOD CPV: 42123000-7 Sprężarki

## Spawarka

### Maksymalny prąd spawania to 140A w cyklu 35%. Zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego, duża rezerwa napięcia  automatyczna kontrola ciśnienia łuku, niewielka masa przy wysokiej mocy i współczynnika pracy, przewód masy 3m i przewód spawalniczy 3m, stopień ochrony IP21, klasa izolacji H, przyłbica spawalnicza samościemniająca, rękawice spawalnicze.

KOD CPV: 42662000-4 Sprzęt spawalniczy

## Stoły z imadłami

### Blat stołu wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 24mm oburzonej ocynkowana blachą 1,5mm dodatkowo wyposażone w  uchwyty narzędziowe, imadło oraz oświetlenie LED.

KOD CPV: 39151200-7 Stoły robocze

## Regał +tablica narzędziowa

### Blat stołu wykonany z wysokiej jakości płyty MDF 24mm oburzonej ocynkowana blachą 1,5mm dodatkowo wyposażone w tablicę narzędziową oraz  uchwyty narzędziowe, imadło oraz oświetlenie LED. Tablica narzedziowa wykonana z blachy 1,2mm kwadratowa 10x10 mm odstępy między otworami 38mm

KOD CPV: 39141100-3 Regały