Załącznik nr 5 do SIWZ  – opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim i Publicznej Szkole Podstawowej                       w Dębołęce w zakres której wchodzi:

- Dostawa i montaż niżej wymienionych elementów placu zabaw:

- Zestaw zabawowy – rys. 1

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary zestawu:

Przestrzeń minimalna 6,5 x 4,0 m

Maksymalna wysokość 3 m

wysokości podestu minimum 125 cm.

Wysokość swobodnego upadku minimum 1,25 m

W skład zestawy wchodzą następujące elementy:

Wieża kwadratowa z dachem – 1 szt

Wieża bez dachu – 2 szt

Zjeżdżalnia metalowa  - długość nie mniej niż  2,4 m – 1 szt

Wejście -  drabinka – 1 szt

Wejście ścianka wspinaczkowa – 1 szt

Pomost linowy – 1 szt

Trap typu koci grzbiet z liną – 1 szt

Rura strażacka – 1 szt

Przeplotnia linowa pionowa – 1 szt

Pajęczna linowa pionowa – 1 szt

Sklejka laminowana wodoodporna, drewno lite, zjeżdżalnia metalowa

Rys.1 – rysunek poglądowy

- Huśtawka Podwójna  – rys. 2

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Grupa wiekowa 3 - 14

Wysokość swobodnego upadku do 1,5 m

Przestrzeń minimalna 3,0 x 7,0 m

Maksymalna wysokość 2,7 m

Maksymalna długość 3,7m

Głębokość posadowienia do 0,6m

Belka pozioma minimum fi 120, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90mm x 90mm, zakotwione za pomocą stóp betonowanych. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej oraz specjalne zabezpieczenie w górnej części przed skręcaniem się, jedno siedzisko stalowe zabezpieczone gumą, drugie kubełkowe typu „pampers”. Jako siedzisko wyklucza się opony.

Rys.2 – rysunek poglądowy

- Huśtawka wagowa – rys. 3

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Grupa wiekowa 3 - 14

Wysokość swobodnego upadku 1,0m

Przestrzeń minimalna 2,5 x 6,0 m

Maksymalna wysokość 1,00 m

Maksymalna długość 3m

Głębokość posadowienia min. 0,6m

Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku belka z profilu stalowego. Uchwyty są malowane proszkowo. Osadzona w ziemi za pomocą betonowej stopy.

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka  o przekroju 90mm x 90mm. Łożysko i uchwyty malowane proszkowo. Siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.

Rys. 3– rysunek poglądowy

- Karuzela czteroramienna – rys. 4

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Grupa wiekowa 0 - 14

Wysokość swobodnego upadku 0,6 m

Przestrzeń minimalna 5,5m

Maksymalna wysokość 0,9 m

Średnica nie mniej niż 1,5 m

Czteroramienna, łożyskowana tocznie, bezobsługowa rurowa konstrukcja malowana proszkowo. Głębokość posadowienia min. 0,6 m za pomocą stopy betonowej. Siedziska z rury oraz tworzywa HDPE.

Rys.4– rysunek poglądowy

- Huśtawka pojedyncza  rys. 5

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Grupa wiekowa 3 - 14

Wysokość swobodnego upadku min. 1,25 m

Przestrzeń minimalna 2,2 x 7,4 m

Maksymalna wysokość 2,4 m

Belka pozioma minimum fi 100, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90mm x 90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. Jako siedzisko wyklucza się opony. Łańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny, zabezpieczony w górnej części przed skręcaniem się.

Rys.5 – rysunek poglądowy

- Ławka z oparciem - 1szt - rys. 7

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Długość – od 1,5m do 2 m,

Szerokość minimum – 0,6 m

Maksymalna wysokość 0,9 m

Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp betonowych na głębokości 0,6m. Siedzisko oraz oparcie wykonane z modrzewia syberyjskiego o grubości desek 35 mm.

Rys.6 – rysunek poglądowy

- Kosz metalowy – 1szt – rys. 8

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Wymiary minimum 0,4 x 0,4 m

Maksymalna wysokość 0,8 m

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowane w gruncie.

Rys.7– rysunek poglądowy

- Tablica informacyjna – rys. 9

Poniżej Zamawiający podaję parametry  i przybliżone wymiary:

Wymiary 1,0 x 0,4 m

Maksymalna wysokość do 2,3 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90x90 mm. Słup kotwiony   w gruncie za pomocą betonu. Do tablicy dołączony jest regulamin.

Rys.8 – rysunek poglądowy

Przedstawione rysunki ( 1- 8) są poglądowe.

- Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych:

  - powinien posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji;

  - powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

  - powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

  - powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.

  - wszystkie urządzenia powinny mieć certyfikaty bezpieczeństwa CE.

  - na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca  regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających placu zabaw, numer telefonu do  osoby lub instytucji upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych.

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE.