Załącznik nr 5 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWYY OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Poniżej zamawiający przedstawia rysunki przykładowych elementów placu zabaw oraz opisy z wskazaniem minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem niżej wymienionych elementów placu zabaw:

- Bujak sprężynowy MISIO – 1 szt.

Opis produktu

Wymiary:                                         80 x 50 cm

Powierzchnia zderzenia:               380 x 350 cm

Wysokość:                                        72cm

Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Materiał:

Sklejka – elementy wykonane są ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.

Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączonazesklejką. Śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.
Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimizaślepkami. Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach.

- Bujak sprężynowy ŻABKA – 1 szt.

Opis produktu

Wymiary: 66 x 50 cm

Powierzchnia zderzenia: 366 x 350 cm

Wysokość: 70 cm

Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Materiał:

Sklejka – elementy wykonane są ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.

Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączonazesklejką. Śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.
Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimizaślepkami. Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach.

- Bujak sprężynowy ŚLIMACZEK – 1 szt.

Opis produktu

Wymiary: 80 x 50 cm

Powierzchnia zderzenia: 380 x 350 cm

Wysokość: 75 cm

Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Materiał:

Sklejka – elementy wykonane są ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.

Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączonazesklejką. Śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.
Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimizaślepkami. Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach.

- Ścianka funkcyjna ZYGZAK– 1 szt.

Opis produktu

Zestaw ścianek funkcyjnych "ZygZag""

Podobnie jak w prawdziwym płocie, w przypadku tej jego wolno stojącej wersji ścianki funkcyjne są dostępne z obu stron i częściowo można się nimi bawić po obu stronach. Kombinacja składa się ze ścianek funkcyjnych: "Kolorowy widok”, "Auto” i "Wężowy tor dla kulek” z wieloma różnymi zachętami do zabawy. Powierzchnia: 3,00 x 1,00 m. Fundamenty: 4 sztuki. dł. 0,40 x szer. 0,40 x wys. 0,40 m. Grupa wiekowa: od 1 roku. W skład zestawu wchodzą 4 słupki ze stali szlachetnej i 3 metry bieżące węża.

- Zestaw zabawowy

Opis produktu

OPIS TECHNICZNY

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176.

długość x szerokość   337 x 241 cm

wysokość  220 cm

wysokość swobodnego upadku 60 cm

powierzchnia zderzenia 587x 541 cm

maksymalna ilość osób  8

przedział wiekowy  1 - 7

ELEMENTY SKŁADOWE

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych podkładem cynkowym i malowanych proszkowo. Urządzenie montowane bezpośrednio w stopach fundamentowych. Ślizg ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenia boczne oraz daszki urządzenia wykonane z płyty HDPE.

Podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej schody na podest h=0.6m. podest h=0.6m

W skład zestawu winny wejść niżej wymienione elementy:  tablica edukacyjna – bulaj, wieża - dach 2 spadowy h=0.6m, tablica edukacyjna – auto, ślizg h=0.6m, podest h=0.3m, tablica edukacyjna – liczydło,

tablica edukacyjna - suwak księżniczka/książe, przejście rurowe, tablica edukacyjna - suwak miś

- Bujak sprężynowy samochód cysterna

Opis produktu

SAMOCHÓD CYSTERNA

rodzaj konstrukcji - silver-sklejka

Wymiary:                                           405 x 106 cm

Powierzchnia zderzenia:                 705 x 406 cm

Wysokość:                                          175 cm

Wysokość swobodnego upadku:   175 cm

Materiał:

Sklejka – elementy wykonane są ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.

Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączonazesklejką. Śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.
Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimizaślepkami. Montaż – elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocą stalowych kotw. Kotwy wykonane są ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.

- DOMEK Z WERANDĄ

Opis produktu

DOMEK Z WERANDĄ

rodzaj konstrukcji - gold-sklejka

wymiary (silver/gold)

Wymiary:                                           225 x 125 cm

Powierzchnia zderzenia:                 525 x 425 cm

Wysokość:                                          216 cm

Wysokość swobodnego upadku:   50 cm

Materiał:

Sklejka – elementy wykonane są ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.

Konstrukcja urządzeń z drewna litego okrągłego o przekroju 120mm.Elmentydrewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.
Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimizaślepkami. Montaż – elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocą stalowych kotw. Kotwy wykonane są ze stali, czyszczone, zabezpieczone.

- Huśtawka drewniana podwójna

Opis produktu

Szerokość górnego, poziomego elementu konstrukcji – 2,5m,

Wymiary: 217 x 282 cm   217 x 332 cm  217 x 382 cm

Powierzchnia zderzenia:  734 x 280 cm   734 x 280 cm   734 x 280 cm

Wysokość:   228 cm

Wysokość swobodnego upadku: 122 cm

Huśtawka wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego o przekroju 12 cm, poddanemu procesowi suszenia i impregnowania w IV klasie metodą próżniowo-ciśnieniową.

Montaż – elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocą stalowych kotw. Kotwy wykonane są ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.

- Tunel ośmiornica

Opis produktu

"Tunel ośmiornica"

Bardzo sprawny system rozwijania i składania. Tunele rozwijają się automatycznie do całej długości, a po szybkim złożeniu - na płasko - są łatwe do przechowywania. Połączenia z środkową częścią na rzepy skracają czas rozkładania i składania do absolutnego minimum. Siatki okienne wpuszczają światło do labiryntu. Zestaw składa się z 2 tuneli 1 m długości, 2 tuneli 2 m długości i 1 części środkowej z 4 wejściami i otworem na górze. 5-częściowy. Materiał: 100 % poliester. Średnica tunelu: 60 cm.

- Żagiel przeciwsłoneczny  450x450 cm

Opis produktu

Żagiel przeciwsłoneczny w kolorze piaskowy beż o wymiarach 450x450cm. Zacieniona powierzchnia: ok. 16 m2. Odporny na działanie promieni słonecznych (filtr ochronny +50), a zabrudzenia zmywają się przez spłukanie wężem ogrodowym. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne imitujące splot tkaniny, obszyte wokół taśmą; przepuszczające wodę i powietrze, odporne na butwienie, strzępienie. Na podłużnych częściach min. 3 oczka z nierdzewnej, ocynkowanej stali. W zestawie: 2 konstrukcje z rurek składanych (3-częściowe, niezłożone, stalowe) do samodzielnego złożenia, 4 liny poliestrowe (2 x dł. 2,80 m, 2 x dł. 4,20 m), 4 stalowe podkładki poślizgowe do przymocowania lin, 6 śledzi”.