załącznik nr 5 do SIWZ

– opis przedmiotu zamówienia

- Elementy siłowni zewnętrznych:

- Biegacz na pylonie podwójny ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt.

- Wioślarz + jeździec na pylonie podwójny ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt.

Urządzenia siłowni zewnętrznych muszą być odporne na zmiany pogodowe i wandalizm. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia spełniały następujące wymagania:

- były przeznaczone do zamontowania w miejscach publicznych, ogólnodostępnych,

- były zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowane, galwanizowane, fosforanowane, ocynkowane,

- osłony wykonane ze stali,

- przeznaczone dla osób o wadze ciała do 150 kg,

- przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm,

- stopnice muszą być wykonane ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu,

- urządzenia muszą być wyposażone w bezobsługowe łożyska,

- urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie,

- złącza konstrukcji odporne na częste luzowanie się,

- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV,

- kolorystyka urządzeń – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,

- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur,

- każde urządzenie musi być wyposażone w instrukcję korzystania z urządzenia,

Wykonawca jest zobowiązany wszystkie urządzenia trwale przytwierdzić do podłoża,

Wszystkie zamontowane urządzenia i zestawy rekreacyjne muszą posiadać komplet

niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz

instrukcje konserwacji i użytkowania.

- Elementy placu zabaw:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia spełniały następujące wymagania:

- urządzenia placów zabaw muszą być odporne na zmiany pogodowe i wandalizm,

- wykonane z drewna sosnowego, z elementami stalowymi,

- wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: polietylen HDPE lub sklejka liściasta wodoodporna,

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe,

-elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub glazurą ochronną, przez impregnację próżniowo-ciśnieniową,

- krawędzie zaokrąglone, oszlifowane,

-elementy złączne ocynkowane, osłonięte plastikowymi korkami,

- rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające urazom,

- elementy montowane na stalowych, ocynkowanych kotwach,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany wszystkie urządzenia trwale przytwierdzić do podłoża.

Montaż urządzeń zgodnie z kartami produktów z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wszystkie zamontowane urządzenia i zestawy rekreacyjne muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa dla placów zabaw (EN 1176).

- Zestaw zabawowy ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt. składający się z niżej wymienionych elementów:

- Wieża bez dachu- 2 szt.

- pajęczyna linowa pionowa - 1 szt.

- wieża z dachem - 1 szt.

- trap typu koci grzbiet z liną - 1 szt.

- pomost linowy - 1 szt

- ślizg - 1 szt

- przeplotnia linowa - 1 szt.

- wejście drabinka linowa - 1 szt.

- wejście ścianka wspinaczkowa - 1 szt.

- rura strażacka - 1 szt.

- Huśtawka podwójna stalowa ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt. składająca się z :

- siedzisko płaskie gumowe

siedzisko gumowe z oparciem z zabezpieczeniem łańcuchowym

- Tablica /regulamin ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt.

- Ławka, drewniana, na stelażu metalowym, z oparciem ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt.

- Kosz na śmieci metalowy ( po 1 szt. dla danej miejscowości) – razem 2 szt.

III. Wyżej wymienione opisy i rysunki elementów siłowni oraz elementów placu zabaw mają charakter poglądowy  przykładowych elementów ze wskazaniem zbliżonych wymagań stawianych przez Zamawiającego.