K O S Z T O R Y S     O f e r t o w y

Remont nawierzchni chodnika wieś  W ą s e w o

E T A P    I V

Droga gminna  Wąsewo

Odcinek  od  km  0+045  do  km   0+220

Droga dojazdowa  Wąsewo

Odcinek  od  km  0+000  do  km   0+050

| Lp | SST | O p i s r o b ó t | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV – 45113000-2 I. Roboty przygotowawcze |
| 1 |  | Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym | km | 0,225 |  |  |
| 2 |  | Rozebranie krawężnika betono –wego 15 x 30 cm na podsypce cem.-piaskowej | M | 110 |  |  |
| 3 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na posypce piaskowej | M2 | 206,2 |  |  |
| 4 |  | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | Szt. | 3 |  |  |
| 5 |  | Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji | Szt. | 4 |  |  |
| CPV – 45111000-8 II. Roboty ziemne |
| 1 |  | Koryto wykonane pod zjazdy na głębokość 30 cm w gruncie kat. III | M2 | 42,5 |  |  |
| 2 |  | Koryto wykonane pod chodnik na głębokość 20 cm w gruncie kat. III | M2 | 307,5 |  |  |
| CPV – 45233161-5 III. Krawężniki, obrzeża |
| 1 |  | Ustawienie krawężnika wystającego betonowego 15 x 30 cm na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy beton. z oporem z bet. b-10 | M | 250 |  |  |
| 2 |  | Ustawienie krawężnika na wjazdach zatopionego betonowego 15 x 30 cm na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy beton. z oporem z bet. b-10 | M | 16 |  |  |
| 3 |  | Ustawienie obrzeża bet. 25 x 8 cm na podsypce cementowo-piasko wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | M | 221 |  |  |
| CPV – 45233161-5 IV. Chodniki |
| 1 |  | Podsypka piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | M2 | 307,5 |  |  |
| 2 |  | Podsypka cementowo-piaskowa pod chodnik, grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm | M2 | 307,5 |  |  |
| 3 |  | Chodnik z kostki brukowej betonowej 6 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | M2 | 307,5 |  |  |
| CPV – 45233140-2 V. Zjazdy przez chodnik |
| 1 |  | Zjazdy indywidualne przez chodnik |
| A |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni | M2 | 42,5 |  |  |
| B |  | Podsypka piaskowa, w-wa grubości 10 cm pop zagęszczeniu | M2 | 42,5 |  |  |
| C |  | Podbudowa z chudego betonu b-7,5, w-wa grubości 10 cm | M2 | 42,5 |  |  |
| D |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem | M2 | 42,5 |  |  |
| E |  | Ustawienie obrzeża bet. 20 x 6 cm na podsypce cementowo-piasko wej, spoiny wypełnione piaskiem | M | 45 |  |  |
| R a z e m |  |
| V a t % |  |
| O g ó ł e m |  |
| Słownie: |

O p r a c o w a ł

Data: