P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Zadanie: Przebudowa ulic w Piotrkowie Kujawskim

Ulica  XXX- Lecia  PRL

Odcinek  od  km  0+000  do  km  0+075

Ulica  Słoneczna

Odcinek  od  km  0+000  do  km  0+195

E T A P  I

Wspólny  Słownik  Zamówień:

Grupa  robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

Klasa  robót:   45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg,

lotnisk i kolei

Kategoria  robót: 45111000-8 Roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232000-6 Konstrukcje

Zamawiający:   Urząd  Miasta  i  Gminy    Piotrków Kujawski

Powiat  Radziejowski

Województwo Kujawsko –Pomorskie

Opracował:  Wojciech  Klatecki

Zamieszkały: Bydgoszcz, ulica  Dolina  18/23

Data  opracowania:    sierpień  2009 r.

Podpis:

# T A B E L A   P R Z E D M I A R U     R O B Ó T

###### Przebudowa ulic w Piotrkowie Kujawskim

Ulica  XXX- Lecia  PRL

Odcinek  od  km  0+000  do  km  0+075

Ulica  Słoneczna

Odcinek  od  km  0+000  do  km  0+195

E T A P  I

| Poz. | Nr CPV | Element robót |
| --- | --- | --- |
| I | 45113000-2 | Roboty przygotowawcze |
| II | 45111000-8 | Roboty ziemne |
| III | 45233320-8 | Podbudowa |
| IV | 45233220-7 | Nawierzchnia |
| V | 45233161-5 | Krawężniki, obrzeża |
| VI | 45233161-5 | Chodniki |
| VII | 45232130-2 | Odwodnienie - studzienki |
| VIII | 45233140-2 | Zjazdy |

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

###### Przebudowa ulic w Piotrkowie Kujawskim

Ulica  XXX- Lecia  PRL

Odcinek  od  km  0+000  do  km  0+075

Ulica  Słoneczna

Odcinek  od  km  0+000  do  km  0+195

E T A P   I

| CPV-45113000-2 | I. Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |

- Roboty  pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym

### Km  -  0,270

Ulica XXX-Lecia PRL       Km  0+000  -  0+075    L  =  0,075 km

Ulica  Słoneczna                 Km  0+000  -  0+195    L  =  0,195 km

======================

0,270 km

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki poza plac budowy przy głębokości frezowanie 3 cm (wcięcia)

M2  -  30

Ulica XXX-Lecia PRL       Km  0+000    F = 6,00 x 5,00          =    30,0 m2

- Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej  z odwozem materiału poza teren budowy

M  -  312

Ulica XXX-Lecia PRL       Strona prawa

Km  0+000 –  0+075                                                              L  =   79,0 m

Ulica Słoneczna

Km  0+018 –  0+070 strona P+L      L  =  2 x 54,00                        =  108,0 m

Km  0+070 –  0+195  strona L          L  =                                         =  125,0 m

=============

312,0 m

- Rozebranie obrzeża betonowego  na podsypce cementowo – piaskowej  z odwozem materiału poza teren budowy

M  -  71

Ulica XXX-Lecia PRL       Strona prawa

Km  0+000 –  0+021                                                  L  =   21,0 m

Km  0+025 –  0+075                                                  L  =   50,0 m

=============

71,0 m

- Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza teren budowy

M2  -  106,5

Ulica XXX-Lecia PRL        Strona prawa

Km 0+000  -  0+021    F  =    1,50  x  21,00                      =      31,5 m2

Km 0+025  -  0+075    F  =     1,50 x  50,00                      =      75,0 m2

======================

106,5 m2

- Rozebranie nawierzchni  z elementów betonowych (trylinka) na podsypce cementowo - piaskowej na zjazdach z  odwozem materiału poza teren budowy

M2  -  1.521

Ulica XXX-Lecia PRL

Km 0+000  -  0+075    F  =    6,00  x  75,00                      =     450,0 m2

Ulica Słoneczna

Km 0+000  -  0+060    F  =     6,40 x  60,00                      =     384,0 m2

Km 0+060  -  0+064    F  =  0,5(6,40 + 6,10) x  4,00         =      25,0 m2

Km 0+064  -  0+132    F  =     6,10 x  68,00                       =     414,8 m2

Km 0+132  -  0+170    F  =   0,5(6,10 + 8,50) x  38,00       =     277,4 m2

======================

1.521,2 m2

- Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości 10 cm z odzyskiem i odwozem materiału poza teren budowy

M2  -  194

Ulica Słoneczna

Km 0+170  -  0+195    F  =   0,5(8,50 + 6,50) x  25,00     =     193,75 m2

- Regulacja pionowa studni rewizyjnych o średnicy do 1.200 mm wraz z wewnę trzną renowacją

Szt.  -   7

Ulica XXX-Lecia PRL i Słoneczna  =  7 szt.

- Regulacja pionowa studzienek ściekowych o średnicy 500 mm wraz z wewnę trzną renowacją

Szt.  -   3

Ulica Słoneczna  =  3 szt.

- Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej

Szt.  -   2

Ulica XXX-Lecia PRL i Słoneczna  =  2 szt.

- Regulacja pionowa  zaworów wodociągowych

Szt.  -   2

Ulica XXX-Lecia PRL i Słoneczna  =  2 szt.

| CPV-45111000-8 | II. Roboty ziemne |
| --- | --- |

- Koryto wykonane  na głębokość 20 cm w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy

M2  -   220

- pod jezdnię

Ulica Słoneczna

Km  0+170  -  0+178,55  L  =  8,55 m

F = 6,80 x 8,55                                                =    58,1 m2

Km  0+178,55  -  0+195  L  =  16,45 m

F = 0,5(6,80 + 6,30) x 16,45                            =   107,75 m2

b) pod zjazdy na drogi boczne

Wykaz zjazdów na ulice boczne    F = 54,0                   =   54,0 m2

====================

219,85 m2

- Koryto wykonane ręcznie pod chodnik i zjazdy indywidualne na głębokość 10 cm w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy

M2  -   665

Zjazdy przez chodnik – ulica Słoneczna     F    =    253,0 m2

Chodnik  -  strona prawa

Ulica XXX-Lecia PRL

Km  0+000 –  0+021      F  =  2,00 x   21,00       =     42,0 m2

Km  0+025 –  0+075      F  =  2,00 x   50,00      =    100,0 m2

Ulica  Słoneczna

Km  0+020 –  0+195  L  =  175,00 – (40,00 zjazdy)

F  =  2,00 x  135,00     =    270,0 m2

===================

665,0 m2

- Wykopy jamiste o głębokości do 2,00 m pod studnie i studzienki w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu

M3  -   26,1

Ulica Słoneczna

Studnie rewizyjne

Km  0+142                          V  =   2,00 x 2,00 x  2,20    =    8,80 m3

Studzienki ściekowe

Km  0+039 – P,  Km  0+067 – P,   Km 0+132 P

Km  0+145 – P,  Km  0+186 – P,   Km 0+186 L

V  =  6 x 2,00 x 1,20 x 1,20      =  17,28 m3

===================

26,08 m3

- Wykopy liniowe o szerokości 0,60 m i głębokości do 1,00 m pod  przykanaliki

w gruncie kat. III wraz z odwozem nadmiaru gruntu

M3  -   39,6

Ulica Słoneczna

Studzienki ściekowe

Km  0+039 – P -     L  =   6,00 m,

Km  0+067 – P -     L  =  6,00 m

Km  0+132 – P -     L  = 11,0 m

Km  0+145 – P   -   L  = 13,00 m

Km  0+186 – P  -    L  = 12,00 m

Km  0+186 -  L   -   L  = 12,00 m

===================

60,00 m

V  =  0,60 x 1,10 x 60,00      =   39,6 m3

- Zasypanie wykopów jamistych o głębokości do 2,00 m pod studnie i studzienki gruntem przepuszczalnym wraz z dowozem i zagęszczeniem

M3  -   22,63

Ulica Słoneczna

Studnie rewizyjne i studzienki ściekowe

V  =  26,08 – 3,45     =  22,63 m3

- Zasypanie wykopów liniowych o głębokości do 1,00 m nad przykanalikami gruntem przepuszczalnym wraz z dowozem i zagęszczeniem

M3  -   37,72

Ulica Słoneczna - przykanaliki

V  =  39,6 – 1,88    =  37,72 m3

- Profilowanie i zagęszczenie (na czysto) obszarów zielonych w obrębie pasa drogowego

M2  -   615

Ulica XXX – Lęcia PRL

Strona prawa

Km  0+000 –  0+070      F  =  1,00 x  70,00        =     70,0 m2

Ulica Słoneczna

Strona prawa

Km  0+020 –  0+150      F  =  1,50 x  130,00       =    195,0 m2

Strona lewa

Km  0+020 –  0+195      F  =  2,00 x  175,00      =    350,0 m2

===================

615,0 m2

| CPV-45233320-8 | III. Podbudowa |
| --- | --- |

- Mechaniczne wyrównanie podłoża kruszywem łamanym średiotwardym grubości do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

M3  -   139,1

Ulica  XXX-Lecia PRL

Km  0+000  -  0+075  L  =  75,00 m

V  = 6,00 x 75,00 x 0,10                    =     45,0 m3

Ulica Słoneczna

Km  0+000  -  0+105  L  =  105,00 m

V = 6,00  x 105,00 x 0,08                 =     50,4 m3

Km  0+105  -  0+117,20   L  =  12,20 m

V = 0,5(6,00 + 6,50) x 12,20 x 0,08   =      6,1 m3

Km  0+117,20  -  0+175  L  =  57,80 m

V = 6,50 x 57,80  x 0,10                    =     37,6 m3

====================

139,1 m3

- Mechaniczne wykonanie podbudowy zasadniczej grubości  10 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 – 15 ton wraz z  zagęszczeniem

M2  -   1.499,4

Ulica  XXX-Lecia PRL

Km  0+000  -  0+075  L  =  75,00 m

F  = 6,00 x 75,00                     =     450,0 m2

Ulica Słoneczna

Km  0+000  -  0+105  L  =  105,00 m

F = 6,00  x 105,00                   =     630,0 m2

Km  0+105  -  0+117,20   L  =  12,20 m

F = 0,5(6,00 + 6,50) x 12,20    =       76,2 m2

Km  0+117,20  -  0+170  L  =  52,80 m

F = 6,50 x 52,80                      =     343,2 m2

====================

1.499,4 m2

- Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średniotwardego warstwa dolna grubości  15 cm  wraz z  zagęszczeniem

M2  -   158,4

Ulica Słoneczna

Km  0+170  -  0+178,55  L  =  8,55 m

F = 6,50  x  8,55                                               =       55,6 m2

Km  0+178,55  -  0+195   L  =  16,45 m

F = 0,5(6,50 + 6,00) x 16,45                             =      102,8 m2

====================

158,4 m2

- Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średniotwardego warstwa górna grubości  5 cm  wraz z  zagęszczeniem

M2  -   158,4

Ulica Słoneczna

Km  0+170  -  0+178,55  L  =  8,55 m

F = 6,50  x  8,55                                               =       55,6 m2

Km  0+178,55  -  0+195   L  =  16,45 m

F = 0,5(6,50 + 6,00) x 16,45                             =      102,8 m2

====================

158,4 m2

| CPV-45233220-7 | IV. Nawierzchnia |
| --- | --- |

- Mechaniczne skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

M2  -   1.531,9

Ulica  XXX-Lecia PRL

Km  0+000  -  0+075  L  =  75,00 m

F  = 6,00 x 75,00                     =     450,0 m2

Ulica Słoneczna

Km  0+000  -  0+105  L  =  105,00 m

F = 6,00  x 105,00                   =     630,0 m2

Km  0+105  -  0+117,20   L  =  12,20 m

F = 0,5(6,00 + 6,50) x 12,20    =       76,2 m2

Km  0+117,20  -  0+175  L  =  57,80 m

F = 6,50 x 57,80                      =     375,7 m2

====================

1.531,9 m2

- Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej grubości  6 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton wraz z  zagęszczeniem

M2  -   1.531,9

Ulica  XXX-Lecia PRL

Km  0+000  -  0+075  L  =  75,00 m

F  = 6,00 x 75,00                     =     450,0 m2

Ulica Słoneczna

Km  0+000  -  0+105  L  =  105,00 m

F = 6,00  x 105,00                   =     630,0 m2

Km  0+105  -  0+117,20   L  =  12,20 m

F = 0,5(6,00 + 6,50) x 12,20    =       76,2 m2

Km  0+117,20  -  0+175  L  =  57,80 m

F = 6,50 x 57,80                      =     375,7 m2

====================

1.531,9 m2

- Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej grubości  4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton wraz z  zagęszczeniem

M2  -   158,4

Ulica Słoneczna

Km  0+170  -  0+178,55  L  =  8,55 m

F = 6,50  x  8,55                                               =       55,6 m2

Km  0+178,55  -  0+195   L  =  16,45 m

V = 0,5(6,50 + 6,00) x 16,45                             =      102,8 m2

====================

158,4 m2

- Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej (przed warstwą ścieralną) emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

M2  -   1.658

Ulica  XXX-Lecia PRL

Km  0+000  -  0+075  L  =  75,00 m

F  = 6,00 x 75,00                                           =     450,0 m2

Ulica Słoneczna

Km  0+000  -  0+105  L  =  105,00 m

F = 6,00  x 105,00                                         =     630,0 m2

Km  0+105  -  0+117,20   L  =  12,20 m

F = 0,5(6,00 + 6,50) x 12,20                           =       76,2 m2

Km  0+117,20  -  0+178  L  =  61,35 m

F = 6,50 x 61,35                                             =     398,8 m2

Km  0+178,55  -  0+195   L  =  16,45 m

F = 0,5(6,50 + 6,00) x 16,45                             =    102,8 m2

====================

1.657,8 m2

- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej grubości  4 cm z betonu asfaltowego z transportem samochodami samowyładowczymi 10 –15 ton wraz z  zagęszczeniem

M2  -   1.658

Ulica  XXX-Lecia PRL

Km  0+000  -  0+075  L  =  75,00 m

F  = 6,00 x 75,00                                           =     450,0 m2

Ulica Słoneczna

Km  0+000  -  0+105  L  =  105,00 m

F = 6,00  x 105,00                                         =     630,0 m2

Km  0+105  -  0+117,20   L  =  12,20 m

F = 0,5(6,00 + 6,50) x 12,20                           =       76,2 m2

Km  0+117,20  -  0+178  L  =  61,35 m

F = 6,50 x 61,35                                             =     398,8 m2

Km  0+178,55  -  0+195   L  =  16,45 m

F = 0,5(6,50 + 6,00) x 16,45                             =    102,8 m2

====================

1.657,8 m2

| CPV-45233161-5 | V. Krawężniki i obrzeża |
| --- | --- |

- Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm wystającego na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu b-20.

M  -   406

Ulica XXX-Lecia PRL       Strona prawa

Km  0+000 –  0+075                                                              L  =     81,0 m

Ulica Słoneczna

Km  0+010 –  0+195 strona prawa   L  = 185,00 – 17,00            L   =  168,0 m

Km  0+015 –  0+195 strona lewa      L  = 180,00 – 23,00            L   =  157,0 m

=============

406,0 m

- Ustawienie krawężnika wtopionego betonowego 15 x 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej  z betonu b-15.

M  -   40

Ulica Słoneczna

strona prawa   L  =  17,00  m

strona lewa     L  =  23,00  m

===================

40,0 m

- Ustawienie obrzeża betonowego 25 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

M  -   225

Ulica XXX-Lecia PRL  -  strona prawa

Km  0+000 –  0+075    L  =  75,00  – 5,00   =   70,0 m

Ulica Słoneczna

strona prawa

Km  0+010 –  0+195                    L    =  185,0 m

strona lewa

Km  0+015 –  0+055                     L    =   40,0 m

===================

225,0 m

| CPV-45233161-5 | VI. Chodniki |
| --- | --- |

- Podsypka piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

M2  -   412

Chodnik  -  strona prawa

Ulica XXX-Lecia PRL

Km  0+000 –  0+021      F  =  2,00 x   21,00       =     42,0 m2

Km  0+025 –  0+075      F  =  2,00 x   50,00      =    100,0 m2

Ulica  Słoneczna

Km  0+020 –  0+195  L  =  175,00 – (40,00 zjazdy) = 135,0 m

F  =  2,00 x  135,00     =    270,0 m2

===================

412,0 m2

- Podsypka cementowo-piaskowa pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

M2  -   412

Chodnik  -  strona prawa

Ulica XXX-Lecia PRL

Km  0+000 –  0+021      F  =  2,00 x   21,00       =     42,0 m2

Km  0+025 –  0+075      F  =  2,00 x   50,00      =    100,0 m2

Ulica  Słoneczna

Km  0+020 –  0+195  L  =  175,00 – (40,00 zjazdy) = 135,0 m

F  =  2,00 x  135,00     =    270,0 m2

===================

412,0 m2

- Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem

M2  -   412

Chodnik  -  strona prawa

Ulica XXX-Lecia PRL

Km  0+000 –  0+021      F  =  2,00 x   21,00       =     42,0 m2

Km  0+025 –  0+075      F  =  2,00 x   50,00      =    100,0 m2

Ulica  Słoneczna

Km  0+020 –  0+195  L  =  175,00 – (40,00 zjazdy) = 135,0 m

F  =  2,00 x  135,00     =    270,0 m2

===================

412,0 m2

- Przełożenie istniejącej trylinki na podsypce  cementowo-piaskowa na placu postojowym ulicy XXX – Lecia PRL dla zachowania spadków poprzecznych i podłużnych z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem

M2  -   187,5

Ulica XXX Lecia PRL   Km 0+000 – 0+075

F = 2,50 x 75,0 = 187,5 m2

| CPV-45232130-2 | VII. Odwodnienie - studzienki |
| --- | --- |

- Studnie rewizyjne z rur betonowych o średnicy 1200 mm na kolektorze, przelotowe głębokości  2,00 m  wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu b-10

szt  -   1

Ulica Słoneczna

Studnie rewizyjne

Km  0+142 – szt 1

- Studzienki ściekowe z rur betonowych o średnicy 500 mm  głębokości  2,00 m z osadnikiem  wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu b-10

szt  -   6

Ulica Słoneczna

Studzienki ściekowe

Km  0+039 – P – szt. 1

Km  0+067 – P -  szt. 1

Km  0+132 – P -   szt. 1

Km  0+145 – P -   szt. 1

Km  0+186 – P  -  szt. 1

Km  0+186 -  L   - szt. 1

===================

6 sztuk

- Przykanaliki z rur PVC o średnicy 200m wraz z wykonaniem ławy żwirowej

M - 70

Ulica Słoneczna

Studzienki ściekowe

Km  0+039 – P -     L  =   6,00 m,

Km  0+067 – P -     L  =  6,00 m

Km  0+132 – P -     L  = 11,0 m

Km  0+145 – P   -   L  = 13,00 m

Km  0+186 – P  -    L  = 12,00 m

Km  0+186 -  L   -   L  = 12,00 m

===================

70,0 m

| CPV-45233140-2 | VIII. Zjazdy |
| --- | --- |

- Zjazdy publiczne

Wykaz zjazdów publicznych

- Podbudowa z kruszywa łamanego sredniotwardego grubości 20 cm po zagęszczeniu

F  =   54,0  m2

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard II, grubości 4 cm po zagęszczeniu z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 ton

F  =   54,0  m2

- Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu b-20

L  =   25,00 m

- Zjazdy indywidualne przez chodnik

Wykaz zjazdów indywidualnych

- Podbudowa z  betonu b-7,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu

F  =    253,0 m2

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem

F  =    253,0 m2

- Obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową

L  =    72 m

U W A G A:

Rzędne projektowane z projektu wykonawczego należy podnieść o 1 cm.

##### O p r a c o w a ł