OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

PIOTRKÓW  KUJAWSKI

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H    WA R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Dotycząca wykonania zadania :

ZAKUP BOJOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

CPV 34.14.42.10

ZATWIERDZIŁ :

Prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Piotrkowie Kujawskim

Jacek Nowacki

………………………………………..

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

Piotrków  Kujawski  2008

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

Dotycząca wykonania zadania :

ZAKUP BOJOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

- ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Ochotnicza Straż  Pożarna, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Strażacka 2

Tel/ fax 054 2654 127 lub tel. 054 2655 123, fax 054 2655 112

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

3. OPIS PROCEDURY ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Spośród złożonych ofert Zamawiający wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie kryterium oceny oferty zapisanym w pkt. 23 Specyfikacji. Umowa z oferentem, którego oferta okaże się  najkorzystniejsza i zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Miasta, zostanie podpisana przez Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku postępowania.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-ekologicznego (gaśniczego) z napędem 4x4 PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/1600-1.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.14.42.10

## OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-ekologicznego (gaśniczego) z napędem 4 x 4 PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/1600-1.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.14.42.10

Specyfikacja techniczna dla średniego samochodu ratowniczo-ekologicznego (gaśniczy) z napędem 4 x 4 PN-EN 184–1 M-2-6-2500-8/1600-1 - wymagane parametry techniczno-użytkowe:

#### I. Podwozie z kabiną

1.Parametry nie określone w poniższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „Wymaganiami Ogólnymi dla Samochodów Ratowniczo-Gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002”

2.Pojazd musi spełniać „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo gaśniczych KG PSP-CNBOP-czerwiec 2002” w zakresie „II. Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, załoga 1 + 5, pojemność zbiornika na wodę 2500 dm3”.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

3.Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać certyfikat zgodności lub dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej w dniu odbioru samochodu.

4.Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.  Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2008. Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 14 000 kg.

5.Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze:

- akustyczne elektryczne, mające umożliwiać podawanie komunikatów słownych z kabiny pojazdu bez względu na to, w jakiej pozycji pracy pojazd będzie się znajdował,

- pojedyncze lampy stroboskopowe niebieskie 2 szt. na dachu kabiny pojazdu oraz pojedyncze lampy stroboskopowe niebieskie z tyłu pojazdu,

- dodatkowe dwie stroboskopowe lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu.

6.Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy załączyć do oferty. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.

Podwozie pojazdu wyposażone w:

- silnik i podwozie pojazdu od jednego producenta,

- synchronizowaną skrzynią biegów,

- napęd 4 x 4 uterenowiony, który ma posiadać  możliwość przekazywania napędu na wszystkie koła oraz blokady mechanizmów różnicowych między kołowych i między mostowych,  możliwość odłączania przedniego mostu

- przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym

- ogumienie uniwersalne, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe),

- układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system przeciwblokujący ABS,

- możliwość podłączenie zewnętrznego źródła układu pneumatycznego (szybkozłącze)

- układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym,

- zaczep holowniczy służący do holowania pojazdu,

- konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta

- należy podać zastosowane rozwiązania wzmocnień.

- silnik z zapłonem samoczynnym spełniającym normy Euro 4, bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w celu spełnienia norm czystości spalin o mocy nie mniej 250 KM.

7.Kabina:

- czterodrzwiowa, jednomodułowa,

- zapewniająca dostęp do silnika,

- o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia,

- powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

Wyposażenie kabiny:

- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz tłumieniem drgać,

- cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- instalacja dostosowana do podłączenia radiotelefonu przewożonego Motorola,

- instalacja elektryczna do ładowarek latarek 12V,

- wtyczka i gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

8. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację  świetlną  i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

9. Pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością przewożenia na pojeździe.

10. Pojazd wyposażony w podgrzewane elektrycznie lusterka.

11. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200mm. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

II. Zabudowa pożarnicza

1.Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.

2.Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu zgodnie z Tablicą nr 1 „ II Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego załoga 1 + 5, pojemność zbiornika na wodę 2500 dm3”. Zainstalowanie dodatkowych półek lub szuflad (np. dodatkowa półka nad autopompy do pompy pływającej „Niagara”).

3.Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz.

4.Przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewożonym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.

5. Autopompa dwuzakresowa o parametrach min. 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i 250 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiającym:

- regulację ciśnienia pracy,

- dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%.

- w przedziale autopompy zastosowań niezależny układ ogrzewania.

5.1Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu.

Wydajność działka powinna być dobrana w taki sposób, aby nie była większa od wydajności nominalnej pompy zasilającej działko.

- wydajność działka: min 800 do 1600 dm3/min.

6.Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu.

System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny).

7.Zbiornik wody o pojemności 2500 dm3 wykonany z materiału odpornego na korozją, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny; nadciśnienie testowe 20 kPa.

8.Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody.

9.Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 6 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

10.Dach zabudowany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu pojazdu skrzynia aluminiowa. Na dachu pojazdu zamontowane lampy halogenowe oświetlające teren wokół pojazdu.

11.Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompę

III. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na samochód i występujące w nim wyposażenie 24-miesięcznej gwarancji oraz zapewni bezpłatny serwis w okresie jej obowiązywania, zgodnie z warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej, stanowiącej integralną część umowy – Załącznik Nr 3.

IV. Do samochodu Wykonawca zobowiąże się dołączyć:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu,

b) kartę pojazdu,

c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,

d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,

e) kopię certyfikatu zgodności wystawionego przez CNBOP.

V. W okresie gwarancji naprawa samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym. Naprawy będą wykonywane w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie faxu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

5. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki:

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22  i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy – prawo zamówień publicznych, a także  posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat tj. 2006-2007 ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień w każdym roku, odpowiadających swoim rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia.

3. Zapewnią 24 miesięczny okres gwarancji.

4. Zapewnią odpłatny serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez

okres minimum 10 lat od daty dostawy samochodu.

5. Załączenie wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych w SIWZ

6. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

7. Posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem publicznym.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt.5 SIWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą  oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt.6 SIWZ.

b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:

Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnych warunków.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

6. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

A. Ustawowe oraz dodatkowe dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 maja 2006 r. Nr 87, poz. 605).

1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

3. Aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z w/w dokumentu ma wynikać status prawny lub forma prawna Wykonawcy, profil działania, który musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki cywilnej i zaświadczenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej każdego uczestnika spółki. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, przez każdego partnera konsorcjum odrębnie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

7. Koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

8. Polisa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni przed zawarciem umowy z Zamawiającym przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wykaz wykonanych dostaw z ostatnich dwóch lat tj. 2006-2007 ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień w każdym roku, odpowiadających swoim rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na oferowany samochód.

12. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego oraz dostawę części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy samochodu.

13. Certyfikat zgodności wystawiony przez CNBOP na kompletne samochody oraz kopie dopuszczeń do stosowania na poszczególne wyposażenie – wymóg przedstawienia aktualnych certyfikatów CNBOP (bądź innej notyfikowanej jednostki upoważnionej do wystawiania takich dopuszczeń) dotyczy wyposażenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55 poz. 362).

Dokument ten może być dostarczony najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

14. Deklaracja zgodności z norm_ PN-EN 184–1 M-2-6-2500-8/1600-1.

15. Świadectwo homologacji typu na oferowane samochody.

16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty określone w pkt 3-6 składa zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

B. Wynikające z SIWZ

1. Druk „OFERTA” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Oświadczenie, że Wykonawcy znana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i po zapoznaniu się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.

Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może za żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzone i podpisane przez tłumacza przysięgłego.

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

KRYTERIA - ZNACZENIE KRYTERIUM

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się na 100%.

Kryterium ceny oceniane będzie w oparciu o cenę zaoferowaną przez wykonawcę w formularzu oferty i obliczane wg wzoru:

Cnx 100

Pc =   ----------------

Cb

Pc - otrzymane punkty

Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb - cena badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę otrzyma 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1). Odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień  publicznych.

2). Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.

3). Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny brutto i terminu dostawy – uzyskała największą ilość

punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I WYBORU OFERT

Wadium.

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

• pieniężnej,

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

• gwarancjach ubezpieczeniowych,

• gwarancjach bankowych,

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem „Wadium – ZAKUP BOJOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM”.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Środki winny wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna powinien być załączony do oferty lub złożony w kasie Urzędu Gminy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto    umowę    w    sprawie    zamówienia    publicznego    i    wniesiono

zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a   protesty  zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich   wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach         	   określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W pozostałych formach należy załączyć do oferty.

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu postępowania oraz podać nr swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

Oferta Wykonawcy, który w terminie nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

9. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

10. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

11. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE  USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO

SYSTEMU ZAKUPÓW

14. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia ustala się : od dnia podpisania umowy do 15 października 2008 roku.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

16. PRZYGOTOWANIE OFERTY.

1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3. Oferta winna być przygotowana na formularzu Oferta stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

4. Cena w ofercie winna być określona w PLN.

5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 6 lit. A i B  SIWZ.

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

8. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty winny być zaparafowane przez osobę umocowaną.

9. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

10. Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Wykonawca sporządzi ofertę na własny koszt.

12. Wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach i opisze w następujący sposób:

Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: ZAKUP BOJOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: ZAKUP BOJOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. Nie otwierać przed 23.07.2008 godz. 10.15”.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

17. SKŁADANIE OFERT :

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Miasta i Gminy Piotrków Kujawski , 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kujawski, pokój nr 10 (sekretariat), w terminie do 23 lipca 2008 roku do godz.10.00.

18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

1. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest  Tomasz Ciesielski, pokój nr 6, tel.(054) 2655 123 , fax.(054) 2655 112 , w godz. od 7.30 do 15.30.

2. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie pisemnie - faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2008 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim ul. Kościelna 1 w sali nr 8 .Otwarcie ofert jest jawne.

20 . SPOSÓB OTWARCIA  I OCENY OFERT

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

• Nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,

• Cenę oferty,

• Termin realizacji.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Informacje o których mowa w pkt 7.2. i 7.3. przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty nie spełniające wymagań określonych w Ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W SIWZ

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów, składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana zostanie doręczona wszystkim

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

Wykonawcom, będzie też dostępna na stronie internetowej  http://bip.piotrkowkujawski.pl  Zmiany będą dla Wykonawców wiążące.

2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.

22. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając zagadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawrze umowę(wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego.

23. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 3% ceny brutto za przedmiot zamówienia.

2. Zabezpieczenie gwarantujące należyte wykonanie umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze samochodu w wysokości 70 %, natomiast 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji, który wynosi 24 miesiące, chyba że zaistnieje podstawa do naliczania kar umownych.

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo potrącić przysługujące mu kary umowne.

4. Zabezpieczenie może być złożone w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 art. 148 ust. 1), tj. w formie:

a) pieniężnej,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie  Kujawskim BS Piotrków  Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011

25. SRTONY USTALAJĄ NASTĘPUJĄCE KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 7 ust. 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto samochodu lub wyposażenia za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodu w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 2, zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości nie odebranego samochodu za każdy dzień zwłoki.

3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 3 tygodnie.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcą z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

26. PROJEKT UMOWY – integralna część SIWZ

1. Załącznik Nr 1do SIWZ stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy są wiążące w chwili podpisania umowy.

27. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

- Do spraw nie uregulowanych Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. nr 19 poz . 177 z 2004r. ze zm.).

- Ogłoszenie o przetargu ukazało się :

- na tablicy ogłoszeń UMiG  Piotrków  Kujawski

- na stronie internetowej  UMiG

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynie Zamówień Publicznych.

Nr postępowania : OSP/ZP/341 - 1 / 08

Załączniki:

- wzór umowy						-	załącznik nr  1

- wzór oferty przetargowej z załącznikami 			-	załącznik nr  2

Zatwierdzam dnia 09.07.2008r.                ..............................................