#### Firma Projektowa EKOSAN -

PROJEKT 85-094 Bydgoszcz

ul. C.Skłodowskiej 32A/64

### PRZEDMIAR  ROBÓT

# Nazwa zadania: 		Przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą

# towarzyszącą w Połajewie gmina Piotrków

# Kujawski  - Remont istn. pomostu betonowego

Adres:			Połajewo, Gmina Piotrków Kujawski

działki nr 366, 388/77

## Zamawiający:		Miasto i  Gmina Piotrków Kujawski

## ul. Kościelna 1

88-230 Piotrków Kujawski

Opracował:		Firma Projektowa  EKOSAN-PROJEKT Bydgoszcz,

Pawelska Ewa

Data opracowania:	      06.2011

# Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień

45000000-7 – Roboty budowlane

#### Przedmiar robót

| LP | PODSTAWA | OPIS | JM | ILOSC_SKL | OBMIAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 45000000-7 | Remont istn.pomostu betonowego w Połajewie | szt. |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 | szt. | 0,000 |  |
| E1.A1 |  | Remont istn. pomostu betonowego | szt. |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 | szt. | 0,000 |  |
| E1.A1.P1 | KNNR 2 1001-0100 | Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 |  | 34,000 |
|  |  | 34,000 | m2 | 34,000 |  |
| E1.A1.P2 | KNR-W 4-01 0211-0300 | ANAL. Skucie nierówności betonu | m2 |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | m2 | 3,000 |  |
| E1.A1.P3 | KNNR 4 1407-0200 | Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wysokości do 3 m | m2 |  | 6,300 |
|  |  | 3,1*1,8 | m2 | 5,580 |  |
|  |  | 1,8*0,2*2 | m2 | 0,720 |  |
| E1.A1.P4 | KNNR 4 1408-0200 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ścianach prostych i łukowych.Transport mieszanki betonowej japonkami - Beton B20 z uszczelniaczem W6, F100 | m3 |  | 1,616 |
|  |  | 3,1*1,8*0,2 | m3 | 1,116 |  |
|  |  | 0,5 | m3 | 0,500 |  |