Piotrków Kujawski , dnia 2008-10-15

ZP - 341 – K – 14 / 1 / 08

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu na : BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„Przedsiębiorstwo ….. uprzejmie prosi o wyjaśnienie n/w zapytania:

- W miejscu posadowienia budynku hali jest obecnie boisko o nawierzchni asfaltowej. Czy Oferent ma przewidzieć w ofercie rozbiórkę i utylizację nawierzchni asfaltowej czy Inwestor wykona prace we własnym zakresie. W przypadku wyceny prac przez Oferenta prosimy o podanie powierzchni i
grubości nawierzchni wraz z podbudowami.

Odp.:  Oferent winien wycenić rozbiórkę nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kamienia wapiennego wraz z transportem na odległość do 2 km w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. Powierzchnia boiska wynosi 940 m², grubość mieszanki mineralno-bitumicznej – 4cm, grubość podbudowy z kamienia wapiennego 15 cm.

- Wyposażenie sportowe - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem  nakładczym a   projektem   technicznym.   Kosztorys   przewiduje   kosze   najazdowe   natomiast  w   projekcie technicznym przewidziano tablice na konstrukcji stalowej mocowane do ścian szczytowych hali.
Który wariant przyjąć do wyceny.

Odp.:  Należy przyjąć rozwiązanie z kosztorysu nakładczego – kosz podwieszany najazdowy.

- Prosimy o dostarczenie rysunku warsztatowego dźwigara z drewna klejonego,  który będzie zawierał wszystkie jego wymiary (brak przekroju dźwigara a tym samym wymiaru jego grubości).

Odp.:  W załączeniu przesyłamy oraz zamieszczamy na stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl rysunek dźwigara z drewna klejonego oraz rysunek oparcia dźwigara.

- W pkt 16a SIWZ jest mowa o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto zaś w § 7 pkt.  1  wzoru umowy w wysokości 3%. Jaka jest prawidłowa wysokość zabezpieczenia należytego wykonania.

Odp.:  Prawidłowa wysokość zabezpieczenia należytego wykonania wynosi 8% ceny brutto – zgodnie z pkt 16a SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Mirosław Skonieczny