1. Specyfikacja techniczna, która będzie stanowić Załącznik Nr 1 do umowy nr …… z dnia ………………………………….2008 roku..

| lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca opisując zastosowane rozwiązania, podając parametry techniczne, określając typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
| 1. | Parametry nie określone w poniższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo gaśniczych przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „Wymaganiami Ogólnymi dla Samochodów Ratowniczo-Gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” |  |
| 2. | Pojazd musi spełniać „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP-czerwiec 2002” w zakresie „II. Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, załoga 1 + 5, pojemność zbiornika na wodę 2500 dm3”. |  |
| 3. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać certyfikat zgodności lub dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej w dniu odbioru samochodu. |  |
| 4. | Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2008. Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 14 000 kg. |  |
| 5. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze: akustyczne elektryczne, mające umożliwiać podawanie komunikatów słownych z kabiny pojazdu bez względu na to, w jakiej pozycji pracy pojazd będzie się znajdował, pojedyncze lampy stroboskopowe niebieskie 2 szt. na dachu kabiny pojazdu oraz pojedynczą lampę stroboskopową niebieską z tyłu pojazdu, dodatkowe dwie stroboskopowe lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. |  |
| 6. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy załączyć do oferty. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Podwozie pojazdu wyposażone w: - silnik i podwozie pojazdu od jednego producenta, synchronizowaną skrzynię biegów, napęd 4 x 4 uterenowiony, który ma posiadać możliwość przekazywania napędu na wszystkie koła oraz blokady mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych, przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym ogumienie uniwersalne, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system przeciwblokujący ABS, możliwość podłączenie zewnętrznego źródła układu pneumatycznego (szybkozłącze) układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym, zaczep holowniczy służący do holowania pojazdu, konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta - należy podać zastosowane rozwiązania wzmocnień. silnik z zapłonem samoczynnym spełniającym normy Euro 4, o mocy nie mniej 250 KM. |  |
| 7. | Kabina: czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia, powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Wyposażenie kabiny: fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz tłumieniem drgań, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, instalacja dostosowana do podłączenia radiotelefonu przewoźnego Motorola, instalacja elektryczna do ładowarek latarek 12V, wtyczka i gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego . |  |
| 8. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.. |  |
| 9. | Pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością przewożenia na pojeździe. |  |
| 10. | Pojazd wyposażony w podgrzewane elektrycznie lusterka. |  |
| 11. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200mm. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
| II | Zabudowa pożarnicza |  |
| 1. | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 2. | Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu zgodnie z Tablicą nr 1 „ II Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego załoga 1 + 5, pojemność zbiornika na wodę 2500 dm3”. Zainstalowanie dodatkowych półek lub szuflad (np. dodatkowa półka nad autopompą do pompy pływającej „Niagara”). |  |
| 3. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz. |  |
| 4. | Przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
| 5. | Autopompa dwuzakresowa o parametrach min. 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i 250 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiającym: regulację ciśnienia pracy, dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%. w przedziale autopompy zastosować niezależny układ ogrzewania. |  |
| 5.1 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka powinna być dobrana w taki sposób, aby nie była większa od wydajności nominalnej pompy zasilającej działko. - wydajność działka: min 800 do 1600 dm3/min. |  |
| 6. | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny). |  |
| 7. | Zbiornik wody o pojemności 2500 dm3 wykonany z materiału odpornego na korozję, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny; nadciśnienie testowe 20 kPa. |  |
| 8. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody. |  |
| 9. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 6 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. |  |
| 10. | Dach zabudowany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu pojazdu skrzynia aluminiowa. Na dachu pojazdu zamontowane lampy halogenowe oświetlające teren wokół pojazdu. |  |
| 11. | Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. |  |

…………………………………………			……………………………………

(miejscowość , data)							( podpis)